Korekta parametrów

Zamawiający informuje Wykonawców, że w związku z ostatnio zadanymi pytaniami i wyjaśnieniami oraz oczywistymi omyłkami modyfikuje treść Załączników Nr 1 i Nr 1A do SIWZ w następującym zakresie:

W Załączniku nr 1 do SIWZ

- Punkt I.11. modyfikuje się na:

| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
| 11. | Uzupełnienie helu w magnesie - min. 90% maksymalnego poziomu przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji | TAK |  |  |

- Punkty VII.47 i VII.51. modyfikuje się na:

| VII. | KONSOLA GŁÓWNA (OPERATORSKA) |
| --- | --- |
| 47. | Ilość obrazów archiwizowanych w pamięci HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji - min. 110 000 obr. | TAK |  |  |
| 51. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 256 x 256 przy FOV min. 48 cm - min. 1 700 obr./s | TAK |  |  |

- Punkt X.134. wykreśla się.

| X. | APLIKACJE KLINICZNE |
| --- | --- |
|  | SPEKTROSKOPIA PROTONOWA |  |  |  |
| 134. | 3D CSI | TAK |  |  |

W Załączniku Nr 1A do SIWZ

- Punkty I.1, I.2. i I.3. modyfikuje się na:

| I. | MAGNES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozkład linii pola 0,5 T w osi x od izocentrum [mT] |  | ( 2,5 m - 2 p. ( 3,0 m - 0 p. inne - proporcjonalnie |
| 2. | Rozkład linii pola 0,5 T w osi y od izocentrum [mT] |  | ( 2,5 m - 2 p. ( 3,0 m - 0 p. inne - proporcjonalnie |
| 3. | Rozkład linii pola 0,5 T w osi z od izocentrum [mT] |  | ( 4,0 m - 4 p. ( 5,0 m - 0 p. inne - proporcjonalnie |

Punkt I.7. modyfikuje się z uwagi na oczywistą omyłkę (0 p. powinno być przydzielone za wartość graniczną 1,30 ppm).

| I. | MAGNES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Homogeniczność pola (wg definicji z poz. 21 Zał. Nr 1) dla kuli o średnicy 45 cm [ppm] |  | wart. najmniejsza - 4 p. 1,30 ppm - 0 p. inne - proporcjonalnie |

- Punkty IV.22 i IV.23 modyfikuje się z uwagi na oczywiste omyłki (zamiast znaków „(” powinny być znaki „(” oraz brak jest wyrażenia „inne – proporcjonalnie”)

| IV. | SYSTEM RF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Dynamika odbiornika RF (z automatyczną kontrolą) [dB] |  | ( 130 dB - 4 p. 125 dB - 0 p. inne - proporcjonalnie |
| 23. | Pasmo przenoszenia (receiver bandwidth) [kHz] |  | ( 1000 kHz - 3 p. 500 kHz - 0 p. inne - proporcjonalnie |

- Punkty V.26 i V.27. modyfikuje się na:

| V. | KONSOLA GŁÓWNA (OPERATORSKA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji [N obr.] |  | wart. największa - 5 p. 110 000 obr. - 0 p. inne - proporcjonalnie |
| 27. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV [obr./s] |  | ( 2 500 obr./s - 5 p. 1 700 obr./s - 0 p. inne - proporcjonalnie |

- Punkty VII.5 i VII.48. modyfikuje się na:

| VIII. | SEKWENCJE / APLIKACJE KLINICZNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 45. | Dyfuzja Obrazowanie dyfuzyjne z użyciem technik redukcji artefaktów wynikających z niejednorodności pola tzw. „susceptibility artefacts” (propeller lub odpowiednik zgodnie z nazewnictwem producenta) [TAK/NIE] |  | TAK - 4 p. NIE - 0 p. |
| 48. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1, T2, PD i FLAIR (BLADE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) [TAK/NIE] - dla TAK podać nazwę opcji |  | TAK - 4 p. NIE - 0 p. |