EZ/199/2023/AS

Zmodyfikowany Załącznik nr 2.15 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia           Regał listwowy mobilny

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regał listwowy na obuwie operacyjne o wymiarach 570 x 280 x 1800 mm (+/- 30 mm) | Tak |  |
|  | Regał listwowy, naścienny w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) z wyposażeniem | Tak |  |
|  | Regał powinny tworzyć dwie listwy wykonane z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm przeznaczone do zawieszenia na ścianie | Tak |  |
|  | Regał wyposażony w wieszaki przeznaczone na obuwie chirurgiczne – na 30 par. Wieszaki wykonane z pręta o średnicy min. 4 mm | Tak |  |
|  | Regał listwowy z koszami o wymiarach 580 x 290 x 1800 mm (+/- 30 mm) | Tak |  |
|  | Regał listwowy, naścienny w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) z wyposażeniem | Tak |  |
|  | Regał powinny tworzyć dwie listwy wykonane z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm przeznaczone do zawieszenia na ścianie | Tak |  |
|  | Regał z 20 haczykami (po 10 na każdej listwie regału) służącymi do zawieszenia wyposażenia. Haczyki wykonane z pręta o średnicy 5 mm | Tak |  |
|  | Regał wyposażony w 5 koszy o wymiarach 580x285x130 mm | Tak |  |
|  | Regał listwowy mobilny o wymiarach 530x600x1500 mm | Tak |  |
|  | Regał wyposażony w 16 par haczyków (po 8 z każdej strony regału) służących do zawieszenia 5 koszy siatkowych na ubrania operacyjne, maski, czapki. Kosze w zestawie | Tak |  |
|  | Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm (dwa kółka z blokadą). Regał wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia | Tak |  |
|  | Podstawa regału o wymiarach 50 x 30 mm. Regał z profili 50x30x1,5 i 30x30x1,2 mm, haczyki z pręta fi 5 mm | Tak |  |
|  | Regały powinny być produkowane w oparciu o standardy jakości określone w normach ISO 9001 oraz ISO 13485. Stosowne dokumenty należy dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Wymagane dokumenty: Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.