Załącznik nr 2.1 do SWZ

Znak sprawy: EZ/221/2023/MW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PAKIET NR 1

Mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała i moduł rozluźniania tkanek miękkich stawów i powięzi -1 kpl.

Producent …………………………………………………………………………………..

Dostawca ………………………………………………………..

Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy ……………………………………..…………………

Kraj pochodzenia …………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2023 r.) …………………..

| L.P. | OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmotoryzowane urządzenie CPM umożliwiające stacjonarne zrobotyzowane ciągłe ćwiczenia bierne stawu barkowego poprzez automatyzację powtórzeń anatomicznych i prawidłowych fizjologicznie ruchów, z automatycznymi programami, sensorami kąta zgięcia i oporu, umożliwiające kontrolowane oporowanie ruchu przez pacjenta ze zmianą kierunku, ze stałą informacją zwrotną. | TAK |  |
| 2 | szyna zintegrowana z fotelem o miękkim obiciu w pełni dezynfekowalnym z regulowaną pozycją oparcia pleców i zdrowego ramienia, ze stabilizacją obręczy barkowej zapobiegającej kompensacji ruchów przez pacjenta, fotel wyposażony w kółka transportowe. | TAK |  |
| 3 | zastosowanie na kończynę prawą lub lewą bez koniecznośći stosowania przystawek lub akcesoriów | TAK |  |
| 4 | oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami wysokości osi stawu, długości ramienia, przedramienia, kąta ustawienia łokcia | TAK |  |
| 5 | zakres ruchu w stawie barkowym przywodzenie/odwodzenie 30° - 175° | TAK PODAĆ |  |
| 6 | zakres ruchu w stawie barkowym podnoszenie 30° - 175° |  |  |
| 7 | zakres ruchu w stawie barkowym rotacja wewnętrzna/rotacja zewnętrzna -90° - 90° | TAK PODAĆ |  |
| 8 | zakres ustawień w stawie barkowym przywodzenie poziome/odwodzenie poziome 0° - 120° | TAK PODAĆ |  |
| 9 | zakres ustawień w stawie łokciowym wyprost/zgięcie 20° - 150° | TAK PODAĆ |  |
| 10 | ruchy wielopłaszczyznowe, zsynchronizowane i realizacja ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF | TAK |  |
| 11 | sekwencyjne programy terapii realizujące naprzemiennne ruchy izolowane, powtarzane oscylacyjnie krańcowe zakresy ruchów oraz program rozgrzewki (rozluźnienie spastyczności) | TAK |  |
| 12 | automatyczne poszerzenie ruchu w wybranym kierunku odwodzenia/podnoszenia, rotacji wewnętrznej i zewnętrznej, kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania | TAK |  |
| 13 | możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w 25 poziomach siły oddziaływania | TAK |  |
| 14 | wybór synchronizacji lub braku synchronizacji pracy poszczególnych silników | TAK |  |
| 15 | kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów z obsługą intuicyjną z zastosowaniem ikon funkcyjnych oraz monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na niedotykowym podświetlanym wyświetlaczu LCD-TFT 320x240 pikseli z regulacją kontrastu | TAK |  |
| 16 | dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej oddzielnie dla odwodzenia i rotacji | TAK |  |
| 17 | aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 kompatybilności elektromagnetycznej | TAK |  |
| 18 | zasilanie elektryczne 220 - 240 V 50/60 Hz, przewodem zasilajacym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów, klasa ochronności II | TAK |  |
| 19 | Moduł rozluźnienia tkanek miękkich stawów i powięzi |  |  |
| 20 | Moc regulowana płynnie do wartości min. 320 W | TAK PODAĆ |  |
| 21 | Częstotliwość terapeutyczna regulowana płynnie co 1kHz w zakresie minimum od 480 kHz do 520 kHz | TAK PODAĆ |  |
| 22 | Waga urządzenia 5 kg +/-3% | TAK PODAĆ |  |
| 23 | Wymiary urządzenia 325 x 210 x 290 mm +/-3% | TAK PODAĆ |  |
| 24 | Kolorowy ekran dotykowy min. 8.4" | TAK PODAĆ |  |
| 25 | Tryb ciągły | TAK |  |
| 26 | Tryb impulsowy | TAK |  |
| 27 | Możliwość wykonania terapii neutrodynamicznej dwiema elektrodami w rękach terapeuty jednocześnie bez użycia elektrody statycznej | TAK |  |
| 28 | Terapia bezobsługowa na elektrodach samoprzylepnych | TAK |  |
| 29 | Tryb pracy w ostrej fazie bólu | TAK |  |
| 30 | Tryb pracy w ostrym lub przewlekłym stanie bólowym kręgosłupa | TAK |  |
| 31 | Funkcja dynamicznej kontroli impedancji | TAK |  |
| 32 | Oprogramowanie z gotowymi programami terapeutycznymi min. 30 | TAK PODAĆ |  |
| 33 | Wbudowany nawigacyjny atlas anatomiczny z dokładnym opisem jednostek chorobowych i procedur postępowania | TAK |  |
| 34 | Protokoły ULUBIONE | TAK |  |
| 35 | Programy użytkownika | TAK |  |
| 36 | Baza danych pacjentów | TAK |  |
| 37 | Dodatkowe ustawienia użytkownika | TAK PODAĆ |  |
| 38 | Kontrola kontaktu podczas terapii | TAK |  |
| 39 | Liczba sposobów chwytu aplikatora – min. 3 | TAK PODAĆ |  |
| 40 | Liczba aplikatorów czynnych jednocześnie podłączonych – min. 2 | TAK PODAĆ |  |
| 41 | Materiał zewnętrzny aplikatora miękki idealnie izolujący terapeutę od elektrod niezależnie od chwytu aplikatorów podczas prowadzenia terapii | TAK |  |
| 42 | Wizualna kontrola kontaktu podczas terapii | TAK |  |
| 43 | Wizualna sygnalizacja aktywnego aplikatora widoczna na aplikatorze | TAK |  |
| 44 | Rozmiary elektrod pojemnościowych w zestawie 20,30,50,70 mm +/-3% | TAK PODAĆ |  |
| 45 | Rozmiary elektrod rezystywnych w zestawie 20,30,50,70 mm +/-3% | TAK PODAĆ |  |
| 46 | Praca w zakresie zgięcia, wyprostu, rotacji, zgięcia bocznego kręgosłupa na poszczególnych odcinkach w trakcie aplikacji neutrodynamicznej lub za pomocą samoprzylepnych elektrod | TAK PODAĆ |  |
| 47 | Praca z oporem w trakcie aplikacji neutrodynamicznej lub za pomocą samoprzylepnych elektrod | TAK PODAĆ |  |
| 48 | Wbudowana ilustrowana encyklopedia terapeutyczna z kolorowymi ilustracjami z metodyką i wskazówkami do prowadzenia terapii w każdej z wpisanych na urządzeniu jednostek chorobowych | TAK |  |
| 49 | Aplikatory z podświetleniem LED wskazującym który aplikator jest aplikatorem aktualnie czynnym w terapii przy otwartym obwodzie | TAK |  |
| 50 | Aplikator bierny w terapii neurodynamicznej zostaje podświetlony światłem dzięki przy prawidłowo zamkniętym obwodzie terapeutycznym pacjent-aparat | TAK |  |
| 51 | Kolumna jezdna aparatu tworząca w połączeniu z nim jedną całość | TAK |  |
| 52 | Kolumna jezdna wyposażona w min. 6 uchylnie otwieranych schowków | TAK PODAĆ |  |
| 53 | Koszyk na żel zamontowany do kolumny jezdnej | TAK |  |
| 54 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 55 | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 56 | Gwarancja min. 60 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK, PODAĆ Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi …………………...…..………………

(uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.