Załącznik nr 2.2 do SWZ

Znak sprawy: EZ/221/2023/MW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PAKIET NR 2

Mobilny robot rehabilitacyjny do kończyny dolnej i moduł przygotowania aparatu stawowego do ruchu -1 kpl.

Producent …………………………………………………………………………………..

Dostawca ………………………………………………………..

Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy ……………………………………..…………………

Kraj pochodzenia …………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2023 r.) …………………..

| L.P. | OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zmotoryzowane urządzenie CPM umożliwiające mobilne zrobotyzowane ciągłe ćwiczenia bierne stawu biodrowego, kolanowego i skokowego poprzez automatyzację powtórzeń anatomicznych i prawidłowych fizjologicznie ruchów, z automatycznymi programami, sensorami kąta zgięcia i oporu, umożliwiające kontrolowane oporowanie ruchu przez pacjenta ze zmianą kierunku, ze stałą informacją zwrotną (biofeedback) wyświetlaną na ekranie dotyczącą bieżącego kąta zgięcia. Szyna robotyczna posiada możliwość predefiniowania postępowania terapeutycznego z konkretnym pacjentem w konkretnej jednostce chorobowej wg. własnego uznania i zaprogramowania aż 50 własnych schematów funkcji w jakie mają być wykorzystane w postępowaniu z pacjentem podczas wybrania każdej z nich. | TAK |  |
|  | Obciążenie nominalne przynajmniej 20kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga pacjenta w zakresie do przynajmniej 135kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Wzrost pacjenta zakres minimum 120-220 cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Limit wyprostu stawu biodrowego 0° | TAK |  |
|  | Limit zgięcia stawu biodrowego min. 115° | TAK PODAĆ |  |
|  | Limit wyprostu stawu kolanowego -10° | TAK |  |
|  | Limit zgięcia stawu kolanowego min. 123° | TAK PODAĆ |  |
|  | Limit zgięcia podeszwowego st. skokowego 40° | TAK |  |
|  | Limit zgięcia grzbietowego st. skokowego 25° | TAK |  |
|  | Czas terapii regulowany do minimum 59 minut | TAK PODAĆ |  |
|  | Długość całej kończyny dolnej w zakresie minimum 58-110 cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Długość kości piszczelowej w zakresie minimum 23 do 55 cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Długość kości udowej w zakresie minimum 35 do 55 cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Prędkość regulowana w zakresie minimum 40°- 380°/min | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga cpm (max.) 14 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.) 390 x (min. 430, max. 580) x 970 mm +/-3% | TAK PODAĆ |  |
|  | Klasa zgodnie z normą EN 60 529 IP21 lub równoważną | TAK PODAĆ |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy 3.2” (240 x 320 pikseli) | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcje oprogramowania i urządzenia: |  |  |
|  | Moduł stawu skokowego z własnym mechanizmem | TAK |  |
|  | Odwracanie podstawki na stopy | TAK |  |
|  | Regulacja podparcia stóp | TAK |  |
|  | Regulacja podparcia na boki | TAK |  |
|  | Wykorzystanie dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian | TAK |  |
|  | Ruch o dużej prędkości | TAK |  |
|  | System zatrzasków | TAK |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania z kolorowym ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Panel kontrolny | TAK |  |
|  | Ustawienia kąta w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Program rozgrzewki/ program progresywny | TAK |  |
|  | Program intensywnego zgięcia i wyprostu/oscylacje | TAK |  |
|  | Przerwy w zgięciu i wyproście | TAK |  |
|  | Rozciąganie zgięcia i wyprostu | TAK |  |
|  | Kontrola prędkości zgięcia/wyprostu | TAK |  |
|  | Przywracanie ustawień fabrycznych jednostki | TAK |  |
|  | Całkowity czas terapii | TAK |  |
|  | Odwrócenie obciążenia | TAK |  |
|  | Pozycja neutralna | TAK |  |
|  | Zaprogramowane sekwencje stawu kolanowego - minimum 13 | TAK PODAĆ |  |
|  | Blokada pacjenta | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna – minimum 50 programów użytkownika | TAK PODAĆ |  |
|  | Dedykowany stolik producenta | TAK |  |
|  | Moduł przygotowania aparatu stawowego do ruchu |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy urządzenia min. 8,4’’ | TAK PODAĆ |  |
|  | Min. 27 gotowych programów terapeutycznych | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość regulacji ilości uderzeń podczas zabiegu w zakresie: 0 - 9999 wstrząsów (+/- 3%) | TAK PODAĆ |  |
|  | Szczytowe dodatnie ciśnienie akustyczne w punkcie ogniskowym: osiągana wartość do 65Mpa | TAK PODAĆ |  |
|  | Min. 5mm promień strefy ogniskowej | TAK PODAĆ |  |
|  | Min. 35mm zasięg strefy ogniskowej | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja intensywności w zakresie: min. 5 – 100% (płynnie co 1%) | TAK PODAĆ |  |
|  | Częstotliwość pracy w zakresie: min. 1 – 25Hz | TAK PODAĆ |  |
|  | Min. 2 tryby pracy: pojedyncza i sekwencja | TAK PODAĆ |  |
|  | Program Quick | TAK PODAĆ |  |
|  | Liczba uderzeń: 0 – 9999 (+/- 3%) | TAK PODAĆ |  |
|  | Programy użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji poszczególnych sekcji w sekwencji terapii | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych sekwencji terapeutycznych | TAK |  |
|  | Licznik uderzeń | TAK |  |
|  | Aplikator bez obiegu wody, przycisk wyświetlania i uruchamiania | TAK |  |
|  | Technologia oparta na pojedynczym krysztale o zdolnościach piezoelektrycznych co gwarantuje stałą, najwyższą sprawność od początku do końca żywotności aplikatora | TAK |  |
|  | Aplikator z regulacją parametrów (moc, częstotliwość, ilość uderzeń) na ekranie dotykowym | TAK |  |
|  | Wbudowana w aparat encyklopedia zabiegowa z dokładnym opisem metodyki wykonania zabiegu i kolorowymi ilustracjami | TAK |  |
|  | Żywotność aplikatora: min. 5 mln uderzeń do 10 mln | TAK PODAĆ |  |
|  | Test jakości uderzeń | TAK |  |
|  | Nakładki sprzęgające min. 3 szt. (S, M, L) obsługujące w pełni głębokość 0-65mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Głębokość penetracji: 0 – 65mm (+/- 3%) | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga aplikatora bez kabla i nakładki: max. 880g | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga urządzenia: 30 kg (+/-3%) | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary: 580 × 980 × 550 mm (+/-3%) | TAK PODAĆ |  |
|  | II Klasa wg MDD 93/42/EWG | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 72. | Gwarancja min. 60 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK, PODAĆ Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi …………………...…..………………

(uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.................................

Wykonawca