Załącznik nr 2.3 do SWZ

Znak sprawy: EZ/221/2023/MW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PAKIET NR 3

Mobilny robot rehabilitacyjny do terapii kończyn dolnych i moduł przygotowania odnerwionych kończyn oraz moduł rozluźniania tkanek miękkich stawów i powięzi – 1 kpl.

Producent …………………………………………………………………………………..

Dostawca ………………………………………………………..

Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy ……………………………………..…………………

Kraj pochodzenia …………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2023 r.) …………………..

| L.P. | OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zmotoryzowane urządzenie CPM umożliwiające mobilne zrobotyzowane ciągłe ćwiczenia bierne stawu biodrowego, kolanowego i skokowego poprzez automatyzację powtórzeń anatomicznych i prawidłowych fizjologicznie ruchów, z automatycznymi programami, sensorami kąta zgięcia i oporu, umożliwiające kontrolowane oporowanie ruchu przez pacjenta ze zmianą kierunku, ze stałą informacją zwrotną (biofeedback) wyświetlaną na ekranie dotyczącą bieżącego kąta zgięcia. Szyna robotyczna posiada możliwość predefiniowania postępowania terapeutycznego z konkretnym pacjentem w konkretnej jednostce chorobowej wg. własnego uznania i zaprogramowania aż 50 własnych schematów funkcji w jakie mają być wykorzystane w postępowaniu z pacjentem podczas wybrania każdej z nich. | TAK |  |
|  | Obciążenie nominalne przynajmniej 20kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga pacjenta w zakresie do przynajmniej 135kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Wzrost pacjenta zakres minimum 120-220 cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Limit wyprostu stawu biodrowego 0° | TAK |  |
|  | Limit zgięcia stawu biodrowego min. 115° | TAK PODAĆ |  |
|  | Limit wyprostu stawu kolanowego -10° | TAK |  |
|  | Limit zgięcia stawu kolanowego min. 123° | TAK PODAĆ |  |
|  | Limit zgięcia podeszwowego st. skokowego 40° | TAK |  |
|  | Limit zgięcia grzbietowego st. skokowego 25° | TAK |  |
|  | Czas terapii regulowany do minimum 59 minut | TAK PODAĆ |  |
|  | Długość całej kończyny dolnej w zakresie minimum 58-110 cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Długość kości piszczelowej w zakresie minimum 23 do 55 cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Długość kości udowej w zakresie minimum 35 do 55 cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Prędkość regulowana w zakresie minimum 40°- 380°/min | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga cpm (max.) 14 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.) 390 x (min. 430, max. 580) x 970 mm +/-3% | TAK PODAĆ |  |
|  | Klasa zgodnie z normą EN 60 529 IP21 lub równoważną | TAK PODAĆ |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy 3.2” (240 x 320 pikseli) | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcje oprogramowania i urządzenia: |  |  |
|  | Moduł stawu skokowego z własnym mechanizmem | TAK |  |
|  | Odwracanie podstawki na stopy | TAK |  |
|  | Regulacja podparcia stóp | TAK |  |
|  | Regulacja podparcia na boki | TAK |  |
|  | Wykorzystanie dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian | TAK |  |
|  | Ruch o dużej prędkości | TAK |  |
|  | System zatrzasków | TAK |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania z kolorowym ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Panel kontrolny | TAK |  |
|  | Ustawienia kąta w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Program rozgrzewki/ program progresywny | TAK |  |
|  | Program intensywnego zgięcia i wyprostu/oscylacje | TAK |  |
|  | Przerwy w zgięciu i wyproście | TAK |  |
|  | Rozciąganie zgięcia i wyprostu | TAK |  |
|  | Kontrola prędkości zgięcia/wyprostu | TAK |  |
|  | Przywracanie ustawień fabrycznych jednostki | TAK |  |
|  | Całkowity czas terapii | TAK |  |
|  | Odwrócenie obciążenia | TAK |  |
|  | Pozycja neutralna | TAK |  |
|  | Zaprogramowane sekwencje stawu kolanowego - minimum 13 | TAK PODAĆ |  |
|  | Blokada pacjenta | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna – minimum 50 programów użytkownika | TAK PODAĆ |  |
|  | Dedykowany stolik producenta | TAK |  |
|  | Moduł przygotowania odnerwionych kończyn |  |  |
|  | Aparat 4-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (1 x elektroterapia, 1 x ultradźwięk, 1 x laser, 1 x magnetoterapia) | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem min. 5,7 cala | TAK PODAĆ |  |
|  | Elektroterapia | TAK |  |
|  | Jeden kanał elektroterapii | TAK |  |
|  | Rodzaje podstawowych prądów: |  |  |
|  | prąd galwaniczny | TAK |  |
|  | prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO | TAK |  |
|  | prądy Traberta, Ultra-Reiz 2-5 | TAK |  |
|  | prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące | TAK |  |
|  | prądy Faradaya i neofaradyczne | TAK |  |
|  | prądy Kotza (rosyjska stymulacja) | TAK |  |
|  | dwupolowa interferencja | TAK |  |
|  | czteropolowa interferencja | TAK |  |
|  | możliwość rozszerzenia o funkcje elektrodiagnostyki | TAK |  |
|  | bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 120) | TAK PODAĆ |  |
|  | możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów | TAK |  |
|  | możliwość wykonywania terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk) | TAK |  |
|  | możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 40) | TAK PODAĆ |  |
|  | pełna współpraca z aparatem do terapii podciśnieniowej | TAK |  |
|  | kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | TAK |  |
|  | możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |
|  | tryby prądu stałego i stałego napięcia | TAK |  |
|  | autotest elektrod i kabli | TAK |  |
|  | możliwość zmiany polaryzacji elektrod | TAK |  |
|  | obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Terapia ultradźwiękowa | TAK |  |
|  | głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 5cm2 | TAK PODAĆ |  |
|  | częstotliwość fal ultradźwiękowych 1 MHz i 3 MHz | TAK |  |
|  | tryb pracy ultradźwięków ciągły i impulsowy 10-150 Hz | TAK PODAĆ |  |
|  | pełna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | TAK |  |
|  | wodoodporność głowic – możliwość stosowania terapii w wodzie | TAK |  |
|  | regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% | TAK |  |
|  | regulacja mocy od 0,1 do 3W/cm2 | TAK PODAĆ |  |
|  | możliwość jednoczesnego podłączenia 2 głowic ultradźwiękowych do aparatu | TAK |  |
|  | Laseroterapia | TAK |  |
|  | tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0-5000 Hz | TAK PODAĆ |  |
|  | częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
|  | autotest podłączonych sond laserowych | TAK |  |
|  | regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% | TAK |  |
|  | Magnetoterapia | TAK |  |
|  | Bank gotowy programów terapeutycznych dla różnych specjalizacji lekarskich takich jak: rehabilitacja, neurologia, dermatologia, ortopedia, medycyna sportowa, ginekologia, gastroenterologia, stomatologia, reumatologia, alergologia, immunologia, pulmonologia, laryngologia | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów | TAK PODAĆ |  |
|  | Impulsowe pole magnetyczne - impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalne i ciągłe | TAK |  |
|  | Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne | TAK |  |
|  | Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania testu podłączonego aplikatora | TAK |  |
|  | Maksymalna indukcja impulsowa 125 mT ( 1250 Gaussów) | TAK PODAĆ |  |
|  | Natężenie pola magnetycznego 1- 125 mT | TAK PODAĆ |  |
|  | Częstotliwość impulsowa 1-60 Hz | TAK PODAĆ |  |
|  | Aplikator płaski liniowy | TAK |  |
|  | Specjalistyczny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji | TAK |  |
|  | Kuweta na akcesoria | TAK |  |
|  | kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | stolik zaprojektowany i przystosowany do współpracy z umieszczonym na nim aparatem | TAK |  |
|  | Wyposażenie: uchwyt do sondy laserowej, prawy uchwyt do głowic ultradźwiękowych, 2x kabel pacjenta, 4 elektrody 5 x 7 cm, woreczki do elektrod, pasy do mocowania elektrod, głowicę ultradźwiękową wieloczęstotliwościową 5cm2, żel 300ml, 2 kable przedłużeniowe do aplikatorów do magnetoterapii, pen–pointer do obsługi ekranu dotykowego, przewód." Uchwyt do elektrody HVT i elektrody punktowej kulistej Elektroda punktowa kulista 2 mm Elektroda punktowa kulista 6 mm Aparat do terapii podciśnieniowej jako moduł do stolika 2x przewód połączeniowy do aparatu, 4x kabel pacjenta, 4 elektrody 60 mm, wkładki do elektrod. Sonda zbieżna IR 830 nm, 400 mW Sonda rozbieżna R 685 nm, 50 mW Sonda dużych powierzchni Łączona IR+R 4 x 50 mW / 685 nm, 4 x 400 mW / 830 nm, 13 x 16 mW / 470 nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1800 mW. Uchwyt do sond laserowych do stolika Aplikator płaski liniowy Dysk podwójny do magnetoterapii Stolik dedykowany producenta z min. 5 uchylnie otwieranymi schowkami Okulary ochronne uniwersalne x2szt | TAK PODAĆ |  |
|  | Moduł rozluźnienia tkanek miękkich stawów i powięzi |  |  |
|  | Moc regulowana płynnie do wartości min. 320 W | TAK PODAĆ |  |
|  | Częstotliwość terapeutyczna regulowana płynnie co 1kHz w zakresie minimum od 480 kHz do 520 kHz | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga urządzenia 5 kg +/-3% | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary urządzenia 325 x 210 x 290 mm +/-3% | TAK PODAĆ |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 8.4" | TAK PODAĆ |  |
|  | Tryb ciągły | TAK |  |
|  | Tryb impulsowy | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania terapii neutrodynamicznej dwiema elektrodami w rękach terapeuty jednocześnie bez użycia elektrody statycznej | TAK |  |
|  | Terapia bezobsługowa na elektrodach samoprzylepnych | TAK |  |
|  | Tryb pracy w ostrej fazie bólu | TAK |  |
|  | Tryb pracy w ostrym lub przewlekłym stanie bólowym kręgosłupa | TAK |  |
|  | Funkcja dynamicznej kontroli impedancji | TAK |  |
|  | Oprogramowanie z gotowymi programami terapeutycznymi min. 30 | TAK PODAĆ |  |
|  | Wbudowany nawigacyjny atlas anatomiczny z dokładnym opisem jednostek chorobowych i procedur postępowania | TAK |  |
|  | Protokoły ULUBIONE | TAK |  |
|  | Programy użytkownika | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Dodatkowe ustawienia użytkownika | TAK |  |
|  | Kontrola kontaktu podczas terapii | TAK |  |
|  | Liczba sposobów chwytu aplikatora – min. 3 | TAK PODAĆ |  |
|  | Liczba aplikatorów czynnych jednocześnie podłączonych – min. 2 | TAK PODAĆ |  |
|  | Materiał zewnętrzny aplikatora miękki idealnie izolujący terapeutę od elektrod niezależnie od chwytu aplikatorów podczas prowadzenia terapii | TAK |  |
|  | Wizualna kontrola kontaktu podczas terapii | TAK |  |
|  | Wizualna sygnalizacja aktywnego aplikatora widoczna na aplikatorze | TAK |  |
|  | Rozmiary elektrod pojemnościowych w zestawie 20,30,50,70 mm +/-3% | TAK PODAĆ |  |
|  | Rozmiary elektrod rezystywnych w zestawie 20,30,50,70 mm +/-3% | TAK PODAĆ |  |
|  | Praca w zakresie zgięcia, wyprostu, rotacji, zgięcia bocznego kręgosłupa na poszczególnych odcinkach w trakcie aplikacji neutrodynamicznej lub za pomocą samoprzylepnych elektrod | TAK |  |
|  | Praca z oporem w trakcie aplikacji neutrodynamicznej lub za pomocą samoprzylepnych elektrod | TAK |  |
|  | Wbudowana ilustrowana encyklopedia terapeutyczna z kolorowymi ilustracjami z metodyką i wskazówkami do prowadzenia terapii w każdej z wpisanych na urządzeniu jednostek chorobowych | TAK PODAĆ |  |
|  | Aplikatory z podświetleniem LED wskazującym który aplikator jest aplikatorem aktualnie czynnym w terapii przy otwartym obwodzie | TAK |  |
|  | Aplikator bierny w terapii neurodynamicznej zostaje podświetlony światłem dzięki przy prawidłowo zamkniętym obwodzie terapeutycznym pacjent-aparat | TAK |  |
|  | Kolumna jezdna aparatu tworząca w połączeniu z nim jedną całość | TAK |  |
|  | Kolumna jezdna wyposażona w min. 6 uchylnie otwieranych schowków | TAK PODAĆ |  |
|  | Koszyk na żel zamontowany do kolumny jezdnej | TAK PODAĆ |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem (załączyć przy dostawie) | TAK załączyć |  |
|  | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK załączyć |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK, PODAĆ Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi …………………...…..………………

(uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.