Załącznik nr 2.4 do SWZ

Znak sprawy: EZ/221/2023/MW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PAKIET NR 4

Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych z wyposażeniem -1 kpl.

Producent …………………………………………………………………………………..

Dostawca ………………………………………………………..

Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy ……………………………………..…………………

Kraj pochodzenia …………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2023 r.) …………………..

| L.P. | OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trening unilateralny i bilateralny przy czasie ustawienia krótszym niż 5 minut | TAK PODAĆ |  |
|  | Różne tryby treningowe: stepper, leg press, pedałowanie, rytmiczna stymulacja, trening sensoryczny | TAK PODAĆ |  |
|  | Specjalny trening stopy opadającej (zgięcie grzbietowe i podeszwowe) | TAK |  |
|  | Dedykowany trening sensoryczny w postaci wibracji | TAK |  |
|  | Pełna dokumentacja z treningów oraz pomiarów diagnostycznych w formie raportów | TAK |  |
|  | Możliwość pionizacji z wykorzystaniem specjalnie wyprofilowanego fotela wchodzącego w skład zestawu z regulacją w 3 obszarach (góra-dół, nachylenie siedziska, regulacja głębokości siedziska) | TAK |  |
|  | W zestawie: Jednostka centralna z siłownikami Dwa rodzaje przystawek do ćwiczeń kończyn dolnych (w tym specjalne przystawki do treningu stopy opadającej) Pasy do stabilizacji tułowia Komputer AIO Oprogramowanie tyroS | TAK |  |
|  | Wymiary Fotel z funkcją pionizacji (w mm): 1330 x 849 x 1015 (dł x szer x wys) Jednostka centralna (w mm) 827 x 984 x 1285 (dł x szer x wys) | TAK PODAĆ |  |
|  | Automatyczne wykrycie spastyczności zapewniające bezpieczeństwo ćwiczeń | TAK |  |
|  | Biofeedback motywujący do terapii w formie gier | TAK |  |
|  | Diagnostyka w obrębie siły kończyn dolnych, propriocepcji oraz modulacji (płynności) ruchu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie posiada zintegrowane moduły umożliwiające obsługę i wykorzystanie dodatkowych systemów do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych. Wspólna baza danych oraz spójne raporty systemów podłączonych do oprogramowania. Możliwość rozbudowy o moduły: Moduł do rehabilitacji kończyny górnych i dolnych umożliwiający m.in. pomiary zakresów ruchu w obrębie stawu ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego, program analizy chodu, pomiary siły chwytów: szczypcowego, cylindrycznego, dwupunktowego, trójpuntowego wyznaczenie indeksu kontroli siły Moduł do oceny równowagi i postawy ciała umożliwiający m.in. pomiar balansu, rozkładu sił, rozkładu masy ciała między kończynami, pomiar kroków w miejscu (pedometr), ćwiczeń zarówno na stabilnym jak i niestabilnym podłożu | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania: 110 – 240 V Częstotliwość – 50/60 Hz Pobór mocy: 16A–7 A/1800W-1700W | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość pracy z pacjentem do 150 kg | TAK PODAĆ |  |
| II | Doposażenie - mobilna platforma ze stabilnym i niestabilnym podłożem do diagnostyki i ćwiczeń z biofeedbackiem |  |  |
|  | Bezprzewodowe połączenie z komputerem | TAK |  |
|  | Możliwość ćwiczeń zarówno na stabilnym jak i niestabilnym podłożu | TAK |  |
|  | Dwie przystawki do ćwiczeń w niestabilnym podłożu 1D i 2D | TAK |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika do 150kg | TAK |  |
|  | Programy diagnostyczne: dystrybucja obciążenia test balansu stabilność stania siła aktywne przenoszenie środka ciężkości pedometr | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru 3 pozycji wyjściowych i ćwiczeń w pozycji stojącej, siedzącej a także poprzez obciążanie kończynami górnymi | TAK |  |
|  | Biofeedback w czasie rzeczywistym, oparty o informację wizualną i dźwiękową | TAK |  |
|  | Raport z pomiarów i terapii | TAK |  |
|  | Ładowarka z magnetyczną końcówką | TAK |  |
|  | Specjalnie wyprofilowana poduszka do przeprowadzenia testu balansu oraz zmiany rodzaju podłoża w ćwiczeniach | TAK |  |
|  | W skład zestawu wchodzą: platforma, 2. przystawki do niestabilnego podłoża 1D i 2D, wyprofilowana poduszka, adapter Bluetooth, ładowarka | TAK |  |
|  | Minimum 20 programów terapeutycznych z biofeedbackiem, w tym minimum 5 ukierunkowanych na ćwiczenia funkcji poznawczych | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga < 5 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary platformy (w mm): 510 x 318 x 17 +/-5% | TAK PODAĆ |  |
|  | W zestawie stolik z regulowaną wysokością komputer o minimalnych parametrach: Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub 11; Home lub Professional Minimum 8 GB RAM Wtyczka Unity3D Webplayer (instalowana domyślnie) Min. jeden wolny port USB | TAK PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie posiada zintegrowane moduły umożliwiające obsługę i wykorzystanie dodatkowych systemów do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i kończyn dolnych. Wspólna baza danych oraz spójne raporty systemów, m.in. dla systemu do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych, który pozwala m.in.: - pomiary zakresów ruchu w obrębie stawu ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego; - program analizy chodu; - pomiary siły chwytów: szczypcowego, cylindrycznego, dwupunktowego, trójpuntowego; - wyznaczenie indeksu kontroli siły | TAK |  |
| III | Doposażenie - moduł do diagnostyki i rehabilitacji kończyny górnej oraz całego ciała z biofeedbackiem |  |  |
|  | Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej oraz całego ciała z oprogramowaniem i diagnostyką | TAK |  |
|  | Pomiar 5 rodzajów chwytów ręki w skali: chwyt cylindryczny (zgięcie) do 1000N, wyprost do 200N, chwyty szczypcowe – do 100N | TAK |  |
|  | Tryb diagnostyczny – indeks kontroli siły | TAK |  |
|  | Program analizy chodu: pomiar parametrów chodu m.in. prędkość chodu, kadencja, długość cyklu chodu | TAK |  |
|  | Pomiar zakresów ruchu w stawie ramiennym, łokciowym i nadgarstkowym: Minimalne zakresy ruchu: -staw ramienny: Wyprost-zgięcie 40° - 0° - 190°, odwodzenie - przywodzenie 180° - 0° -40°, -staw łokciowy: Wyprost - zgięcie 10° - 0° - 170°, pronacja - supinacja -120° - 0 - 120°, -nadgarstek: Wyprost - zgięcie -90° - 0 - 90° odwiedzenie dopromieniowe – dołokciowe - 40° - 0 - 90° | TAK PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie (ćwiczenia wykorzystujące koncepcję Biofeedbacku) | TAK |  |
|  | Minimum 20 ćwiczeń (gier jedno i dwuwymiarowych) | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość porównania kończyny prawej i lewej | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji testów, porównania testów | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania sekwencji różnych ćwiczeń w czasie jednej terapii | TAK |  |
|  | Rozszerzone oprogramowanie do oceny i terapii | TAK |  |
|  | Wyposażenie: przystawka do trójpłaszczyznowego ruchu w nadgarstku, przystawka do łączonej terapii wszystkich części kończyny górnej, pasy, nakładki, zintegrowany czujnik siły i ruchu, 2 czujniki ruchu | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa łączność między komputerem, a czujnikami siły i ruchu | TAK |  |
|  | Indukcyjne ładowanie czujników | TAK |  |
|  | Możliwość ładowania wszystkich czujników jednocześnie | TAK |  |
|  | Sygnalizacja statusu połączenia czujnika z oprogramowaniem, prawidłowego/niskiego poziomu naładowania baterii oraz trwania/zakończenia ładowania za pomocą wbudowanych diod LED | TAK |  |
|  | Możliwość ciągłej pracy systemu bez ładowania min 6,5 h, | TAK PODAĆ |  |
|  | Automatyczne przechodzenie czujników w stan uśpienia w przypadku dłuższego braku połączenia z oprogramowaniem celem oszczędności baterii, | TAK |  |
|  | Sygnalizacja aktywacji czujnika do działania za pomocą wibracji, | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa praca urządzenia w odległości co najmniej 10 metrów od komputera w niezakłóconej przestrzeni, | TAK PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie posiada zintegrowane moduły umożliwiające obsługę i wykorzystanie dodatkowych systemów do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych. Wspólna baza danych oraz spójne raporty systemów podłączonych do oprogramowania. Możliwość synchronizacji z modułem: • Moduł do oceny równowagi i postawy ciała umożliwiający m.in. pomiar balansu, rozkładu sił, rozkładu masy ciała między kończynami, pomiar kroków w miejscu (pedometr), ćwiczeń zarówno na stabilnym jak i niestabilnym podłożu | TAK |  |
|  | Stolik z regulowaną wysokością oraz komputer o minimalnych parametrach: • Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub Windows 11; Home lub Professional • Intel lub AMD Procesor z więcej niż 4 rdzeniami i taktowaniem większym niż 2 GHz • co najmniej 8 GB RAM • Wtyczka Unity3D Webplayer (instalowana domyślnie) • Co najmniej jeden wolny port USB | TAK PODAĆ |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK, PODAĆ Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi …………………...…..………………

(uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.................................