Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Umowy

Znak sprawy: EZ/250/2023/MW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PAKIET NR 1

Stanowisko do resuscytacji noworodka -1 kpl.

Producent …………………………………………………………………………………..

Dostawca ………………………………………………………..

Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy ……………………………………..…………………

Kraj pochodzenia …………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2023 r.) …………………..

| L.P. | OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator otwarty umieszczony na podstawie jezdnej na kołach wyposażonych w hamulce | TAK |  |
| 2 | Ścianki boczne przezierne, wykonane z materiału odpornego na UV odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 3 | Podstawa materacyka zapewniająca płynną regulację pochylenia materacyka do pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga, dokonywana przy użyciu jednej ręki w zakresie ±15°wraz z materacykiem | TAK, PODAĆ |  |
| 4 | Szuflady, pojemnik 2 dostępne po obu stron inkubatora | TAK |  |
| 6 | Promiennik grzejny z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego, w zakresie regulacji mocy od 0 do 600 W zapewniający równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka | TAK |  |
| 7 | Automatyczna i ręczna regulacja temperatury bazująca na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 25-38 °C ze skokiem 0,1°C | TAK PODAĆ |  |
| 8 | Kolorowy wyświetlacz na panelu sterującym, typu LCD, 10,1" | TAK PODAĆ |  |
| 9 | Zintegrowane oświetlenie ogólne pojedyncze lub podwójne źródło światła o regulowanej mocy, oświetlające całe pole pacjenta | TAK |  |
| 10 | Alarmy akustyczne i optyczne co najmniej: przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania), spadku temperatury (niedogrzania), zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
| 11 | Moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika, regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze), regulowany PIP oraz PEEP. | TAK |  |
| 12 | Ssak Venturiego z regulacją siły ssania oraz manometrem | TAK |  |
| 13 | Wyposażony w pulsoksymetr oraz wagę | TAK |  |
| 14 | Wbudowany zegar Apgar | TAK |  |
| 15 | Test po włączeniu do sieci wykonywany automatycznie | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 17 | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK, PODAĆ |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi …………………...…..………………

(uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.