##### Załącznik nr 1

###### Pakiet nr 1

##### Staplery okrężne proste

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler okrężny prosty o średnicy 21 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler okrężny prosty o średnicy 25mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler okrężny prosty o średnicy 29mm. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler okrężny prosty o średnicy 33mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

# Opis dot. pakietu nr 1

- możliwość kontrolowania docisku na tkanki w zakresie od 1 do 2,5mm;

- możliwość uzyskania jak największej średnicy światła zespolenia przy danej średnicy staplera;

- możliwość  regulowania wysokości zamknięcia zszywki;

- wysokość otwartej zszywki 5,5mm.

Pakiet nr 2

##### Staplery okrężne wygięte

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o średnicy 21mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o średnicy 25mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o średnicy 29mm. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o średnicy 33mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

# Opis dot. pakietu nr 2

- możliwość kontrolowania docisku na tkanki w zakresie od 1 do 2,5mm;

- możliwość uzyskania jak największej średnicy światła zespolenia przy danej średnicy staplera;

- możliwość  regulowania wysokości zamknięcia zszywki;

- wysokość otwartej zszywki 5,5mm.

Pakiet nr 3

##### Staplery okrężne z łamanym kowadełkiem

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 28mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 31mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 33mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

Opis dot. pakietu nr 3

- łamane kowadełko;

- automatyczna regulacja docisku na tkankę;

- możliwość użycia staplera do zabiegów otwartych i laparoskopowych.

Pakiet nr 4

##### Staplery liniowe bez noża, rotikulacyjne

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler liniowy bez noża z łamaną głowicą i giętym ramieniem – rotikulacyjny 55mm, zszywki 4 x 3,5mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy stapler liniowy bez noża z łamaną głowicą i giętym ramieniem – rotikulacyjny 55mm, zszywki 4 x 4,8mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

Opis dot. pakietu nr 4

*  gięte ramię;

* wyprofilowanie głowicy umożliwiające wykonanie najniższego zespolenia

Pakiet nr 5

##### Staplery liniowe, rotikulacyjne z łamaną szczęką o 1200 i możliwością blokady

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler liniowy, rotikulacyjny z łamaną szczęką o 120° i możliwością blokady 30mm, zszywki 4 x 3,5mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy stapler liniowy, rotikulacyjny z łamaną szczęką o 120° i możliwością blokady 30mm, zszywki 3 x 2,5mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy, rotikulacyjny z łamaną szczęką o 120° i możliwością blokady 55mm, zszywki 4 x 3,5mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy stapler liniowy, rotikulacyjny z łamaną szczęką o 120° i możliwością blokady 55mm, zszywki 4 x 4,8mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

Opis dot. pakietu nr 5

*  proste, sztywne ramię;

*  możliwość blokady łamanej szczęki staplera

Pakiet nr 6

# Staplery liniowe bez noża

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 30mm do tkanki normalnej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 30mm do tkanki grubej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60mm do tkanki normalnej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60mm do tkanki grubej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 90mm z kontrolą wysokości zamknięcia zszywki i regulowanym dociskiem na tkanki od 1,5mm do 2,5mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładunek do staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki normalnej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ładunek do staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki grubej |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ładunek do staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ładunek do staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki normalnej |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ładunek do staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki grubej |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ładunek do staplera liniowego o długości linii szwu 90mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

Opis dot. pakietu nr 6

- równoległe zamknięcie szczęk staplera;

- pozycja pośrednia w trakcie zamykania szczek umożliwia zmianę ułożenia tkanki przed całkowitym domknięciem szczęk staplera;

- instrument 30mm i 60mm umożliwia pracę przy użyciu jednej ręki operatora (system dwuspustowy);

- stapler 90mm z regulowanym dociskiem na tkanki w zakresie od  1,5mm do 2, 5mm.

Pakiet nr 7

##### Staplery liniowe zamykające

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 30mm, zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 3,5mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 30mm , zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 4,8mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 30mm, zszywki brzeżnie spłaszczone 3 x 2,5mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm , zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 3,5mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm , zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 4,8mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm , zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 3,5mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm , zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 4,8mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm , zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 3,5mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm , zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 4,8mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ładunek do sztaplera liniowego zamykającego 30mm, zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 3,5mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30mm, zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 4,8mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30mm, zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 2,5mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm, zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 3,5mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm, zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 4,8mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60mm, zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 3,5mm |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60mm, zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 4,8mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90mm, zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 3,5mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90mm, zszywki brzeżnie spłaszczone 4 x 4,8mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

Opis dot. pakietu nr 7

stapler liniowy zamykający - obsługiwany jednorącz, posiadający:

  - automatyczną i manualną blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem się tkanki z pomiędzy szczęk staplera;

  - możliwość manualnego zamknięcia igły ograniczającej wysunięcie się tkanki z uchwytu urządzenia,

  - system perfekcyjnego zamknięcia zszywek brzeżnie spłaszczonych;

  - krawędź na kowadle pozwalającą na odcięcie tkanki w idealnej odległości od linii zszywek po wystrzeleniu staplera.

Pakiet nr 8

# Staplery liniowe tnące

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowanym nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0mm). |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowanym nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm). |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowanym nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowanym nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm). |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowanym nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm). |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowanym nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowanym nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm). |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowanym nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki grubej.(wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego o długości szwu 57mm do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0mm). |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego o długości szwu 57mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm). |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego o długości szwu 57mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego o długości szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm). |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego o długości szwu 77mm do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm). |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego o długości szwu 77mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego o długości szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm). |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego o długości szwu 102mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowy stapler tnący, zakrzywiony o długości szwu 45mm do tkanki normalnej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ładunek do staplera tnącego, zakrzywionego o długości szwu 45mm do tkanki normalnej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowy stapler tnący, zakrzywiony o długości szwu 45mm do tkanki grubej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ładunek do staplera tnącego, zakrzywionego o długości szwu 45mm do tkanki grubej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

# Opis dot. pakietu nr 8

- Staplery liniowe tnące posiadają :

- nóż zintegrowany ze staplerem;

  - mechanizm zapewniający równoległe domknięcie szczęk staplera,    które umożliwiają równomierny docisk na tkankę;

  - pozycję pośrednią w trakcie zamykania szczęk staplera umożliwiającą zmianę ułożenia tkanki, przed całkowitym zamknięciem staplera;

  - zabezpieczenie przed wysuwaniem się tkanki w trakcie zamykania staplera.

Pakiet nr 9

##### Staplery liniowe z nożem wbudowanym w ładunek

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 60mm, wielkość zszywki 3 x 3.85mm. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 60mm, wielkość zszywki 3 x 2,5mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 60mm, wielkość zszywki 3 x 4,85mm. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 80mm, wielkość zszywki 3 x 3,85mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 100mm, wielkość zszywki 3 x 3,85mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 80mm, wielkość zszywki 3 x 4,85mm. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 100mm, wielkość zszywki 3 x 4,85mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 60mm, wielkość zszywki 3 x 3,85mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 60mm, wielkość zszywki 3 x 2,5mm. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 60mm, wielkość zszywki 3 x 4,85mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 80mm, wielkość zszywki 3 x 3,85mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 80mm, wielkość zszywki 3 x 4,85mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 100mm, wielkość zszywki 3 x 3,85mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ładunek z wbudowanym nożem do staplera liniowego o długości szwu 100mm, wielkość zszywki 3 x4,85mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

Opis dot. pakietu nr 9

  - nóż wbudowany w ładunek;

  - system perfekcyjnego zamknięcia zszywek brzeżnie spłaszczonych;

  - możliwość użycia staplera jednorącz lub oburącz;

  - lewo lub prawostronny przycisk do wystrzelania zszywek

Pakiet nr 10

##### Ładunki do staplerów wielorazowych

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ładunek do staplera wielorazowego użytku – typ TA Premium 55 rozmiar 55 - 4,8. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek do staplera wielorazowego użytku – typ GIA Premium 50 rozmiar 50 – 3,8. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek do staplera wielorazowego użytku – typ GIA Premium 90 rozmiar 90 – 3,8 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera wielorazowego użytku EEA rozmiar 25mm. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek do staplera wielorazowego użytku EEA rozmiar 28mm. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek do staplera wielorazowego użytku EEA rozmiar 31mm. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

Pakiet nr 11

##### Endostaplery

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endostapler uniwersalny przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych o długościach linii zszywek – 30, 45, 60 mm |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek prosty z nożem 45 mm do endostaplera zszywki 2,5 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek prosty z nożem 45 mm do endostaplera zszywki 3,5 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek prosty z nożem 45 mm do endostaplera zszywki 4,8 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek prosty z nożem 60 mm do endostaplera zszywki 3,5 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek prosty z nożem 60 mm do endostaplera zszywki 4,8 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładunek artykulacyjny z nożem 30 mm do endostaplera zszywki 2,0 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ładunek artykulacyjny z nożem 30 mm do endostaplera zszywki 2,5 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ładunek artykulacyjny z nożem 30 mm do endostaplera zszywki 3,5 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ładunek artykulacyjny z nożem 45 mm do endostaplera zszywki 2,5 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ładunek artykulacyjny z nożem 45 mm do endostaplera zszywki 3,5 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ładunek artykulacyjny z nożem 45 mm do endostaplera zszywki 4,8 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ładunek artykulacyjny z nożem 60 mm do endostaplera zszywki 3,5 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ładunek artykulacyjny z nożem 60 mm do endostaplera zszywki 4,8 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ładunek artykulacyjny z nożem 45 mm do endostaplera zszywki 3,5 z syntetycznym materiałem wzmacniającym wchłaniającym się do 110 dni. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ładunek artykulacyjny z nożem 45 mm do endostaplera zszywki 4,8 z syntetycznym materiałem wzmacniającym wchłaniającym się do 110 dni. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ładunek artykulacyjny z nożem 60 mm do endostaplera zszywki 3,5 z syntetycznym materiałem wzmacniającym wchłaniającym się do 110 dni. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ładunek artykulacyjny z nożem 60 mm do endostaplera zszywki 4,8 z syntetycznym materiałem wzmacniającym wchłaniającym |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |