# ZAŁACZNIK NR 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji | 2009 |

| Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2009 | tak |  |
| 2 | Szybkoobrotowa sterowana mikroprocesowo z rotorem na min. 24 probówki o śr. 16mm | tak |  |
| 3 | Prędkość programowana min. od 200-10 000 rpm | tak |  |
| 4 | Pamięć na min. 10 programów wirowania | tak |  |
| 5 | Funkcja lekkiego zamieszania próbki | tak |  |
| 6 | Temperatura programowana w zakresie –9 do +400 C | tak |  |
| 7 | Szybkie chłodzenie wstępne (bez obrotów), funkcja szybkiego chłodzenia w ciągu 15 min., utrzymanie stałej temp. w trakcie wirowania | tak |  |
| 8 | Automatyczne zabezpieczenie przed nie wyważeniem rotora | tak |  |
| 9 | Programowany wyłącznik czasowy | tak |  |
| 10 | Możliwość zmiany parametrów wirowania w trakcie pracy wirówki | tak |  |
| 11 | Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania | tak |  |
| 12 | Automatyczne przeliczanie obrotów na wartość g i ich odczyt na podczas wirowania | tak |  |
| 13 | Silnik indukcyjny bezszczotkowy | tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder/prospekt/katalog oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................