# ZAŁACZNIK NR 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Cieplarka laboratoryjna – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji | 2009 |

| Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa z CO2, rok produkcji 2009 | tak |  |
| 2 | Pojemność 100-190 l | tak |  |
| 3 | Płaszcz wodny | tak |  |
| 4 | Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej | tak |  |
| 5 | Zakres temperatur do 600 C ( 0,20 C | tak |  |
| 6 | Mikroprocesorowy system regulacji temperatury | tak |  |
| 7 | Czujnik IR CO2 | tak |  |
| 8 | Wnętrze drzwi wykonane ze szkła | tak |  |
| 9 | System filtracyjny filtr HEPA | tak |  |
| 10 | Automatyczna regulacja poziomu CO2 i wilgotności | tak |  |
| 11 | Wewnętrzna cyrkulacja powietrza | tak |  |
| 12 | Poziom wilgotności ( 95% | tak |  |
| 13 | Ilość półek: 3 | tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder/prospekt/katalog oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................