ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System do archiwizacji i analizy obrazów angiograficznych współpracujący z angiografem Philips Integris H5000.

Opis  systemu:

Podstawowymi funkcjami systemu jest zapis angiograficznych obrazów, ich wyświetlanie w celu interpretacji i udostępnianie ich autoryzowanym użytkownikom.

Podstawowe składniki systemu to:

1. stacja robocza,

2. sieć do transmisji informacji między stacjami roboczymi i systemami obrazującymi

System w standardowej konfiguracji akceptujący obrazy od różnych systemów obrazujących i zapisujący je na dysku twardym.

Stacja robocza zachowująca obrazy na dysku oraz zapisujący informacje o obrazach w bazie danych.

Obrazy zapisywane razem z inną informacją o badaniu.

Oprogramowanie z możliwością wysyłania danych w standardzie DICOM do centralnego systemu archiwizacji badań obrazowych (PACS)

Stacja robocza, która używana jest do przeglądania obrazów powinny spełniać wysokie standardy wydajności wyświetlania wizyjnego.

Składniki stacji roboczej zapewniające następujące możliwości:

1. Przeglądanie obrazów z kompletnego badania,

2. Wykonywanie pomiarów, analizę obrazu naczyń wieńcowych z możliwością pomiaru stopnia zwężenia, wymiarów referencyjnych naczynia itp. (LVA/QCA)

3. Import obrazów z dysków MOD lub CD, które są zapisane przez system obrazujący nie podłączony do sieci,

4. Eksport obrazów w różnych formatach (BMP, AVI, DCM [DICOM] lub DSR)

5. Bezpośrednie przeglądanie ostatnio wykonanych badań – graniczna ilość archiwalnych nagrań – około 300.

Każdy użytkownik powinien posiadać konto użytkownika.

Wykonawca zobowiązany jest do połączenia za pomocą infrastruktury szpitalnej przedmiotowego systemu z istniejącym systemem w innej pracowni

System w pełni kompatybilny z angiografem PHILIPS INTEGRIS H5000 !!!!