EZ/89/2024/ES												Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Platformy monitorującej z nieinwazyjnym pomiarem: ORI (Oxygen Reserve Index), PVI oraz Modułem pomiaru funkcji mózgu i Modułem oksymetrii regionalnej

(DO UŻYCZENIA NA 36 MIESIĘCY)

|  | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymagana odpowiedź TAK / NIE | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforma monitorująca stacjonarno – transportowa |  |  |
| 1 | Pulsoksymetr stacjonarno – transportowy kompatybilny z platformą z poz. 1 - kolorowym, dotykowym panelem przednim (z własnym zasilaniem z wewnętrznych akumulatorów nie mniej niż 4h pracy) i automatyczną rotacją ekranu pion-poziom; technologia wyposażona w filtry adaptacyjne eliminujące sygnały z krwi żylnej, z dodatkowym oprogramowaniem do nieinwazyjnego pomiaru zmienności krzywej pletyzmograficznej (nawodnienie pacjenta) i rezerwy tlenu rozpuszczonego w osoczu – 5 szt. |  |  |
| 2 | Pulsoksymetr stacjonarno – transportowy kompatybilny z platformą z poz. 1 - kolorowym, dotykowym panelem przednim (z własnym zasilaniem z wewnętrznych akumulatorów nie mniej niż 4h pracy) i automatyczną rotacją ekranu pion-poziom; technologia wyposażona w filtry adaptacyjne eliminujące sygnały z krwi żylnej, z dodatkowym oprogramowaniem do nieinwazyjnego pomiaru zmienności krzywej pletyzmograficznej (nawodnienie pacjenta) i rezerwy tlenu rozpuszczonego w osoczu oraz nieinwazyjnego pomiaru hemoglobiny całkowitej z czujnika na palec |  |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy platformy o SpHb, SpMet, SpCO, RRa, RRp, kapnografię w strumieniu bocznym, EWS, temperaturę, czujniki bezprzewodowe |  |  |
| 4 | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji co najmniej od 0,02 %; |  |  |
| 5 | Minimum 3 zakresy czułości pomiaru: MAX – dla pacjenctów z krytycznymi parametrami, zimnymi lub obrzękniętymi kończynami; NORMALNA – pacjenci stabilni; mniej czuła – pacjenci rzadziej monitorowani |  |  |
| 6 | Tryby uśredniania pomiarów: co 2 lub 4sek (pacjenci resuscytowani, krytyczne parametry), co 8 lub 10 sek (pacjenci stabilni), co 12 lub 14 lub 16 sek (pacjenci rzadziej monitorowani) |  |  |
|  | Moduł do pomiaru funkcji mózgu |  |  |
| 7 | Algorytm PSI (Patient State Indeks), pomiar ciagły w postaci numerycznej i trendów |  |  |
| 8 | Monitorowanie odpowiedzi na poziom znieczulenia z 1 czujnika dla obu półkul osobno w postaci numerycznej (Hz), trendy i DSA |  |  |
| 9 | Obraz DSA (dentysometrii spektralnej) aktywności obu półkul osobno, z możliwością obserwacji ich asymetrii |  |  |
| 10 | Supresja mózgowa (SR) oraz Artefakty przedstawione numerycznie %, na obrazie spektralnym oraz trendy |  |  |
| 11 | Aktywność neurowo mięśniowa EMG przedstawiona numerycznie oraz trendy |  |  |
| 12 | Przesunięcie palcami pozwala na zrobienie zdjęcia ekranu i przesłanie do PC poprzez pendrive |  |  |
| 13 | Kształt czujnika EEG i czujników do oksymetrii pozwala umieścić je razem na czole pacjenta |  |  |
| 14 | Moduł do pomiaru oksymetrii mózgowej z wyborem na ekranie miejsca założenia mózgowo lub na ciele pacjenta |  |  |
| 15 | Prezentowanie wartości numerycznych rSO3, trendu, % odchylenie od linii bazowej, delty SpO2 |  |  |
| 16 | Wartość absolutna dla czujników dla dorosłych nie gorsza niż 4%, Dokładność trendów nie gorsza niż 3% |  |  |
| 17 | Możliwość rozpoczęcia pomiarów bez ustalenia linii bazowej oraz modyfikacji linii bazowej podczas monitorowania |  |  |
| 18 | Pomiar delty O2Hbi, delty HHbi, delty cHbi |  |  |
| 19 | Wózek, pozwalający na umocowanie urządzenia |  |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.