Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce zwraca się z prośbą o złożenie ofert w postępowaniu do 14.000 EURO

I - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów archiwalnych ruchomych, przesuwanych – szynowych.

Regały winny spełniać następujące wymagane parametry :

- szyny jezdne (szyny prowadzące i szyny jezdne) wykonane ze stali ocynkowanej, szyny

prowadzące wykonane z wyprofilowanej bieżni do prowadzenia koła – odpowiadające

wklęsłej powierzchni wieńca koła prowadzącego, szyny jezdne płaskie, w celu wentylacji

podłogi winna posiadać ona prześwit miedzy płytami a powierzchnią posadzki minimum

20 mm, płyty podłogowe nie mogą ulegać ugięciu podczas chodzenia po nich, pod płytami winny być

zastosowane podkładki zapobiegające ugięciom, powierzchnia użytkowa jak i dolna płyt

podłogowych winna być pokryta trudnościeralnym laminatem lub innym odpowiednim czynnikiem;

- podstawy winny być wykonane ze stali zimnowalcowanej lakierowane w całości wyposażone w

antywyważnik zabezpieczający regały przed wywróceniem, koła osadzone w podstawach w celu

właściwej współpracy z szynami wykonane ze stali;

- w regałach winien być zastosowany napęd łańcuchowo – kołowy z odpowiednio dobrana przekładnią

redukcyjna pozwalającą przesunąć ładunek 40000 kg z siłą maksymalnie 10 kg przyłożoną do korby,

- przesuwanie winno odbywać się za pomocą korby trójramiennej lub innym uchwytem zakończonym

uchwytem ruchomym spełniającym wymogi,

- ściany boczne pełne winny być wykonane z blachy stalowej fosforanowej pokrytej lakierem

nanoszonym proszkowo i utwardzonym piecowo, profil ścianki zimnogięty zgrzewany nie posiadający

ostrych krawędzi i kantów wyposażone w mocowania półek co 20 mm, konstrukcja otworów i

zaczepów winna wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów (np. przy wyjmowaniu

półki,

- półki winne być wykonane z blachy malowanej proszkowo odporne na ścieranie, nie posiadające

ostrych krawędzi i kantów o odpowiedniej sztywności i grubości 25 mm lub 33 mm w zależności od

obciążenia, długość półek około 800 mm, obciążenie półki około 80 kg

- panele stalowe frontowe winny być wykonane z blachy posiadające zaokrąglone krawędzie boczne,

mocowane do ścian za pomocą zaczepów bez użycia narzędzi w celu łatwego dostępu do

mechanizmu napędowego.

Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych regałów:

- wysokość całkowita regałów – około 2880 mm

- wysokość regałów netto – 2674

- wysokość całkowita regałów stacjonarnych na stopkach – 2754 mm

- głębokość półek 450 mm (grubość 33 mm)

- rozstaw półek – 405 mm

- ilość półek w regale – 6 + 1 zakrywająca

- długość sekcji mierzona w osiach boków – 1000 i 800 mm

- regały wyposażone w odbojniki zabezpieczające ( 30 mm) przed głośnymi uderzeniami regału o

regał i stanowiące ochronę dłoni obsługującego regał przed zgnieceniem

- regały ze stężeniami tylnymi – lepsza wentylacja

- ściany boczne regałów pełne w postaci zamkniętych profili zimnogiętych z perforacja na zawiesia

- regulacja rozstawu półek co 20 mm oddzielnie dla każdej półki

- półki bez ostrych krawędzi z systemem beznarzędziowego ich mocowania do boków regałów (ręczne

mocowane zaczepy ułatwiające przekładanie półek), półki na krawędziach trzykrotnie gięte aby nie

powodować skaleczeń oraz przetłaczane w rogach dla zapewnienia sztywności

- tylne ograniczniki przesuwu na półkach o wysokości 100 mm ( 1 ogranicznik na 2 sąsiednie półki,

regale stacjonarnym jednostronnym 1 szt. na półkę)

- szyny nawierzchniowe wykonane z ocynkowanej stali z podłogą wyrównawczą

- podłoga wyrównawcza z płyt wiórowych pokrytych dwustronnie trudnościeralnym laminatem,

eliminująca możliwość potykania się o szyny i dająca duży komfort oraz bezpieczeństwo obsługi

- system podkładek poziomujących pozwalających na korektę wypoziomowania szyn w przypadku

ugięcia stropów lub awarii posadzki a tym samym wyklucza się trwałe zamocowanie szyn za pomocą

śrub lub wkrętów – podkładki pozwalają na zniwelowanie nierówności posadzki w zakresie do 10 mm

- z przodu instalacji aluminiowe anodowane zjazdy umożliwiające dostęp bez przeszkód do korytarzy

między regałami dla ludzi i wózków

- regały be z ostrych krawędzi

- regały  z napędem korbowym, korba trójramienna z trzema cylindrycznymi uchwytami obracającymi

się wokół własnej osi

- nośność półki – 80 kg

- kolor paneli frontowych, boków, i półek – RAL 9002

- kolor podstaw jezdnych – RAL 7016

- malowanie proszkowo z utwardzaniem termicznym

- ilość mb półki czynnej – 244,80 mb

Uwaga : Zamawiający wymaga aby oferowane regały były kompatybilne z regałami jakie Zamawiający już posiada, dlatego opis parametrów technicznych został sporządzony na podstawie opisu regałów wykonanych w systemie COMPACTUS ARCHIVE.

2. Opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia :

- dostawa wraz z montażem

3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia musza być pełnowartościowe oraz posiadać

wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską

Normą.

4. Prace związane z realizacją zamówienia będą prowadzone na obiekcie użytkowym; dopuszcza

się prowadzenie prac w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

5. Określony umową zakres dostaw i robót związanych z montażem, Wykonawca winien zrealizować z

należytą starannością, zgodnie  z wymaganiami bhp, ppoż. i innymi obowiązującymi.

II - MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

1. Termin wykonania zamówienia: –  do 4 tygodni od daty podpisania umowy

2. Miejsce wykonania zamówienia: – budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego -

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

III - OZNACZENIE POSTĘPOWANIA :

Postępowanie oznaczone jest jako: EZ/ZP/91/09

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższą numerację.

VI - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy  spełniają warunki określone w

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem

zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na

podstawie złożonych dokumentów wymaganych w niniejszej SIWZ i zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

3. W przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę

lub odrzuci ofertę.

V - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy w tym o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Załącznik nr 2 do SIWZ

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami za ubezpieczenie społeczne oraz podatków

4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym

przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

(minimum 2 dostawy wraz z montażem) – załącznik nr 3 do SIWZ

5. Formularz ofertowy – złącznik nr 1 do SIWZ

6. Oświadczenie o podwykonawcach – Załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Aktualne atesty, certyfikaty, PN, CE. - na użyte do realizacji materiały

8. W przypadku wybrania jako najkorzystniejszej oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie

zamówienia wspólnie, Zamawiający będzie żądał  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VII - OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI :

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Krzysztof Krajewski – tel.: 0413671259 fax: 0413660014

VIII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2009 r.  o godz. 09:00.

2. Ofertę, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, określonymi w  SIWZ należy złożyć w złożyć

(doręczyć) w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Grunwaldzka 45,

25-736 Kielce,  w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi  wykonawcy oraz napisem:

„Przetarg nieograniczony – regały archiwalne,

Nie otwierać do dnia 17.11.2009 r. do godziny 09:30”

X - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach –

Sala konferencyjna ul. Grunwaldzka 45  w dniu 17.11.2009 r. o godz. 09:30

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach.

XI - CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ OBLICZANIA :

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę netto i brutto z wyliczonym i

podanym podatkiem VAT, podaną cyfrowo i słownie.

2. Podana cena winna być ceną kompletną i ostateczną, zawierającą wszystkie elementy składowe.

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

4. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XII - KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

Cena	-	100 %

2.Zastosowany wzór do oceny ofert        C n

........ x 100 x 100 %  = Sp

C b

gdzie :

C n - najniższa cena z wszystkich badanych ofert nie odrzuconych

C b - cena badanej oferty

S p - suma uzyskanych z wyliczenia punktów

XIII - WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ INFORMACJE O ZAWARCIU UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy

złożyli oferty, o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego

ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy

wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

zawierającym punktację przyznana ofertom w każdym oceny ofert i łączna punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na

to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w

złożonych ofertach.

4. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze najkorzystniejszej

oferty w terminie nie krótszym niż przewidzianym w art. 94 ustawy PZP.

5. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu,

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta

XIV - WARUNKI UMOWY :

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ

XV - INFORMACJE DODATKOWE :

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Złożenie oferty wariantowej będzie skutkowało jej odrzuceniem.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

5. Zamawiający udostępni do wglądu oferty od chwili ich otwarcia na poniższych zasadach:

- zamawiający udostępni wskazane oferty po złożeniu pisemnego wniosku o udostępnienie

- zamawiający wyznacza termin, miejsce udostępnienia ofert

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną oferty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł

6. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego

urzędowania.

7. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

(Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póz. zm.).

XVI - WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1. Załącznik nr 1	- formularz oferty

2. Załącznik nr 2	- oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy

3. Załącznik nr 3	- wykaz dostaw

4. Załącznik nr 4	- oświadczenie o podwykonawcach

5. Załącznik nr 5	- wzór umowy

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański