# Załącznik nr 1 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa  - 1  szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2009r. |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | Tak |  |
|  | Klasa ochronności: Klasa II, typ CF, Ochrona przed wilgocią min, IP 22 | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 25 ml/godz. | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia | Tak |  |
|  | Wymiary max: szer. x wys. x głęb. 249 x 68 x 152 mm | Tak |  |
|  | Ciężar nie większy niż 1,5 kg | Tak |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie pompy przed nieautoryzowaną zmianą parametrów | Tak |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany. | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury poziomej bez dodatkowych akcesoriów | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy sposób łączenia pompy z uchwytem mocującym | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania i współpracy ze stacją dokującą | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 200ml/h w zakresie 99,99 programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
|  | Bolus podawany na żądanie | Tak |  |
|  | Bolus o określonej objętości | Tak |  |
|  | Bolus w określonym czasie. | Tak |  |
|  | Zakres prędkości podaży bolusa 1 – 1800 ml/h | Tak |  |
|  | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji – bez konieczności zatrzymania infuzji | Tak |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,01- 9999 ml | Tak |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji - 9 poziomów | Tak |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością i wyłączenia funkcji przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Blokada nastawień hasłem | Tak |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
|  | Podświetlany panel sterowania i klawisze ( tzw. Tryb nocny ) | Tak |  |
|  | Tryb MACRO – możliwość wyświetlania prędkości podaży za pomocą większych znaków | Tak |  |
|  | ALARMY I OSTRZEŻENIA |  |  |
| 31. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
| 32. | Alarm pustej strzykawki | Tak |  |
| 33. | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja | Tak |  |
| 34. | Alarm okluzji | Tak |  |
| 35. | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |
| 36. | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | Tak |  |
| 37. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak |  |
| 38. | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu | Tak |  |
| 39. | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | Tak |  |
| 40. | Alarm wstępny przed końcem infuzji | Tak |  |
| 41. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim