# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - 3 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2009r. |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie: 220 – 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w urządzenie, czas pracy min. 8h przy prędkości 5ml/h | TAK |  |
|  | Wyświetlacz w języku polskim | TAK |  |
|  | Programowanie kursorami | TAK |  |
|  | Programowanie daty i czasu | TAK |  |
|  | Możliwość blokowania klawiatury | TAK |  |
|  | Możliwość wpisywania nazwy leku - nazwy leków w pamięci pompy można uzupełniać o nowe aktualnie stosowane | TAK |  |
|  | Rozmiary strzykawek: 10, 20, 30, 50/60 ml. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów (również polskich) | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki lub manualny wybór rozmiaru, producenta | TAK |  |
|  | Zakres szybkości podaży dla strzykawek: 50/60: 0,1 - 1500ml/h 30ml: 0,1 - 950ml/h 20ml: 0,1 - 750ml/h 10ml: 0,1 - 450ml/h | TAK |  |
|  | Dokładność podaży: +/- 2% | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania objętości całej infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawienia ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Programowanie szybkości podaży w jednostkach masy 0,1 – 999,9 mg/h lub µg/h; mg/kg/h; µg/kg/h; mg/kg/min; µg/kg/min. | TAK |  |
|  | Dawka uderzeniowa, programowana wielkość | TAK |  |
|  | Programowana maksymalna szybkość podaży i dawki uderzeniowej: 0,1 - 1500ml/h | TAK |  |
|  | Podaż dawki bolusowej – programowana i „z ręki” | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja ciśnienia w linii po wystąpieniu alarmu ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Funkcja pauzy od 1 min do 12 h | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji menu pompy | TAK |  |
|  | Autokontrola urządzenia w czasie pracy | TAK |  |
|  | Monitorowanie stanu akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm X min do końca infuzji | TAK |  |
|  | Alarm ciśnieniowy okluzji | TAK |  |
|  | Alarm zatrzymania pompy | TAK |  |
|  | Alarm KVO | TAK |  |
|  | Programowanie parametru KVO | TAK |  |
|  | Statyw | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim