Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Punkty | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manipulator do IOL | PAKIET 1 | Ilość sztuk | 1000 |
| 1 | Tępy koniec. Zakrzywiony 10 mm od końca. Dopasowany do otworów o średnicy 0,20 mm lub większych | Tak |  |  |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa PMMA tylnokomorowa i przedniokomorowa | PAKIET 2 | Ilość sztuk | 100 |
| 1 | Średnica części optycznej: od 5,5 mm do 6,5 mm Moc optyczna: od -10,0 D do +30,0 D Całkowita długość soczewki: od 12 mm do 13,5 mm, anulacja 5 st. | Tak |  |  |
| 2 | Data Ważności | Tak, podać | 0 – 2 pkt |  |
| 3 | Obecność filtru UV | podać | 0 – 1 pkt |  |
| 4 | Przekrój poprzeczny części haptycznych /cecha RHAR/ | opisać | 0 – 2 pkt |  |
| 5 | Cechy części haptycznej stabilizujące soczewkę i ułatwiające implantację | opisać | 0 – 2 pkt |  |
| 6 | Skuteczność na podstawie opisu wykonawcy | opisać | 0 – 6 pkt |  |
|  | Hydrodysektor do jądra soczewki | PAKIET 3 | Ilość sztuk | 50 |
| 1 | 0,50X22 mm Zagięty pod kątem 35°, 8 mm od końca. | Tak |  |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 /Dz. U. nr 93, poz. 896 z dnia 30 kwietnia 2004/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.)– z zaznaczeniem którego pakietu dotyczą.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.