EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 1 –  Płytka do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Płytka do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa - materiał: tytan - płyty od jedno do wielosegmentowych - śruby samogwintujące, jednokorowe - długość śrub: 14 i 16mm, średnice 4.0 i 4.35 mm - możliwość wprowadzenia wkrętu centralnie, w osi płytki - płytki grubości 2 mm, w rozmiarach 22-92mm, szerokość 21mm, stopniowane co 2mm - mechanizm blokowania śrub w płytce z możliwością odblokowania /usunięcia wkręta/ i powtórzenia czynności blokowania śruby względem płytki - możliwość dogięcia płytki do krzywizny anatomicznej kręgosłupa szyjnego / zwiększenie lub zmniejszenie wygięcia płytki/ bez utraty możliwości blokady wkrętów. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 2 –  Proteza trzonu kręgowego – odcinek szyjny

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Proteza trzonu kręgowego – odcinek szyjny Materiał: PEEK, sterylna - implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny - implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badan CT, MRI - w implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji - wysokość implantu 17-70mm - możliwość zastąpienia jednego, dwóch/ trzech sąsiednich trzonów kręgowych - możliwość rozszerzenia konstrukcji implantuj „in situ” - blokada implantu wykonana z PEEK - płytki graniczne implantuj o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji - możliwość powtarzalnej/ kontrolowanej regulacji wysokości implantuj z mechanizmem blokującym - implanty posiadające trwałe oznaczenia - instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 3 –  Stymulator przeciwbólowy rdzenia kręgowego o stałym natężeniu prądu

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Stymulator przeciwbólowy rdzenia kręgowego o stałym natężeniu prądu - stymulator rdzeniowy jednokanałowy ośmiokontaktowy o stałym natężeniu prądu - w zestawie programator pacjenta umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem - elektrody: ośmiu- lub podwójne czterokontaktowe elektrody kompatybilne z generatorem jedno- lub dwukanałowym - w zestawie do wyboru elektrody przeskórne lub chirurgiczne - możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora - długość łączników do wyboru: 20, 30 i 60 cm - długość elektrod do wyboru 30,60, 90 i 110 cm |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 4 –  Stymulator przeciwbólowy rdzenia kręgowego o stałym napięciu prądu

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Stymulator przeciwbólowy rdzenia kręgowego o stałym napięciu prądu - stymulator rdzeniowy dwukanałowy ośmiokontaktowy o stałym napięciu prądu - w zestawie do wyboru elektrody przeskórne cztero- ( o długości 33,45,56 cm) lub ośmiokontaktowe ( o długości 30,45, 56 cm) - długość łączników do wyboru : 20, 40, 51, 66 cm -możliwość programowania amplitudy, częstotliwości, szerokości impulsu oraz polaryzacji elektrod, - w zestawie pilot pacjenta. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 5 –  Stabilizacja przednio – boczna odcinka TH-L kręgosłupa

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Stabilizacja przednio – boczna odcinka TH-L kręgosłupa Zestaw: 1 płyta, 4 śruby trzonowe - stabilizacja tytanowa o układzie ramowym- teleskopowym - płyty jedno- i dwusegmentowe 29-86 mm (odległości między śrubami) - możliwość płynnej kompresji/dystrakcji segmentu / ów kręgosłupa - śruby trzonowe kaniulowane srednicuy 7mm, długości 25-60mm - śruby z podwójnym rdzeniem, podwójnym gwintem i zokraglonym końcem - płyty niskoprofilowe- wysokość płyty ze śrubami nie przekraczająca 9mm - blokada wszystkich śrub w płycie ( z możliwością jej powtórzenia) - instrumentarium umożliwiające wykonanie stabilizacji endoskopowi - w zestawie druty Kirschner’a do wprowadzania śrub kaniulowanych - w zestawie celownik przezierny na promienie Rentgena, ułatwiający pozycjonowanie śrub przy tylnej ścianie - instrumentarium pozwalające na płynne, precyzyjne regulowanie długości rozstawu teleskopowej płyty i jednoczesną jej blokadę - instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 6 –  Implant międzywyrostkowy tytanowy, sterylny do przeskórnej implantacji

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Implant międzywyrostkowy tytanowy, sterylny do przeskórnej implantacji - cylindryczny implant wykonany z tytanu, nie wymagający wstępnego montażu, sterylny - technika implantacji małoinwazyjna – przeskórna - rozmiar implantu 8- 14 mm ( stopniowane co 2 mm) - możliwość pewnego zakotwiczenia implantuj o sąsiednie wyrostki kolczaste kręgosłupa (tytanowe wąsy) - możliwość implantacji wielopoziomowej - implantacja z punktu oddalonego od linii pośrodkowej max 7 cm - implanty posiadające trwałe oznaczenia - instrumentarium sterylne jednorazowe, zawierające przymiary odpowiadające wielkościom implantów. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 7 –  Zestaw do stabilizacji transpedikulatnej ze śrubami kaniulowanymi i perforowanymi z możliwością aplikacji cementu w trzony kręgów

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do stabilizacji transpedikulatnej ze śrubami kaniulowanymi i perforowanymi z możliwością aplikacji cementu w trzony kręgów - śruby tytanowe, transpedikularne, samogwintujące, wieloosiowe (+/- 25 stopni) śruby dwukorowe, podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem od góry (osadzanie pręta z góry) - długość śrub w przedziale 35-65mm -średnica śrub 5.2- 9.0 mm (stopniowane co ok.1mm) - śruby kaniulowane średnicy 6.2 i 7.0 mm, dł. 35-50mm ze skokiem co 5mm -śruby perforowane w 5 rozmiarach długościowych od 35-55mm ze skokiem co 5mm o średnicach 5.2mm, 6.2mm i 7.0mm - śruby perforowane z końcówkami adaptującymi strzykawki do aplikacji cementu - w przypadku śrub perforowanych- perforacja występująca na 20-40% wysokości gwintu śruby, umożliwiająca biomechaniczne optymalną aplikację cementu i lepsze zakotwiczenie w osteoporotycznej kości - w zestawie kompatybilne druty kirschner’a średnicy 1.6mm do wprowadzenia śrub kanilowanych -blokada śruby do pręta z góry - brak konieczności stosowania dodatkowych śrub wyciągowych do redukcji kręgozmyków. - możliwość płynnej repozycji kręgozmyku -możliwość odblokowania śruby na pręcie, z jednoczesnym zachowaniem ustalonego kąta śruby (utrzymana blokada wieloosiowości śrubu) -możliwość przeprowadzania kompresji lordotycznej i kompresji/ dystrakcji równoległej segmentu - możliwość rembolizacji zblokowanych, wieloosiowych główek śrub bez utraty ich właściwości mechanicznych i konieczności ich wykręcnia z kości - możliwość utrzymania zablokowanej kątowo główki śruby przy równoczesnym zwolnieniu blokady pręta - możliwośc powtórzenia redukcji kręgozmyku, repozycji stabilizacji na każdym etapie zabiegu (brak elementów zrywanych itp.) - implanty trwałe znakowane -w zestawie narzędzia umożliwiające dystrakcję, kompresję, redukcję kręgozmyków w ranie operacyjnej ( „in situ”), dociąganie śrub do pręta, rembolizacji główek śrub - w zestawie kaniulowane narzędzia do stosowania „po drucie wprowadzającym” - w zestawie próbniki do pedikulum (prosty, zagięty) - instrumentarium wraz z implantami w kontenerach przeznaczonych do przechowywania i sterylizacji. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 8 –  Proteza trzonu odcinka piersiowo – lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Proteza trzonu odcinka piersiowo – lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ: - uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednego narzędzia - proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej - konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kręgosłupa - możliwość regulacji wysokości implantuj od 20.5 do 104.5 mm - implanty o dwóch różnych średnicach 18 i 22mm - szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0,3,6,8,11,15,16,18,23,30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego kształtu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu - na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski – celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie - prosta, jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna / powtarzalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantuj odznaczona odmiennym kolorem - w zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe- skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy co 15mm - materiał: tytan. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 9 –  Zestaw do stabilizacji transpedikularnej z dostępu tylnego w chorobie zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do stabilizacji transpedikularnej z dostępu tylnego w chorobie zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego: Komplet: (materiał : tytan) – komplet 4 śruby z blokadami ( lub haki), 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny, 2 implanty międzytrzonowe dla techniki PLIF lub 1 dla techniki TLIF Opis techniczny: -wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe -walcowy kształt gwintu -ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku -łączniki poprzeczne mocowane wielokątowi do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika -pręt o grubości poniżej 6mm -system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco- zabezpieczającym -mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) -średnica śrub od 4.5mm do 7.5 mm ze skokiem co 1mm -średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym przekracza 13mm -wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym nie przekracza 5mm ponad pręt -możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do krekcji kręgozmyku -średnica pręta 5.5mm (pręt gładki) -system zawiera haki laminarne i pedikularne -możliwość stosowania śrub wprowadzanych w talerze biodrowe -wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF lub TLIF ( materiał: PEEK) -możliwość implantacji technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej -zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji -obły kształt implantuj w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów -wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/ przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki -dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej – PLIF- 22mm, 26mm, TLIF- 32mm, 36mm -wysokość implantów od 8 do 14mm ze skokiem co 2mm -możliwość napełnienia wiórem kostnym -obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 10 –  Implant międzytrzonowy typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa – wykonany z PEEK

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Implant międzytrzonowy typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa – wykonany z PEEK: - anatomiczny kształt implantuj, pozwalający odtworzyć naturalną lordozę - co najmniej 2 szerokości oraz 2 głębokości implantuj - wysokości implantów w granicach 4-9 mm - tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepu - dodatkowy system kotwiczący klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci dwóch tytanowych szpilek umieszczonych po obu stronach implantuj, dających po jednej parze bolców kotwiczących w górnej oraz dolnej części implantuj - całkowicie syntetyczny, pakowany sterylnie substytut kości jako wypełnienie implantuj - postać substytutu monolityczna dopasowana do rozmiaru klatki Wymagania ogólne: - zestaw instrumentarium oraz implantów w kasecie umożliwiającej sterylizację i przechowywanie - w komplecie implanty próbne tzw. przymiary - implanty do sterylizacji umieszczone w pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 11 –  Proteza dysku szyjnego, sztuczny ruchomy dysk szyjny – do operacji C3-C7

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Proteza dysku szyjnego, sztuczny ruchomy dysk szyjny – do operacji C3-C7: Sztuczny ruchomy dysk szyjny – do operacji C3-C7 - konstrukcja dwuelementowa metalowa z wkładkami ceramicznymi - wypukłe powierzchnie obu części dopasowujące kształt protezy do anatomicznej krzywizny przestrzeni dysku - część z powierzchnią wypukłą mocowana u góry, część z powierzchnią wklęsłą mocowana u dołu - ruchomość rotacyjna 9 stopni w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej odzwierciedlająca fizjologiczny zakres ruchu naturalnego dysku - materiał: biologicznie zgodny stop metalu zapewniający możliwość wykonania badania MR bez zakłóceń - dwukierunkowe rowki na powierzchniach obu części zabezpieczające przed ich przesuwaniem się w kierunkach przód –tył i bok - narzędzia oznakowane kolorami do poszczególnych rozmiarów protezy - jałowość implantów - rozmiary : dwie wielkości długość/ głębokość : 17/13 mm i 20/15 mm - wysokość protezy w zakresie 5.25 mm do 8.25 mm, co 0.75mm - zestaw: 1 proteza żądanego rozmiaru - zestaw narzędzi służący do implantacji. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 12 –  Proteza dysku szyjnego

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Proteza dysku szyjnego: -system dwuelementowy składający się z dwóch płytek granicznych: górnej i dolnej - cześć korowa, wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności, stanowi jeden element z dolną płytką, - płytki graniczne (górna i dolna) wykonane ze stopu tytanu i napylane od strony kontaktu z trzonem substancją bioaktywną, przyspieszającą przerastanie kościa, - każda płytka graniczna- górna i dolna- o kącie nachylenia lordotycznego 3,5 st. - od strony zewnętrznej płytki graniczne wyposażone w 6 kolcy mocujących (każda), zintegrowane z płytkami - szeroki zakres rozmiarów i wysokości od 5mm do 9mm, proteza jako komplet dostarczana sterylna. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 13 –  Implant typu płytka – koszyk do stabilizacji odcinka szyjnego z dostępu przedniego

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Implant typu płytka – koszyk do stabilizacji odcinka szyjnego z dostępu przedniego: System płytka- koszyk PCB – Evolution do odcinka szyjnego – do operacji C2-C7. - płytka wykonana z tytanu integralna z koszykiem - koszyk wykonany z materiału PEEK - wygięta powierzchnia płytki odpowiadająca anatomicznej lordozie szyjnej - płytki kodowane kolorami - grubość płytki nie większa niż 0,9 mm - asymetryczny kształt umożliwiający wielopoziomową artrodezę - jałowość implantów - wysokość koszyka w zakresie 4.5 – 8.5 mm - zestaw: 1 proteza + 2 śruby. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 14 –  Zestaw do stabilizacji przedniobocznej kręgosłupa w urazach i nowotworach

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do stabilizacji przedniobocznej kręgosłupa w urazach i nowotworach: Komplet: (materiał: tytan) – komplet 2 bloki kręgowe, 4 śruby, 2 pręty, łącznik poprzeczny, koszyk tytanowy Opis techniczny: system o trzech różnych rozmiarach bloków kręgowych w celu zapewnienia dopasowania do anatomii pacjenta system z otwartymi od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) tulipanowymi śrubami kręgowymi, umożliwiającymi łatwy montaż pozostałych elementów systemu charakter gwintowanej części śruby zapewnia jej łatwe wprowadzenie – śruby samogwintujące o stożkowym rdzeniu i cylindrycznym obrysie zewnętrznym pojedynczy element blokujący pręt w śrubie średniaca śruby wraz z kompletnym układem blokującym ( elementy mocujące, zabezpieczające, inne) nie przekracza 13mm wysokość implantów z elementem blokującym nie może przekroczyć 5 mm ponad pręt blok kręgowy zapewnia możliwość mocowania dwóch prętów mocowanie bloku do trzonu 2 śrubami kręgowymi pręty gładkie łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika ażurowy kształt walcowy, średnica 19-25mm, długosć 30-100 mm możliwość docięcia do pożądanej długości materiał: stop tytanu 14. dla odcinka szyjnego- średnica 10-16 mm, długość 30-100mm. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 15 –  Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płyta dynamiczną

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płyta dynamiczną: Zestaw: 1 płyta szyjna, 4 wkręty kostne - płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych ( w rozmiarach 13-109mm, stopniowane co 2mm) - szeroki otwór/ otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką - śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe - śruby długości 12 i 18mm, średnicy 4.0 i 4.5mm (typy śrub kodowane kolorami) - możliwość jedno- i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni) - możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych) - płytki niskoprofilowe- wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2.5mm - samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki - mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia - płytki wstępnie dogięte, możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub, specjalnie zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie - instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki ( w zestawie szpile fiksacyjne) - instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno- i wieloosiowych) - w instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wycinarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku) - w instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu - zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub - instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 16 –  Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN) odcinka szyjnego, niewymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN) odcinka szyjnego, niewymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego: Zestaw podstawowy: 1 klatka (PEEK/TAN), 4 śruby blokujące - hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego , sterylna - klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanowa płytką wewnętrzną w części przedniej implantuj - znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki - specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji - gwintowane główki śrub mocujących implant- blokada 4 śrubami pod odpowiednim kątem (celowniki) -klatki dostępne w 3 kształtach i 8 wysokościach - śruby blokujące średnicy 3mm, dł.12,14,16mm, długości kodowane kolorami - w zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki - implanty próbne i właściwe kodowane kolorami - w zestawie celownik i instrumenty pozwalające na wkręcanie śrub blokujących pod pożądanymi kątami, także szydło kątowe - w zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału (przeszczepów kostnych) w klatce - w zestawie specjalny dystraktor/ prowadnik implantuj do przestrzeni międzytrzonowej - narzędzia i implanty posiadające trwałe oznaczenia - narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/24/2010 NEUROCHIRURGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 17 –  Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK: Zestaw podstawowy: 1 klatka na poziom (wypełniona biomateriałem, sterylna) - klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biomateriałem, sterylne - klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiających wykonanie badań CT, MRI - klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej - klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem- czysty B-trójfosforan wapnia - klatki odtwarzające lordozę szyjną - w zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych - powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantuj - klatki o wysokości 5-10 mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5 mm - w zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki - w zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych - narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.