# ZAŁACZNIK NR 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Videoduodenoskop – 1 szt. – Zadanie nr 2

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna hermetyczność | TAK |  |
| 2 | Przystosowanie do współpracy z video procesorem Exera CV145 | TAK |  |
| 3 | Średnica kanału roboczego co najmniej 4,2 mm | TAK |  |
| 4 | Długość części roboczej co najmniej 120 cm | TAK |  |
| 5 | Kamera kolorowa w końcówce roboczej aparatu | TAK |  |
| 6 | Minimalna głębia ostrości nie mniejsza niż 5 mm od obiektu obs. | TAK |  |
| 7 | Średnica końcówki roboczej nie większa niż 12,5 mm | TAK |  |
| 8 | Zakres zgięć we wszystkich kierunkach co najmniej 90°, a co najmniej w jednym kierunku nie mniej niż 110° | TAK |  |
| 9 | Programowalne przyciski w rękojeści endoskopu | TAK |  |
| 10 | Gwarancja serwisowa co najmniej 2 lata | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................