# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# (Załącznik nr 2 do umowy)

# WYMAGANIA TECHNICZNE

BIOPOMPA –   1 SZT

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pompa centryfugalna | TAK |  |
| 2 | pozycjonowanie i napęd pompy z wykorzystaniem lewitacji magnetycznej (brak osi i łożysk do mocowania elementu napędowego, oraz brak elementów mechanicznych w silniku) | TAK |  |
| 3 | zarejestrowana do 30-dniowego zastosowania (CE Mark) | TAK |  |
| 4 | graniczne parametry hemodynamiczne: priming volume 31 ml lub 14ml (wersja pediatryczna), osiągalne ciśnienie 600 mmHg, przepływ 9,9 lpm, prędkość pompy 5500 rpm | TAK |  |
| 5 | w zestawie konsola główna, konsola typu Backup, silnik z uchwytem, przepływomierz, zestaw dla jednego pacjenta: pompa, obwód, kaniule | TAK |  |
| 6 | wyjściowe i wejściowe z kaniule – 3/8” lub 1/4” (wersja pediatryczna) | TAK |  |
| 7 | możliwość wspomagania lewo, prawo- i dwukomorowego | TAK |  |
| 8 | możliwość podłączenia w zestawie z oksygenatorem (obwód ECMO) | TAK |  |
| 9 | w/w parametry potwierdzone stosownymi ulotkami i certyfikatami | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA –   26 SZT

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF, | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min, IP 22 | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 100 ml/godz. | TAK |  |
|  | Masa pompy do 2 kg | TAK |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania do stacji dokującej | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK |  |
|  | Ograniczenie bolusa min. < 0,2 ml | TAK |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |
|  | Zakres szybkości podaży bolusa min 50 – 1200 ml/h | TAK |  |
|  | Dokładność pompy +/- 5% | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 150 godzin | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 9 poziomów | TAK |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO, możliwość programowania szybkości przez użytkownika | TAK |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | TAK |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy | TAK |  |
|  | ALARMY I OSTRZEŻENIA |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca okluzji, za lub przed pompą | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością ustawienia czasu pojawienia się alarmu | TAK |  |
|  | Alarm powietrza w linii | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
|  | Port komunikacji RS232, USB, Ethernet | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia do 3 pomp w zestawie. | TAK |  |
|  | Dedykowane do pompy zestawy infuzyjne nie zawierające Lateksu ani DEHP, 10 szt na pompę | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim