Załącznik nr 1 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

# WYMAGANIA TECHNICZNE

SPRZĘT MOBILNY- NEUROCHIRURGIA

| Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- |
| Rok produkcji | 2010r. |

| lp. | OPIS SPRZĘTU/WYMIARY (DŁ. x SZER. X WYS. w mm) | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ | Podać typ lub model sprzętu/kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik Mayo na min trzech kółkach o wymiarach blatu 700 x 500mm z hydraulicznie regulowaną wysokością od min 930 do min 1300mm wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 2 | Stolik Mayo na czterech kółkach w tym dwa z hamulcem z ręcznie regulowaną wysokością w zkresie min. 850 - 1250 mm wykonany ze stali nierdzewnej owymiarach blatu min 600x400 mm | TAK |  |  |
| 3 | Wózek anestezjologiczny o wymiarach 900x600x860 wyposażony w nadstawkę z uchylnymi pojemnikami na sprzęt medyczny umieszczonymi w dwóch rzędach – trzy na dole, pięć n górze. Wózek wyposażony w uchwyt do pchania, opuszczany blat ze stal nierdzewnej z barierką z trzech stron blatu, opuszczany blat o wymiarach 500x600m z prawej strony wózka oraz pojemnikiem ze stali nierdzewnej o wymiarach 350x320x200mm z lewej strony. Wózek wyposażony w 6 szuflad (trzy szuflady o wymiarach 300x570x150mm (szer.xgł.xwys), jedną szufladą o wym. 900x570x150mm (szer.xgł.xwys.) jedną szufladą o wym. 600x570x150 (szer.xgł.xwys) oraz jedną szufladą o wym. 600x570x300mm(szer.xgł.xwys.). Wózek wykonany w technologii podwójnej ściany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo z wewnętrznym wypełnieniem usztywniającym i wygłuszającym. | TAK |  |  |
| 4 | Stolik ze stali nierdzewnej na kółkach w tym dwa z hamulcem z blatem o wymiarach 720x625x800 | TAK |  |  |
| 5 | Stolik z blatem 1200x700x900, ze stali nierdzewnej na czterech kółkach w tym dwa z hamulcem | TAK |  |  |
| 6 | Wiadra na podstawie z kółkach, ze stali nierdzewnej 15l | TAK |  |  |
| 7 | Pojedyncza miska ze stali nierdzewnej na stelażu 8l | TAK |  |  |
| 8 | Miska zapasowa 8l, ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 9 | Podnóżek ze stali nierdzewnej 600x350x220mm | TAK |  |  |
| 10 | Podnóżek ze stali nierdzewnej 600x350x300 mm | TAK |  |  |
| 11 | Podnóżek dwustopniowy ze stali nierdzewnej o wym. 600x650x220/440 | TAK |  |  |
| 12 | Wózek - stelaż na buty operacyjne ze stali nierdzewnej 600x675x1850 z możliwością zawieszenia uchwytów na min 24 pary butów w pozycji wiszącej ( wózek wyposażony w cztery kółka w tym dwa z hamulcem) | TAK |  |  |
| 13 | Stelaż ścienny na bieliznę operacyjną ze stali nierdzewnej wys. 1750mm, z możliwością zawieszenia min 6 półek drucianych ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 14 | Taboret bez oparcia na kółkach z automatycznym hamulcem, regulacja wysokości 490-705mm wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 15 | Wózek transportowy szczelny ze stali nierdzewnej do transportu zestawów do sterylizacji, o wymiarach min.1180x700x1450mm. Konstrukcja wózka wykonana z podwójnej blachy, drzwi otwierane do min 270 stopni, zaopatrzone w uszczelki oraz zamek patentowy. Wózek wyposażony w dwie poręcze do popychania a przy podstawie w odbojnice. Cztery kółka o średnicy min125mm w tym dwa z hamulcem. Wewnątrz wózka stelaż z 15 wysuwanymi półkami wykonanymi z drutu ze stali nierdzewnej na kontenery | TAK |  |  |
| 16 | Wózek stelaż ze stali nierdzewnej o wymiarach 1400x650x920 z czterema uchwytami na papier i włókninę do pakowania na czterech kółkach w tym dwa z hamulcem | TAK |  |  |
| 17 | Regał listwowy ze stali nierdzewnej z dwoma koszami ze stali nierdzewnej o wymiarach 585x280x135mm na czapki i maski oraz koszem ze stali nierdzewnej o wymiarach 575x280x265mm | TAK |  |  |
| 18 | Stolik na kółkach wykonany ze stali nierdzewnej 940x625x800 | TAK |  |  |
| 19 | Wózek anestezjologiczny o wymiarach ok. 600 x 600x 1000 (+/- 10mm) na czterech kółkach w tym dwa z hamulcem, wykonany z podwójnej blachy stalowej z wewnętrznym wypełnieniem, lakierowany na wybrany kolor, wyposażony w zestaw czterech szuflad, trzy o wymiarach min. 600x500x150mm wyposażone w segregatory dzielące., jedna o wym.min. 600x500x300mm. Wózek wyposażony w uchwyt do pchania oraz blat ze stal nierdzewnej z galeryjką z trzech stron. Z prawej strony wózka składany blat ze stali nierdzewnej o wymiarach ok. 500x600 oraz w kosz na odpadki oraz uchwyt do pojemnika na zużyte ostre narzędzia po lewej stronie wózka. | TAK |  |  |
| 20 | Stelaż na kroplówki teleskopowy ze stali nierdzewnej na min. pięciu kółkach o średnicy min 75mm w tym dwa z hamulcem. Zmiana wysokości w zakresie min. 1400 - 2500 mm | TAK |  |  |
| 21 | Krzesło z oparciem, na 5 kółkach z automatycznym hamulcem z regulacją wysokości siedziska w zakresie min. 490 – 700 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, siedzisko tapicerowane | TAK |  |  |
| 22 | Taboret, na 5 kółkach z automatycznym hamulcem z regulacją wysokości siedziska w zakresie min. 490 – 700 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, siedzisko tapicerowane | TAK |  |  |
| 23 | Wózek z dwoma półkami i blatem wykonany ze stali i tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości półek bez użycia narzędzi co ok. 2,5 cm | TAK |  |  |
| 24 | Wózek z dwoma półkami i blatem wykonany ze stali i tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości półek bez użycia narzędzi co ok. 2,5 cm, wyposażony w kuwetę na leki na blacie | TAK |  |  |
| 25 | Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach 1000x500x2000mm (szer x gł. x wys.) z sześcioma półkami | TAK |  |  |
| 26 | Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach 1000x400x2000mm (szer x gł. x wys.) z sześcioma półkami | TAK |  |  |
| 27 | Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach 700x500x2000mm (szer x gł. x wys.) z sześcioma półkami | TAK |  |  |
| 28 | Stelaż podwójny na worki z pokrywami wykonany ze stali nierdzewnej na czterech kółkach | TAK |  |  |

# WYMAGANIA TECHNICZNE

SPRZĘT MOBILNY- KARDIOCHIRURGIA

| Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- |
| Rok produkcji | 2010r. |

|  | OPIS SPRZĘTU/WYMIARY (DŁ. x SZER. X WYS. w mm) | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ | Podać typ lub model sprzętu/kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik Mayo na min trzech kółkach o wymiarach blatu 700 x 500mm z hydraulicznie regulowaną wysokością od min 930 do min 1300mm wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 2 | Stolik Mayo na min trzech kółkach o wymiarach blatu 600 x 400mm z hydraulicznie regulowaną wysokością od min 930 do min 1300mm wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 3 | Wózek anestezjologiczny o wymiarach 900x600x860 wyposażony w dwie nadstawki na nici o wymiarach 600x165x290. Wózek wyposażony w uchwyt do pchania, opuszczany blat ze stal nierdzewnej z barierką z trzech stron blatu, opuszczany blat o wymiarach 500x600m z prawej strony wózka oraz pojemnikiem ze stali nierdzewnej o wymiarach 350x320x200mm z lewej strony. Wózek wyposażony w 4 szuflady o wymiarach 900x570x150mm(szer.xgł.xwys.) z segregatorami. Wózek wykonany w technologii podwójnej ściany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo z wewnętrznym wypełnieniem usztywniającym i wygłuszającym. | TAK |  |  |
| 4 | Stolik ze stali nierdzewnej na kółkach w tym dwa z hamulcem z blatem o wymiarach 1050x625x865mm | TAK |  |  |
| 5 | Stolik z blatem 1500x600x900, ze stali nierdzewnej na czterech kółkach w tym dwa z hamulcem, blat z barierką z trzech stron | TAK |  |  |
| 6 | Wózek paleta do wożenia narzędzi wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 830x625x860 mm (wysokość razem z poręczą do popychania) | TAK |  |  |
| 7 | Podwójna miska ze stali nierdzewnej na stelażu 8l | TAK |  |  |
| 8 | Miska zapasowa 8l, ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 9 | Podnóżek ze stali nierdzewnej 600x350x220mm | TAK |  |  |
| 10 | Podnóżek ze stali nierdzewnej 600x350x300 mm | TAK |  |  |
| 11 | Podnóżek dwustopniowy ze stali nierdzewnej o wym. 600x650x220/440 | TAK |  |  |
| 12 | Wózek - stelaż na buty operacyjne ze stali nierdzewnej 600x675x1850 z możliwością zawieszenia uchwytów na min 24 pary butów w pozycji wiszącej ( wózek wyposażony w cztery kółka w tym dwa z hamulcem) | TAK |  |  |
| 13 | Stelaż ścienny na bieliznę operacyjną ze stali nierdzewnej wys. 1750mm, z możliwością zawieszenia min 6 półek drucianych ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 14 | Taboret bez oparcia na pięciu kółkach z automatycznym hamulcem, regulacja wysokości 490-705mm wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 15 | Wózek transportowy szczelny ze stali nierdzewnej do transportu zestawów do sterylizacji,o wymiarach min.1180x700x1450mm. Konstrukcja wózka wykonana z podwójnej blachy, drzwi otwierane do min 270 stopni, zaopatrzone w uszczelki oraz zamek patentowy. Wózek wyposażony w dwie porecze do popychania a przy podstawie w odbojnice. Cztery kółka o średnicy min125mm w tym dwa z hamulcem. Wewnątrz wózka stelaż z 15 wysuwanymi półkami wykonanymi z drutu ze stali nierdzewnej na kontenery | TAK |  |  |
| 16 | Wózek transportowy szczelny ze stali nierdzewnej do transportu zestawów do sterylizacji,o wymiarach min.1180x700x1450mm. Konstrukcja wózka wykonana z podwójnej blachy, drzwi otwierane do min 270 stopni, zaopatrzone w uszczelki oraz zamek patentowy. Wózek wyposażony w dwie porecze do popychania a przy podstawie w odbojnice. Cztery kółka o średnicy min125mm w tym dwa z hamulcem. Wewnątrz wózka dwie półki ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 17 | Wózek stelaż ze stali nierdzewnej o wymiarach 1400x650x920 z czterema uchwytami na papier i włókninę do pakowania na czterech kółkach w tym dwa z hamulcem | TAK |  |  |
| 18 | Regał listwowy ze stali nierdzewnej z dwoma koszami ze stali nierdzewnej o wymiarach 585x280x135mm na czapki i maski oraz koszem ze stali nierdzewnej o wymiarach 575x280x265mm | TAK |  |  |
| 19 | Stolik na kółkach wykonany ze stali nierdzewnej 940x625x800 | TAK |  |  |
| 20 | Wózek anestezjologiczny o wymiarach ok. 600 x 600x 1000 (+/- 10mm) na czterech kółkach w tym dwa z hamulcem, wykonany z podwójnej blachy stalowej z wewnętrznym wypełnieniem, lakierowany na wybrany kolor, wyposażony w zestaw czterech szuflad, trzy o wymiarach min. 600x500x150mm wyposażone w segregatory dzielące., jedna o wym.min. 600x500x300mm. Wózek wyposażony w uchwyt do pchania oraz blat z tworzywa sztucznego z galeryjką z trzech stron. Z prawej strony wózka składany blat ze stali nierdzewnej o wymiarach ok. 500x600 oraz nadstawkę z 10 pojemnikami umieszczonymi w dwóch rzędach. | TAK |  |  |
| 21 | Stelaż na kroplówki teleskopowy ze stali nierdzewnej na min. pięciu kółkach o średnicy min 75mm w tym dwa z hamulcem. Zmiana wysokości w zakresie min. 1400 - 2500 mm | TAK |  |  |
| 22 | Wózek dla perfuzjonisty na czterech kółkach w tym dwa z hamulcem, wykonany z podwójnej blachy stalowej z wewnętrznym wypełnieniem, lakierowany na wybrany kolor o wymiarach ok.900x700x1000 mm (+/-5mm), blat z barierką z trzech stron, dwoje drzwi, wewnątrz półka | TAK |  |  |
| 23 | Wózek na czterech kółkach w tym dwa z hamulcem, wykonany z podwójnej blachy stalowej z wewnętrznym wypełnieniem, lakierowany na wybrany kolor o wymiarach ok.900x700x1000 mm mm (+/-5mm), blat z barierką z trzech stron, dwoje drzwi, półka, dwie wysuwane ramki na kosze o wymiarach 400x600x150mm | TAK |  |  |
| 24 | Wózek z dwoma półkami i blatem wykonany ze stali i tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości półek bez użycia narzędzi co ok. 2,5 cm | TAK |  |  |
| 25 | Wózek z dwoma półkami i blatem wykonany ze stali i tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości półek bez użycia narzędzi co ok. 2,5 cm, wyposażony w kuwetę na leki na blacie | TAK |  |  |
| 26 | Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach 1300x600x2000mm (szer x gł. x wys.) z sześcioma półkami | TAK |  |  |
| 27 | Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x600x2000mm (szer x gł. x wys.) z sześcioma półkami | TAK |  |  |
| 28 | Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach 1000x400x2000mm (szer x gł. x wys.) z sześcioma półkami | TAK |  |  |
| 29 | Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach 700x400x2000mm (szer x gł. x wys.) z sześcioma półkami | TAK |  |  |
| 30 | Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach 900x400x2000mm (szer x gł. x wys.) z sześcioma półkami | TAK |  |  |
| 31 | Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach 1000x600x2000mm (szer x gł. x wys.) z sześcioma półkami | TAK |  |  |
| 32 | Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x600x2000mm (szer x gł. x wys.) z sześcioma półkami | TAK |  |  |
| 33 | Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach 1000x500x2000mm (szer x gł. x wys.) z sześcioma półkami | TAK |  |  |
| 34 | Regał ze stali nierdzewnej lub chromowanej o wymiarach 1220x610x2000mm (szer x gł. x wys.) z sześcioma półkami | TAK |  |  |
| 35 | Krzesło z regulowaną wysokością z podłokietnikami i oparciem pleców. Podstawa na pięciu kołach wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium polerowanego, tapicerka zmywalna | TAK |  |  |
| 36 | Stelaż podwójny na worki wykonany ze stali nierdzewnej na czterech kółkach | TAK |  |  |
| 37 | Stelaż podwójny na worki z pokrywami wykonany ze stali nierdzewnej na czterech kółkach | TAK |  |  |