EZ/ZP/55/2010                                                                                      Kielce, dn.21.06.2010r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „„Budowę parkingu wielopoziomowego

otwartego dla samochodów osobowych dla potrzeb Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach”

-  nr sprawy: EZ/ZP/55/2010.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  WYKONAWCÓW

Uzupełnienie do odpowiedzi na pytanie nr 76:

Zastosowano odbojnicę przyziemną prostą dł. 150 cm ; śr 10cm ; wys .25cm – 262 szt.

np. CITYMETAL GRUPA PROSIGMA, Legnica; ul. Poznańska 44.

Ilość kotew, sposób, szczegóły mocowania będą mogły być podane po wybraniu konkretnego typu elementu. Następnie należy przyjąć mocowanie np. na kotwy mechaniczne firmy HILTI. Mocowanie należy wykonać pod nadzorem projektanta elementów sprężonych.

Dodatkowo należy przewidzieć:

-  241 odbojnic przyziemnych średnicy 60 mm,

dł. 1900 mm i wysokości 120 mm w odległości ok. 1 m od końca stanowiska parkingowego,

-  12 odbojnic kątowych 250x250x250 Ø100 (mocowane jak wyżej) dla osłony rur przy pochylniach wjazdowych.

Uzupełnienie do odpowiedzi na pytanie nr 82:

Koszty administracyjne wycinki drzew ponosi Zamawiający.

Uzupełnienie do odpowiedzi na pytanie nr 84:

Wszystkie balustrady należy wykonać jako  stalowe  malowane proszkowo z  
podchwytem ze stali  nierdzewnej.

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański