Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET NR 2					( Załącznik nr 1 do umowy)

SYSTEM DO JEDNOCZESNEGO OGRZEWANIA PACJENTA

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Rok produkcji 2010 |  |

| Lp. | Parametry/warunek | Konieczność spełnienia warunku | Potwierdzenie spełnienia warunku - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogrzewanie płynów – jednoczesne lub niezależne z ogrzewaniem pacjenta | TAK |  |
|  | Waga ok. 7kg | TAK |  |  |
|  | Wymiary 30cm x 34cm x 25cm (wys. x głęb. x szer.) | TAK |  |  |
|  | Natężenie hałasu 55dBA | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 220-240 VAC, 60 Hz | TAK |  |  |
|  | Długość przewodu zasilania 4,6 m | TAK |  |  |
|  | Pobór mocy maksymalny/średni 1550 W/800 W | TAK |  |  |
|  | Zakresy temperatur Niska: 332°C ± 1,5 °C Średnia: 338°C ± 1,5 °C Wysoka: 443°C ± 1,5 °C Temperatura otoczenia |  | TAK |  |  |
|  | Wydajność nadmuchu (przepływ powietrza) do 1,4 m3/min | TAK |  |  |
|  | Możliwość montażu na stojaku do kroplówek | TAK |  |  |
|  | Wózek (stojak na kółkach) z miejscem na kołdry (opcjonalnie) | TAK |  |  |
|  | Giętki przewód grzewczy, nieutrudniający dostępu do pacjenta, kompatybilny z zestawem podgrzewającym do krwi/płynów 241 | TAK |  |  |
|  | Ilość dostępnych typów kołder powietrznych przed-, śród- i pooperacyjnych, na lub pod pacjenta > 20 | TAK |  |  |
|  | Filtr antywirusowy i antybakteryjny o wysokiej sprawności 0,2 μm filtr powietrza | TAK |  |  |
|  | Alarm przegrzania (akustyczny i wizualny), z odcięciem funkcji ogrzewania W przypadku przegrzania (53°C ± 3 °C) – alarm akustyczny i wizualny, element grzewczy i dmuchawa wyłączają się. | TAK |  |  |
|  | Ilość czujników temperatury 3 | TAK |  |  |
|  | ZESTAW DO OGRZEWANIA KRWI/PŁYNÓW |  |
|  | Sterylny | TAK |  |  |
|  | Jednorazowy | TAK |  |  |
|  | Objętość zalewowa 34 ml | TAK |  |  |
|  | Termometr ciekłokrystaliczny | TAK |  |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim