EZ/ZP/84/2010

Ortopedia – implanty                                                                                                                                                               załącznik nr 3 siwz

formularz  świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis -parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego zgodne z wymogiem przedmiotu zamówienia | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: numer i datę ważności załączonego świadectwa rejestracji | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej stalowy, standardowy i rekonstrukcyjny w części bliższej co najmniej 5 otworów w tym 1 kompresyjny zapewniający opcje blokowania w co najmniej w 3 różnych płaszczyznach 1,5 stopniowe odgięcie w części dystalnej . Gwoździe lite fi 8-10 mm i kaniulowane fi 9-12 dł.270-390 mm |  |  |  |  |
|  | a/ Wkręty blokujące i trzonowe z łbem cylindrycznym o wys. do 4 mm i średn. do 6 mm ułatwiającym prowadzenie wkręta w tulei, dł .wkręta 28-80 mm |  |  |  |  |
|  | b/ Śruba zaślepiająca i kompresyjna |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej, stalowy, uniwersalny kompresyjno-rekonstrukcyjny prawy i lewy, z możliwością zastosowania jako gwóźdź odkolanowy, z niskim blokowaniem dystalnym (srodek ostatniego otworu min 5mm od końca gwoździa) fi 9-14 mm dł.200-480 mm |  |  |  |  |
|  | a/ Wkręt blokujący z łbem cylindrycznym o wys. do 4 mm i śred. do 6 mm, dł.28-80 mm |  |  |  |  |
|  | b/ Wkręt blokujący i rekonstr.śr.6,5 dł.60-115 mm |  |  |  |  |
|  | c/ Śruba zaślepiająca i kompresyjna |  |  |  |  |
|  | d/ Zestaw blokujący do gwoździa wstecznego składający się z tulei śr.6,5 mm, śruby i dwóch podkładek |  |  |  |  |
| 3. | Gwoździe blokowane do kości udowej tytanowe, Anatomicznie kształtowane prawe i lewe, wprowadzane do boku krętarza, posiadające min.5 otworów w części bliższej dających różne możliwości blokowania (w tym doszyjkowe) jak również min.5 otworów w części dalszej z czego 4 gwintowane, posiadające spiralne żłobienie ułatwiające wprowadzanie gwoździa. śr. gwoździ od 10-12 mm oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji dł 340-440 mm |  |  |  |  |
|  | a/ Wkręty blokujące o średnicach od 5 -5,5 mm |  |  |  |  |
|  | b/ Wkręty blokujące rekonstrukcyjne kaniulowane o średnicy 7,5 mm |  |  |  |  |
|  | c/ śruba zaślepiająca i kompresyjna |  |  |  |  |
| 4. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej stalowe, lite o śr.6-9 mm i kaniulowane śr. 8-9mm dł.180-320 mm. |  |  |  |  |
|  | a/ Wkręt blokujący i trzonowy z łbem cylindrycznym o wys. do 4 mm i średn.do 6 mm,dł.24-50 mm |  |  |  |  |
|  | b/ Śruba zaślepiająca i kompresyjna |  |  |  |  |
| 5. | Gwoździe śródszpikowe do kości przedramienia, tytanowe, lite, o średnicy 4-5 mm,dł.180-260 mm |  |  |  |  |
|  | a/ Śruba zaślepiająca i kompresyjna |  |  |  |  |
|  | b/ Wkręt blokujący śr. 2,7 mm |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy, kaniulowany, tytanowy, o kącie trzonowo-szyjkowym 125,130,135 st ,z możliwością użycia drugiej śruby szyjkowej oraz z profilowanym przejściem (spłaszczeniem) części stożkowej gwoździa ułatwiającym jego implantacje. Średnica gwoździa od 10-12 mm oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji,dł.200-280 mm |  |  |  |  |
|  | a/ Śruba zespalająca kaniulowana tytanowa śr.11 mm dł. 70-120 mm |  |  |  |  |
|  | b/ Śruba kaniulowana tytanowa antyrotacyjna śr.6,5 mm dł.70-120- mm |  |  |  |  |
|  | c/ Śruba kompresyjna |  |  |  |  |
|  | d/ Śruba zaślepiająca |  |  |  |  |
|  | e/ Wkręt blokujący tytanowy z łbem cylindrycznym o wysokości do 4 mm i średnicy do 6 mm.,dł.30-55- mm |  |  |  |  |
| 7. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy tytanowy, długi, lewy i prawy. kaniulowany ,o kącie trzonowo-szyjkowym 125,130,135 st. z możliwością użycia drugiej śruby szyjkowej, oraz z profilowanym przejściem (spłaszczeniem) części stożkowej gwoździa ułatwiającym jego implantację. Średnica gwoździa 10-12 mm., dł..340 mm – 420mm |  |  |  |  |
|  | a/ Śruba zespalająca kaniulowana tytanowa śr.11 mm dl.70-120 |  |  |  |  |
|  | b/ Śruba kaniulowana antyrotacyjna tytanowa śr.6,5 mm dł.70-120 |  |  |  |  |
|  | c/ Śruba kompresyjna tytanowa |  |  |  |  |
|  | d/ Śruba zespalająca tytanowa |  |  |  |  |
|  | e/ Wkręt blokujący tytanowy z łbem cylindrycznym o wysokości do 4 mm i średnicy do 6 mm dł..30-75mm |  |  |  |  |
| 8. | Płytka tytanowa kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej szeroka i wąska dłoniowa o grubości do 2mm, prawa i lewa, otwory gwintowane ustawione kątowo pod wkręty o śr. 2,4 mm otwory kompresyjne pod wkręty śr. 2,7 korowe. |  |  |  |  |
| 9. | Płytka tytanowa do nasady bliższej kości ramiennej anatomicznie kształtowana posiadająca min.9 otworów gwintowanych w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu kątowym. W części trzonowej 3 do 10 par otworów blokowanego i kompresyjnego. Otwory pod wkręty śr. 3,5 mm. Płytka powinna posiadać otwory pod druty Kirschnera śr. 2,0 do tymczasowego ustalenia płyty. |  |  |  |  |
| 10. | Płytka tytanowa prosta, kompresyjna wąska z ograniczonym kontaktem O grubości do 3mm posiadająca 4-18 par otworów kompresyjnego i blokowanego .otwory pod wkręty śr. 3,5 mm |  |  |  |  |
| 11. | Płytka tytanowa rekonstrukcyjna, prosta posiadająca 4-18 par otworów kompresyjnego i blokowanego, otwory pod wkręty śr. 3,5 mm, 2,7 mm |  |  |  |  |
| 12. | Płytka piszczelowa L-kształtna do bliższej nasady kości piszczelowej prawa i lewa tytanowa blokowana anatomicznie kształtowana posiadająca 3-4 otwory gwintowane w części nasadowej i 4-16 par otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej |  |  |  |  |
| 13. | Płytki piszczelowe dalsze do złamań dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka tytanowa przyśrodkowa i przyśrodkowa w formie krzyża o grubości do 3mm z przewężeniami w części nasadowej umożliwiająca swobodne doginanie ,7 i 9 par otworów (gwintowany i kompresyjny) w części trzonowej. Płytka piszczelowa dalsza przednio-boczna, L-kształtna o różnych długościach w części trzonowej prawa i lewa. |  |  |  |  |
| 14. | Płytka tytanowa blokowana prosta szeroka z ograniczonym kontaktem, posiadająca otwory pod wkręty śr. 5 mm |  |  |  |  |
| 15. | Płytka tytanowa kłykciowa udowa prawa i lewa blokowana w części kłykciowej wkrętem gąbczastym śr. 7,3 i dodatkowo wkrętami śr. 5,0 mm w części trzonowej zaopatrzona w 6 do 16 par otworów (gwintowany i kompresyjny ). |  |  |  |  |
| 16. | Wkręty do płyt tytanowych ,blokowanych wkręt z łbem gwintowanym śr. 2,4 mm ,3,5 mm,5,0 mm |  |  |  |  |
| 17. | Wkręty do płyt tytanowych ,blokowanych wkręt korowy tytanowy z łbem zaokrąglonym śr. 2,7 mm 3,5 mm 4,5 mm |  |  |  |  |
| 18. | Wkręty do płyt tytanowych ,blokowanych wkręt z łbem gwintowanym śr. 7,3 mm kaniulowany |  |  |  |  |
| 19. | Instrumentarium do wkrętów kaniulowanych w składzie: 1/ Drut Kirschnera śr. 1,0/170 sztuk 2 2/ Drut Kirschnera śr. 2,0/230 sztuk 4 3/ Prowadnica śr. 1,0 4/ Prowadnica śr. 2,0 5/ Osłona prowadnicy 6/ Miarka długości 7/ Frez kaniulowany 8/ Wkrętak kaniulowany S 5,0 9/ Wkrętak kaniulowany S 3,5 10/Prowadnica wielootworowa 2,0 11/Wiertło kaniulowane śr. 4,5/1,2/150 12/ Wiertło kaniulowane śr. 5,0/2,2/180 13/ Wiertło kaniulowane śr. 7,0/2,5/200 14/ Wiertło kaniulowane śr. 8,0/2,5/200 15/Młotek 16/Trokar 17/Statyw |  |  |  |  |
| 20. | Instrumentarium do usuwania złamanych wkrętów w składzie: 1/ Frez główkowy do wkrętów o śr. 1,5 – 2,0 mm 2/ Frez główkowy do wkrętów o śr.2,7 – 3,5 mm 3/ Frez główkowy do wkrętów o śr.4,0 – 4,5 mm 4/ Frez główkowy do wkrętów o śr.6,5 mm 5/ Trepan do wkrętów o śr.1,5 – 2,0 mm 6/ Trepan do wkrętów o śr. 2,7 – 3,5 mm 7/ Trepan do wkrętów o śr. 4,0 – 4,5 mm 8/ Trepan do wkretów o śr. 6,5 mm 9/ Wkrętak uniwersalny 10//Dłuto żłobowe 11/ Chwytak wkrętów z dociskiem (szczypce) do wkrętów o śr.1,5 do 2,7 mm 12/ Chwytak wkrętów z dociskiem (szczypce) 3,5 do 6,5 mm 13/ Młotek 14/ Statyw do instrumentarium |  |  |  |  |

EZ/ZP/84/2010

Ortopedia – implanty                                                                                                                                                                                  załącznik nr 3 siwz

formularz  świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 2

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis -parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego zgodne z wymogiem przedmiotu zamówienia | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: numer i datę ważności załączonego świadectwa rejestracji | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gwóźdź typu gamma podwójnie blokowany krótki o dł. 200 – 280mm o kącie trzonowo – szyjkowym125,130 i 135 stopni, średnica gwoździa 10 – 12mm |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź typu gamma podwójnie blokowany długi prawy i lewy o dł. 300 – 480mm o kącie trzonowo – szyjkowym 125,130 i 135 stopni, średnica gwoździa 10 – 12mm |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź typu gamma potrójnie blokowany krótki o dł. 200 – 280mm o kącie trzonowo – szyjkowym 125,130 i 135 stopni, średnica gwoździa 10 – 12mm |  |  |  |  |
| 4. | Śruba szyjkowa średnica 11mm |  |  |  |  |
| 5. | Śruba szyjkowa teleskopowa średnica 11mm |  |  |  |  |
| 6. | Wkręt derotacyjny średnica 6,5 mm |  |  |  |  |
| 7. | Pin derotacyjny średnica 4,0 mm |  |  |  |  |
| 8. | Wkręt blokujący |  |  |  |  |
| 9. | Płytki ustalające DHS, stalowe,2-20 otworowe o kącie alfa 130 do 150 st. ,długość części szyjkowej 25 mm,38 mm |  |  |  |  |
| 10. | Płytki ustalajace DCS stalowe 4-20 otworowe, dł. części szyjkowej 25 mm |  |  |  |  |
| 11. | a/ śruba zespalająca DHS/DCS, dł.55-130 mm |  |  |  |  |
| 12. | b/ śruba kompresyjna DHS/DCS |  |  |  |  |

EZ/ZP/84/2010

Ortopedia – implanty                                                                                                                                                                                       załącznik nr 3 siwz

formularz  świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 3

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis -parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego zgodne z wymogiem przedmiotu zamówienia | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: numer i datę ważności załączonego świadectwa rejestracji | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wkręty do kości korowej - śr. 3,5 mm L8-120 mm - śr. 4,5 mm L 12-150 mm |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty do kości korowej samogwintujące - śr. 3,5 mm L8-120 mm - śr. 4,5 mm L 12-150 mm - śr. 4,5 mm z częściowym gwintem L 26 mm do 80 mm |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące |  |  |  |  |
|  | a/ L 10-70 mm śr. 4 mm |  |  |  |  |
|  | b/ śr. 3,5 mm z gwintem częściowym |  |  |  |  |
|  | c/ L 25-140 mm śr. 6,5 mm z gwintem całkowitym |  |  |  |  |
|  | d/ śr. 6,5 mm z gwintem 16 mm L 25 – 120 mm |  |  |  |  |
|  | e/ śr. 6,5 mm L 30-150 mm z gwintem częściowym ( 32 mm). |  |  |  |  |
|  | f/ śr. 4,5 mm z częściowym gwintem L 25 mm do 120 mm |  |  |  |  |
| 4. | a/ Wkręt kostkowy samogwintujący śr. 4,5 mm L 20-80 mm |  |  |  |  |
| 5. | a/ Wkręt do kości drobnych korowe śr. 1,5 mm L 5-22 mm |  |  |  |  |
|  | b/ śr. 2 mm korowy L 5-40 mm |  |  |  |  |
|  | c/ śr. 2,7 mm L 6 – 44 mm |  |  |  |  |
|  | d/ śr. 1,2 mm korowe L 4 – 10 mm |  |  |  |  |
|  | e/ śr. 3,5 mm 8 – 70 mm |  |  |  |  |
| 6. | Wkręt Herberta stalowy kaniulowany L 12 –30 mm śr. 3,0 mm śr. 3,9 mm |  |  |  |  |
| 7. | Wkręt interferencyjny tytanowy |  |  |  |  |
| 8. | Płytka Endobuton tytanowa |  |  |  |  |
| 9. | Płytki rurkowe 1/3 1 x 7 mm szer. Od 4 do 12 otworów |  |  |  |  |
| 10. | Płytki kostne drobne gr. 1 mm Szer.5 i 7 mm od 4 do 8 otworów i na wkręty 2,7 mm 2,0mm i 1,5 mm |  |  |  |  |
| 11. | Płytki rekonstrukcyjne proste do miednicy Gr.2mm 2,5 mm 4 mm, od 4 do 10 otworów Gr. 1 mm od 4 do 26 otworów |  |  |  |  |
| 12. | Płytki kształtowe do zespolenia kości piętowej |  |  |  |  |
| 13. | Płytki obojczykowe z hakiem 6 otworowe wys. haka 15 i 18 mm lewe i prawe |  |  |  |  |
| 14. | Druty Kirschnera a/ śr. 0,8 – 1,4 mm dł.150 – 210 mm b/ śr. 1,6 – 3,0 dł. 150 – 210 mm c/ śr. 0,8 – 1,4 mm dł.310 mm d/ śr. 1,6 – 3,0 mm dł. 310 mm e/ śr. 1,5 – 3,0 mm dł.380 mm |  |  |  |  |
| 15. | Drut do cerklażu Śr. od 0,2 mm do 2,00 mm i dł. 10 m |  |  |  |  |
| 16. | Drut Kirschnera gwintowany śr. 1,6 do 2,5 mm dł.150 – 310 mm |  |  |  |  |
| 17. | Wkręty kaniulowane |  |  |  |  |
|  | a/ śr. 4,5 i 5mm L 10-70 mm i 25-70 mm z gwintem częściowym |  |  |  |  |
|  | b/ śr. 7 mm i 8 mm L 40 do 130 mm i L 55 do 150 mm |  |  |  |  |
|  | c/ śr. 4,5 mm L 25 – 80 mm z gwintem na całym wkręcie |  |  |  |  |
| 18. | Podkładki pod wkręty różne rodzaje |  |  |  |  |
| 19. | Wiertła kaniulowane od Śr. 2,5 mm do 8,0 i L150 -L300mm |  |  |  |  |
| 20. | Wiertła do kości korowej Śr. 1 mm L 80 mm Śr. 1,5 mm L 100 mm Śr. 2 mm L 150 mm Śr. 2,8 mm L 150 mm Śr. 3,2 mm L 180 mm Śr. 4,5 mm L 180 mm Śr. 3,5 mm L 250 mm |  |  |  |  |
| 21. | Wiertła gięte (rozwiertak szpikowy giętki) skok co 0,5 mm od 6 do 18 mm śr. części roboczej |  |  |  |  |
| 22. | Implanty do osteotomii – płytki dystansowe klinowe w obrysie motylkowate, zaopatrzone w cztery otwory pod wkręty Fi 4,5 oraz 6,5mm |  |  |  |  |

EZ/ZP/84/2010

Ortopedia – implanty                                                                                                                                                               załącznik nr 3 siwz

formularz  świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 4

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis -parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego zgodne z wymogiem przedmiotu zamówienia | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: numer i datę ważności załączonego świadectwa rejestracji | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | System ZESPOL |  |  |  |  |
|  | a/ Wkręty do kości korowej o śr.4,5 mm i 5 mm różne długości |  |  |  |  |
|  | b/ Nakrętki do wkrętów M3-M5 |  |  |  |  |
|  | c/ Wkręty do kości korowej z podwyższonym czopem |  |  |  |  |
|  | d/ Wkręty do kości gąbczastej śr. 6,5 mm L 30-70 mm |  |  |  |  |
|  | e/ Płyty samodociskowe szerokie z otworami 4 do 8 |  |  |  |  |
|  | f/ Łączniki ZESPOL M3-M |  |  |  |  |
|  | g/ Pręty ustalające |  |  |  |  |
|  | h/ Płytki T |  |  |  |  |
|  | i/ Gwintownik śr. 4,5 mm |  |  |  |  |
|  | j/ Gwintownik śr. 5 mm |  |  |  |  |
|  | k/ Gwintownik śr. 6,5 mm |  |  |  |  |
| 2. | Grotowkręty Steinmanna Śr. 3 - 5 mm L 150 – 300 mm |  |  |  |  |
| 3. | Wkręt „ R „ Śr. 5 – 7 mm i L 150 - 180 mm |  |  |  |  |
| 4. | Grotowkręt Apex 3 – 6 mm |  |  |  |  |

EZ/ZP/84/2010

Ortopedia – implanty                                                                                                                                                               załącznik nr 3 siwz

formularz  świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 5

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis -parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego zgodne z wymogiem przedmiotu zamówienia | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: numer i datę ważności załączonego świadectwa rejestracji | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zestaw DYNASTAB – Ł do stawu łokciowego |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw DYNASTAB – S do stawu skokowego |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw DYNASTAB – T do trzonu kości udowej układem dynamometryczno-pomiarowym i rejestrator |  |  |  |  |

EZ/ZP/84/2010

Ortopedia – implanty                                                                                                                                                               załącznik nr 3 siwz

formularz  świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 6

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis -parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego zgodne z wymogiem przedmiotu zamówienia | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: numer i datę ważności załączonego świadectwa rejestracji | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zaginak do płytek drobnych szerokość szczelin 2,5 mm i 4 mm |  |  |  |  |
| 2. | Zaginak do płytek cienkich |  |  |  |  |
| 3. | Prasa do gięcia płytek prostych i kątowych |  |  |  |  |
| 4. | Kleszcze do gięcia płytek prostych |  |  |  |  |
| 5. | Szczypce do gięcia dużych płytek o grubości do 3 mm |  |  |  |  |
| 6. | Szczypce do gięcia płytek cienkich |  |  |  |  |
| 7. | Wkrętaki krzyżowe zwykłe |  |  |  |  |
| 8. | Wkrętaki sześciokątne zwykłe |  |  |  |  |