| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy proste | PAKIET 1 | Ilość sztuk | 60 |
| 1 | Nazwa | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Protezy proste - uszczelnione (dł. około 30 cm) – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm | tak | - |  |
| 6 | Rodzaj materiału | opisać | 1,2,3 |  |
| 7 | Porowatość | opisać | 1,2,3 |  |
| 8 | Pokrycie welurem | podać | 1,2,3 |  |
| 9 | Miękkość, rozciągliwość | podać | 1,2,3 |  |
| 10 | Łatwość przechodzenia igły przez materiał protezy | opisać | 1,2,3 |  |
| 11 | Odporność na zagięcie i ucisk | opisać | 1,2,3 |  |
| 12 | Sposób uszczelnienia | podać | 1,2,3 |  |
| 13 | Sposób pakowania | opisać | 1,2 |  |
| 14 | Termin przydatności do użycia | min. 24 mieś. | 1,2 |  |
| 15 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |

|  | Łaty do plastyki serca i tętnicy szyjnej sterylne | PAKIET 2 | Ilość sztuk | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Łatki do plastyki serca i tętnicy szyjnej Rozmiar: 15,2 x 15,2 cm | tak | - |  |
| 6 | Rodzaj materiału | opisać | 1,2,3 |  |
| 7 | Konstrukcja | opisać | 1,2,3 |  |
| 8 | Oznaczenie kierunku przepływu | TAK | - |  |
| 9 | Miękkość, rozciągliwość | podać | 1,2,3 |  |
| 10 | Łatwość przechodzenia igły przez materiał łaty | opisać | 1,2,3 |  |
| 11 | Odporność na zagięcie i ucisk | opisać | 1,2,3 |  |
| 12 | Rodzaj i sposób uszczelnienia | podać | 1,2,3 |  |
| 13 | Sposób pakowania | opisać | 1,2 |  |
| 14 | Termin przydatności do użycia | min. 24 mieś. | 1,2 |  |
| 15 | Grubość łat 0,61 mm | Tak | - |  |

|  | Łaty filcowe sterylne | PAKIET 3 | Ilość sztuk | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Łatki filcowe, wymiary – 15,2 cm x 15,2 cm | Tak, podać | - |  |
| 6 | Rodzaj materiału | opisać | 1,2,3 |  |
| 7 | Konstrukcja | opisać | 1,2,3 |  |
| 8 | Miękkość, rozciągliwość | podać | 1,2,3 |  |
| 9 | Łatwość przechodzenia igły przez materiał łaty | opisać | 1,2,3 |  |
| 10 | Odporność na zagięcie i ucisk | opisać | 1,2,3 |  |
| 11 | Sposób pakowania | opisać | 1,2 |  |
| 12 | Termin przydatności do użycia | min. 24 mieś. | 1,2 |  |
| 13 | Struktura wewnętrzna typu filc | tak | - |  |
| 14 | Brak strzępienia na brzegach | opisać | 0,1 |  |
| 15 | Grubość 1,65 mm | Tak | - |  |

|  | Composite Graft (Conduity wykrzepiane) | PAKIET 4 | Ilość sztuk | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać | - |  |
| 3 | Producent | podać | - |  |
| 4 | Liczba wszczepień na świecie minimum 12 tyś. | podać | 1,5,10 |  |
| 5 | Composite Graft w rozmiarach 19A, 21A, 23A, 25A, 27A | Tak | - |  |
| 6 | Zastawka dwupłatkowa, płatki wykonane lub pokryte materiałem biokompatybilnym i nietrombogennym | Opisać | - |  |
| 7 | Wewnętrzny pierścień wykonany lub pokryty materiałem biokompatybilnym i nietrombogennym | Opisać | - |  |
| 8 | Długość protezy minimum 12 cm | podać | - |  |
| 9 | Proteza wykonana z podwójnie tkanego uszczelnionego weluru | Opisać | - |  |
| 10 | Zewnętrzny kołnierz zastawki wykonany z poliestru ze znacznikami | Opisać | - |  |
| 11 | Termin przydatności do użycia minimum 3 lata | podać | - |  |
| 12 | Kąt otwarcia płatków dla zastawki 25A, min. 850 | podać | 1,5,10 |  |
| 13 | Średnica wszczepu (pierścienia) dla zastawki 25A [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 14 | Średnica wewnętrzna dla zastawki 25A [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 15 | Powierzchnia otwarcia dla zastawki 25A (GOA) [cm2] | podać | 1,5,10 |  |
| 16 | Efektywna powierzchnia otwarcia dla zastawki 25A (EOA) [cm2] | podać | 1,5,10 |  |
| 17 | Trombogeniczność [%] | podać | 1,5,10 |  |
| 18 | Proteza nie wymagająca dodatkowego uszczelniania | opisać | 1,5,10 |  |
| 19 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |

|  | Zastawki biologiczne aortalne i mitralne serca + przymiarki i trzymaki | PAKIET 5 | Ilość sztuk | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa/numer katalogowy – zastawka biologiczna aortalna | podać | - |  |
| 3 | Nazwa/numer katalogowy – zastawka biologiczna mitralna | podać | - |  |
| 4 | Zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki cząstek przyciągających wapń: fosfolipidów | Tak | - |  |
| 5 | Konstrukcja holdera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji | tak | - |  |
| 6 | Udokumentowana wolność od eksplantacji zastawki aortalnej z powodu uszkodzeń strukturalnych, min. 20 lat. Rzeczywista wolność od eksplantacji po 20 latach z powodu uszkodzeń strukturalnych dla pacjentów w wieku ≥ 60 lat musi wynosić >90% | Dołączyć min. jedną publikację | - |  |
| 7 | Udokumentowana wolność od eksplantacji zastawki mitralnej z powodu uszkodzeń strukturalnych, min. 16 lat. Rzeczywista wolność od eksplantacji po 16 latach z powodu uszkodzeń strukturalnych dla pacjentów w wieku ≥ 60 lat musi wynosić >85% | Dołączyć min. jedną publikację | - |  |
| 8 | Udokumentowana liczba wszczepień na świecie minimum 300.000 | Tak |  |  |
| 9 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 19 min. 1,20 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 10 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21 min. 1,80 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 11 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23 min. 1,90 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 12 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 27 min. 2,30 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 13 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 29 min. 2,60 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 14 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 31 min. 2,60 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 15 | Wygodna technika implantacji | Opisać | 1,2,3 |  |
| 16 | Dodatkowe parametry jakościowe, techniczne lub kliniczne nie ujęte powyżej | opisać | 1,2,3 |  |
| 17 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |

|  | Pierścienie do annuloplastyki mitralnej sztywne + przymiarki i trzymaki | PAKIET 6 | Ilość sztuk | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu/producent | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 3 | Wymagane rozmiary 26,28,30,32,34,36,38 | tak | - |  |
| 4 | Sztywne pierścienie do annuloplastyki mitralnej o konstrukcji niskoprofilowej i nieodkształcalnym rdzeniu, zapewniającym zachowanie kształtu po implantacji, pokryte warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki | tak | - |  |
| 5 | Kształt pierścieni do annuloplastyki mitralnej nerkowaty (proporcja wysokości do szerokości 3:4), zapewniający zabezpieczenie pierścień zastawki w obrębie obu płatków: przedniego (anterior) i tylnego (posterior) | tak | - |  |
| 6 | Wygodna technika implantacji | Opisać | 1,2,3 |  |
| 7 | Inne istotne informacje kliniczne nie umieszczone powyżej | opisać | 0,1,2,3 |  |
| 8 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |

|  | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej w przebiegu kardiomiopatii i przy niedomykalności niedokrwiennej + przymiarki i trzymaki | PAKIET 7 | Ilość sztuk | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu/producent | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 3 | Pierścień przeznaczony do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii i przy niedomykalności niedokrwiennej | tak | - |  |
| 4 | Konstrukcja pierścienia oparta na stopie tytanu lub równoważnym pokrytym zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej o zredukowanym wymiarze AP (anterior-posterior) | tak | - |  |
| 5 | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii o podniesionym segmencie P2 | tak | - |  |
| 6 | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy niedomykalności niedokrwiennej o konstrukcji asymetrycznej, trójwymiarowej ze zredukowaną krzywizną w obrębie P2-P3 i obniżonym segmencie P3 | tak | - |  |
| 7 | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy niedomykalności niedokrwiennej o powierzchni szycia w obrębie P2-P3 w celu założenia podwójnego szwu | tak | - |  |
| 8 | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej | opisać | 1,2,3 |  |
| 9 | Wygodna technika implantacji | opisać | 1,2,3 |  |
| 10 | Inne istotne informacje kliniczne nie umieszczone powyżej | podać | 0,1,2,3 |  |

|  | PIERŚCIEŃ DO ANNULOPLASTYKI TRÓJDZIELNEJ SZTYWNY | PAKIET 8 | Ilość sztuk | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Nazwa | podać | – |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | Wymagane rozmiary: 26, 28, 30, 32, 34, 36 | TAK | – |  |
| 5 | Sztywne pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej o konstrukcji niskoprofilowej i nieodkształcalnym rdzeniu, zapewniającym zachowanie kształtu po implantacji, pokryte warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki | TAK | - |  |
| 6 | Kształt owalny z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa. | TAK | - |  |
| 7 | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej | opisać | 1,2,3 |  |
| 8 | Wygodna technika implantacji | opisać | 1,2,3 |  |
| 9 | Dodatkowe parametry jakościowe, techniczne lub kliniczne nie ujęte powyżej | opisać | 1,2,3 |  |

|  | Stabilizator serca tkankowy | PAKIET 9 | Ilość sztuk | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilizator tkankowy przeznaczony do stabilizacji serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego | tak, opisać | - |  |
| 2 | Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna | tak, opisać | - |  |
| 3 | Stabilizator przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem | tak, opisać | - |  |
| 4 | Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych | tak, opisać | - |  |
| 5 | Możliwość umieszczenia stopki stabilizatora pod kątem prostym do ramienia | tak, opisać | - |  |
| 6 | Stopka stabilizatora w kształcie drutu, zapewniająca lepszą widoczność i większy zasięg ramienia. Możliwość wyginania w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych | tak, opisać | - |  |
| 7 | Ruch ramienia płynny, umożliwiający stabilizację w dowolnym punkcie i kształcie. Ramię gładkościenne, niskoprofilowe | tak, opisać | - |  |
| 8 | Zespół zaciskowy wyposażony we wskaźnik blokady | tak, opisać | - |  |
| 9 | Część ssąca stabilizatora atraumatyczna podzielona na cztery komory | tak, opisać | - |  |
| 10 | System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączący stabilizator z pompą ssącą | tak, opisać | - |  |
| 11 | Stabilizator jednorazowego użytku | tak | - |  |
| 12 | Numer katalogowy produktu | podać | - |  |
| 13 | Nazwa wyrobu medycznego | podać | - |  |
| 14 | Producent | podać | - |  |
| 15 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | Podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |