# ZAŁACZNIK NR 2d do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Kolposkop – 1 szt.

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolposkop optyczny na stojaku (stojak na kółkach) | TAK |  |
| 2 | Zimne światło 12 V/100 W | TAK |  |
| 3 | Płynna regulacja oświetlenia | TAK |  |
| 4 | Zielony filtr | TAK |  |
| 5 | 3-stopniowa zmiana powiększenia | TAK |  |
| 6 | Obiektyw: f=300 mm | TAK |  |
| 7 | Powiększenie: 5.0x, 8.0x, 13.0x | TAK |  |
| 8 | Średnica pola widzenia: 36mm, 22mm, 15mm | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 115V/230V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 10 | Moc max. 150 VA | TAK |  |
| 11 | Temperatura pracy 10-40ºC | TAK |  |
| 12 | Wilgotność max 75% | TAK |  |
| 13 | Zakres intensywności oświetlenia 30-100% | TAK |  |
| 14 | Możliwość podłączenia przy pomocy zintegrowanego toru wizyjnego i kamery do monitora, video rekordera lub komputera PC | TAK |  |
| 15 | Waga aparatu ze stojakiem 25 kg | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia są seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................