# ZAŁACZNIK NR 2f do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Zestaw instrumentów artroskopowych – 1 zest.

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumenty artroskopowe |
| 1 | Chwytak lewy – 1 szt. Chwytak prawy – 1 szt. Przestrzenny chwytak nici, nożyczkowy, przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaprojektowany do napraw stożka rotatorów, wygięty w lewo i prawo. Skręt igły zapewniający łatwe przekłucie tkanek na godzinie 12 i chwycenie nici. Posiadający sprężynującą rękojeść domykającą chwytak. Chwytak otwierający się w tylnej części dla ograniczenia manipulacji w stawie. Chwytak mieszczący się w kaniuli 6 mm. | TAK |  |
| 2 | Chwytak lewy – 1 szt. Chwytak prawy – 1 szt. Przestrzenny chwytak nici, nożyczkowy, przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaprojektowany do niestabilności i SLAP, specjalnie do sięgnięcia na 6 godzinę na panewce, wygięty w prawo i w lewo. Skręt igły zapewniający łatwe przekłucie obrąbka i chwycenie nici. Posiadający sprężynującą rękojeść domykającą chwytak. Chwytak otwierający się w tylnej części dla ograniczenia manipulacji w stawie. Chwytak mieszczący się w kaniuli 6 mm. | TAK |  |
| 3 | Manipulator nici – 1 szt. Przestrzenny manipulator nici nożyczkowy – chwytak o rozmiarze 5mm x 4mm. | TAK |  |
| 4 | Obcinacz nici – 1 szt. Narzędzie do cięcia szwów – system dwuetapowy – z blokadą w rączce. Końcówka tnąca cylindryczna z kanałem ułożonym przekątnie zakończona ostrzem do cięcia szwów. | TAK |  |
| 5 | Skrobak 20º góra – 1 szt. Skrobak 20º dół – 1 szt. Artroskopowy pilnik wygięty pod kątem 20º w górę i w dół – narzędzia o długości 28,9 cm. | TAK |  |
| 6 | Preparator tkanek górne ostrze tępy – 1 szt. Atraumatyczny respator tkanek miękkich przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaokrąglony i zakończony tępą końcówką, zagięty pod kątem. | TAK |  |
| 7 | Preparator tkanek dolne ostrze ostry – 1 szt. Traumatyczny respator tkanek miękkich przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaokrąglony i zakończony ostrą końcówką, ugięty pod kątem. | TAK |  |
| 8 | Prowadnik 4,0 mm, tępy, wielorazowy – 1 szt. Prowadnik 4,0 mm, ostry, wielorazowy – 1 szt. Artroskopowy prowadnik umożliwiający lokalizację podczas wyszukiwania portów w stawie, zakończony tępo i ostro. | TAK |  |
| 9 | Popychacz węzła – 1 szt. Popychacz węzła zakończony poprzecznym oczkiem. | TAK |  |
| 10 | Chwytak kombo – 1 szt. Atraumatyczny, artroskopowy, nożyczkowy chwytak tkanek i nici. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................