# ZAŁACZNIK NR 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Sprzęt komputerowy:

Komputer typ 1 – 10 szt., Komputer typ 2 – 5 szt., Drukarka laserowa – 15 szt., Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., Przełącznik typ 1 – 2 szt., Przełącznik typ 2 – 2 szt., Przełącznik typ 3 – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Nazwa elementu (parametru) | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| KOMPUTER typ 1 – 10 szt. |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm, wersja v. 7.0 (build 1022)) co najmniej wynik 4033 punktów Passmark CPU Mark. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
| 4 | Pamięć operacyjna RAM | 4GB (2x2048MB) możliwość rozbudowy do min 16GB, dwa sloty wolne |  |
| 5 | Parametry pamięci masowej | Min. 250 GB SATA, 7200 obr./min. |  |
| 6 | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode |  |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |  |
| 8 | Obudowa | Typu small factor z obsługą kart PCI oraz PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (1 x 5,25” zewnętrzne typu „slim”, 1 x 3,5” wewnętrzne) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposazona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 696mm; maksymalna pojemność do 8,4litra, waga max 5,7kg Zasilacz o mocy max 240W i wydajności 90% |  |
| 9 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. |  |
| 10 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami. |  |
| 11 | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów. |  |
| 12 | Dodatkowe oprogramowanie | 1.) Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej 2.) – Novell ZENworks Endpoint Security Management 4.1 1-Device License + 3-Year Standard Maintenance - Novell Open Workgoup Suite with Teaming 2.1 1 –User License + 3 Year Standard Maintenance - Novell ZENworks Application Virtualization 8 Instance/User License + 3-Year Standard Maintenance 3.) ESET NOD32 Smart Security Business Edition na 3 lata |  |
| 13 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| 14 | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 27,3 dB (załączyć oświadczenie producenta) |  |
| 15 | Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
| 16 | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| 17 | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort v1.1a; 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Płyta główna wyposażona w 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; Klawiatura USB w układzie polski programisty z czytnikiem kart Smart Card Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Kabel podłączeniowy 2xRJ45 UTP kat.6 dł. 3m Zamek Kensington MemorySaver z opcją Single-Key. Przygotowanie komputera do pracy w sieci Zamawiającego, w tym : - podłączenie do serwerów oprogramowania medycznego (Infomedica, system obrazowania RTG) - zwirtualizowanie aplikacji Oracle Client, pakietu biurowego, przeglądarek plików Excel, Word, PowerPoint, Adobe Reader, Internet Explorer za pomocą Novel ZAV - konfiguracja polityki bezpieczeństwa stacji roboczej za pomocą Novell ZESM W/w prace muszą być wykonane przez certyfikowanego inżyniera firmy Novell w zakresie oprogramowania Novell ZENworks. Załączyć dokument na potwierdzenie uprawnień. - Dostawa i instalacja komputerów nastąpi w transzach na wezwanie. Zamawiający w wezwaniu określi ilość komputerów w danej transzy oraz miejsce instalacji zestawów w jednostce. |  |
| 18 | Monitor |  |  |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 22” (558,86mm) |  |
|  | Rozmiar plamki | 0,282 mm |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | 1000:1 typowy (10 000:1 dynamiczny) |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1680 x 1050 przy 60Hz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 75 Hz |  |
|  | Wydłużenie w pionie | 100 mm |  |
|  | Obrót monitora w pionie (PIVOT) | TAK |  |
|  | Obrót monitora w poziomie | +/-45 stopni |  |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21 stopni |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia 2 CCFL |  |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |
|  | Zużycie energii | Typowe 22W, Tryb uśpiony mniej niż 0,3W |  |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 4,52 kg |  |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, Display Port, 4xUSB |  |
|  | Gwarancja | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  |
|  | Certyfikaty | TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star, EPEAT Gold |  |
|  | Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników |  |
| KOMPUTER typ 2 – 5 szt. |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm, wersja v. 7.0 (build 1022)) co najmniej wynik 4033 punktów Passmark CPU Mark. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
| 4 | Pamięć operacyjna RAM | 4GB (2x2048MB) możliwość rozbudowy do min 16GB, dwa sloty wolne |  |
| 5 | Parametry pamięci masowej | Min. 250 GB SATA, 7200 obr./min. |  |
| 6 | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode |  |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |  |
| 8 | Obudowa | Typu small factor z obsługą kart PCI oraz PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (1 x 5,25” zewnętrzne typu „slim”, 1 x 3,5” wewnętrzne) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposazona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 696mm; maksymalna pojemność do 8,4litra, waga max 5,7kg - Zasilacz o mocy max 240W i wydajności 90% |  |
| 9 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. |  |
| 10 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami. |  |
| 11 | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów. |  |
| 12 | Dodatkowe oprogramowanie | 1.) Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej 2.) – Novell ZENworks Endpoint Security Management 4.1 1-Device License + 3-Year Standard Maintenance - Novell Open Workgoup Suite with Teaming 2.1 1 –User License + 3 Year Standard Maintenance - Novell ZENworks Application Virtualization 8 Instance/User License + 3-Year Standard Maintenance 3.) ESET NOD32 Smart Security Business Edition na 3 lata 4.) MS Office 2010 Home and Small Business PL OEM |  |
| 13 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| 14 | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 27,3 dB (załączyć oświadczenie producenta) |  |
| 15 | Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
| 16 | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| 17 | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort v1.1a; 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Płyta główna wyposażona w 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; Klawiatura USB w układzie polski programisty z czytnikiem kart Smart Card Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Kabel podłączeniowy 2xRJ45 UTP kat.6 dł. 3m Zamek Kensington MemorySaver z opcją Single-Key. Przygotowanie komputera do pracy w sieci Zamawiającego, w tym : - podłączenie do serwerów oprogramowania medycznego (Infomedica, system obrazowania RTG) - zwirtualizowanie aplikacji Oracle Client, pakietu biurowego, przeglądarek plików Excel, Word, PowerPoint, Adobe Reader, Internet Explorer za pomocą Novel ZAV - konfiguracja polityki bezpieczeństwa stacji roboczej za pomocą Novell ZESM W/w prace muszą być wykonane przez certyfikowanego inżyniera firmy Novell w zakresie oprogramowania Novell ZENworks. Załączyć dokument na potwierdzenie uprawnień. - Dostawa i instalacja komputerów nastąpi w transzach na wezwanie. Zamawiający w wezwaniu określi ilość komputerów w danej transzy oraz miejsce instalacji zestawów w jednostce. |  |
| 18 | Monitor |  |  |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 22” (558,86mm) |  |
|  | Rozmiar plamki | 0,282 mm |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | 1000:1 typowy (10 000:1 dynamiczny) |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1680 x 1050 przy 60Hz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 75 Hz |  |
|  | Wydłużenie w pionie | 100 mm |  |
|  | Obrót monitora w pionie (PIVOT) | TAK |  |
|  | Obrót monitora w poziomie | +/-45 stopni |  |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21 stopni |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia 2 CCFL |  |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |
|  | Zużycie energii | Typowe 22W, Tryb uśpiony mniej niż 0,3W |  |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 4,52 kg |  |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, Display Port, 4xUSB |  |
|  | Gwarancja | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  |
|  | Certyfikaty | TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star, EPEAT Gold |  |
|  | Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników |  |
| DRUKARKA A4 MONO – 15 szt. |
| 1 | Szybkość druku A4 | 38 str./min |  |
| 2 | Czas pierwszego wydruku | Poniżej 5 sekund |  |
| 3 | Szybkość procesora | 330 MHz PowerPC405 |  |
| 4 | Pamięć | Standardowa pamięć RAM: 64 MB; Maks. pamięć RAM: 320 MB |  |
| 5 | Rozdzielczość | 1200 x 1200dpi |  |
| 6 | Złącza | IEEE1284 dwukierunkowe równoległe, Hi-Speed USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet |  |
| 7 | Języki drukowania | PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, emulacja PostScript3 |  |
| 8 | Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows 2000/2003/2003 x64/XP/XP x64/Server 2008 (32-bit i 64-bit)/Server 2008 R2 (64-bit)/Vista (32-bit i 64-bit)/7 (32-bit i 64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.3.9 lub nowsze |  |
| 9 | Czcionki drukarki | 87 skalowanych czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B |  |
| 10 | Kod kreskowy | 12 typów jednego wymiaru w 28 wersjach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Kod kreskowy klienta, USPS Zip Barcode; 1 typ w dwóch wymiarach: PDF417 |  |
| 11 | Pojemność papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2 |  |
| 12 | Maksymalna pojemność podajników | 880 arkuszy 80 g/m2 |  |
| 13 | Formaty papieru | Podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, koperty: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Rozmiar indywidualny (baner do 210 x 1 200 mm długości) Drukowanie dwustronne: A4, B5(JIS), Letter, maks. Legal 14, Executive |  |
| 14 | Gramatura papieru | Podajnik 1/2: 60 do120 g/m2; Podajnik uniwersalny: 60 do 163 g/m2; Drukowanie dwustronne: 60 do 120 g/m2 |  |
| 15 | Druk dwustronny | Dupleks mechaniczny zainstalowany |  |
| 16 | Pojemność tacy odbiorczej | 150 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do góry (80 g/m2) |  |
| 17 | Obciążenie | (maksymalne) 80 000 stron miesięcznie |  |
| 18 | Gwarancja | 3 lata gwarancji - naprawa w serwisie w 72h |  |
| 19 | Dodatkowe oprogramowanie dołączone do drukarki | Oprogramowanie do zarządzania wydrukiem: analiza kosztów, ograniczenia dostępu do wydruku dla wybranych użytkowników, monitorowanie stanu drukarki. Funkcja automatycznego powiadomieniu o alertach drukarki na skrzynkę e-mail. |  |
| 20 | Materiały eksploatacyjne i opcje możliwe do dokupienia : |  |  |
|  | Dostępne tonery | Podstawowy na 3000 i wysokowydajny na 10000 stron |  |
|  | Podawanie papieru | Podajnik 2: 530 arkuszy 80 g/m2 |  |
| URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4 KOLOR – 1 szt. |
| 1 | Szybkość drukowania | min. 26 str./min kolor, 30 str./min w czerni |  |
| 2 | Złącza | 10/100 TX Ethernet, USB 2.0, RJ11 x 2 (Linia/Tel) |  |
| 3 | Zespół drukowania dwustronnego | TAK |  |
| 4 | Pamięć (RAM) | Standardowa 256 MB Możliwość rozszerzenia do 768 MB |  |
| 5 | Czas pierwszego wydruku | max 8 sekund w kolorze, 7.5 sekund w czerni |  |
| 6 | Czas rozgrzewania | Do 60 sekund od włączenia zasilania i do 32 sekund od wyjścia z trybu oszczędności energii |  |
| 7 | Rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200dpi |  |
| 8 | Szybkość skanowania | Do 20 str./min kolor, do 30 str./min w czerni |  |
| 9 | Podawanie dokumentów do skanera | Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy |  |
| 10 | Format skanowania | PDF, M-TIFF, JPEG, XPS |  |
| 11 | Odbiorca skanowania | FTP, HTTP, pamięci USB, E-mail, TWAIN, CIFS |  |
| 12 | Czas wykonania pierwszej kopii | Poniżej 14 sekund w kolorze, poniżej 12 sekund w czerni |  |
| 13 | Szybkość kopiowania | do 26 kopii/min w kolorze i do 30 kopii/min w czerni |  |
| 14 | Rozdzielczość kopiowania | do 600 x 600dpi |  |
| 15 | Zmniejszanie/powiększanie | 25-400% |  |
| 16 | Maksymalna liczba kopii | do 99 |  |
| 17 | Szybkość faksu | do 33.6kbps, 3 sekundy na stronę, |  |
| 18 | Szybkie wybieranie | 16 przycisków szybkiego wybierania (może być 8 x 2 przy użyciu klawisza zmiany rejestru), 100 numerów |  |
| 19 | Pamięć stron | 4MB |  |
| 20 | LCD panel | Pojedynczy uproszczony panel graficzny podświetlony |  |
| 21 | Rozmiar panelu | min 80mm (szer.) x 30mm (wys.); |  |
| 22 | Rozdzielczość panelu | 320x120 punktów |  |
| 23 | Klawiatura | 12 klawiszy alfanumerycznych, przyciski funkcyjne (kopiowanie, skanowanie, drukowanie, faksowanie), klawisze kolor/mono, anulowanie, zatrzymywanie, tryb oszczędności energii, dodatkowa klawiatura Qwerty |  |
| 24 | Języki druku | PCL6 (XL3.0 & PCL5c), PostScript 3 (emulacja) |  |
| 25 | Sieć i protokoły | Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, NetWare, NetBEUI |  |
| 26 | Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows 2000 / XP Home / XP Professional / Vista / Windows 7 (32-bit & 64-bit ) Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 (32-bit & 64-bit) Mac OS X |  |
| 27 | Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwo | Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec |  |
| 28 | Czcionki druku | 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScrip; czcionki bitmapowe PCL , OCR-A/B, USPS ZIP Barcode |  |
| 29 | Rozdzielczość druku | do 1200 x 600dpi |  |
| 30 | Pojemność papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2 Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2 Podajnik skanera: 50 arkuszy 80 g/m2 |  |
| 31 | Format papieru | Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 Podajnik 2 A4, A5, B5 Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Photo Size (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150mm, 125 x 175mm) Podajnik skanera: A4, A5, B5, A6 Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5 |  |
| 32 | Zużycie energii | Tryb gotowości: max 100 W Tryb oszczędności energii: max 20 W Tryb głębokiego uśpienia: max 2 W |  |
| 33 | Wymiary (WxSzxG) | max (450mm x 430mm x 510mm) |  |
| 34 | Waga | max 30kg |  |
| 35 | Gwarancja | 3 lata gwarancji - naprawa w serwisie w 72h |  |
| PRZEŁĄCZNIK TYP 1 – 2 szt. Przełącznik HP E2910-48G al Switch (J9147A) wyposażony w 4 moduły światłowodowe 1GbE HP X121 1G SFP LC LX Transceiver (J4859C) oraz HP 10-GbE al Switch Interconnect Kit (J9165A – 1 szt na dwa przełączniki) lub sprzęt równoważny |
| 1 | Ilość portów: | min. 44 porty 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); RJ45; autosensing; Auto-MDIX; Full Duplex dla 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Half Duplex dla 10Base-T, 100Base-TX min. 4 porty podwójnej funkcjonalności (10/100/1000 RJ45 lub SFP) |  |
| 2 | Moduły światłowodowe 1G: | 1G SFP LC LX Transceiver – 4 szt. |  |
| 3 | Porty 10GbE: | min. 1 port 10GbE CX4 Możliwość zamontowania min. 2 portów 10GbE (CX4 lub SFP+) |  |
| 4 | Obudowa: | Rack 1U |  |
| 5 | Procesor i pamięć: | Dual ARM1156T2S @ 515 MHz; rozmiar bufora pakietów min. 6MB |  |
| 6 | Zarządzanie: | Za pomocą oprogramowania HP ProCurve Manager Plus, CLI, WWW, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C) |  |
| 7 | Rozmiar tablicy routingu: | min 2 000 pozycji |  |
| 8 | Rozmiar tablicy adresów MAC: | min 16 000 pozycji |  |
| 9 | Warstwa przełączania: | 2,3 |  |
| 10 | Funkcje warstwy 3: | Static IP routing, RIPv1, RIPv2 |  |
| 11 | Przepustowość przełączania: | min. 176 Gbps |  |
| 12 | Przepustowość: | min 131 mpps |  |
| 13 | Ilość obsługiwanych VLAN-ów: | min. 256 (802.1Q) |  |
| 14 | Funkcje wysokiej dostępności: | IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol |  |
| 15 | Bezpieczeństwo: | Radius, TACACS+, SSL, SSHv2, 802.1X, Access control lists (ACLs), Identity-driven ACL, DHCP protection, Dynamic ARP Protection, STP BPDU port Protection |  |
| 16 | Auto MDIX: | autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) |  |
| 17 | Agregacja portów: | zgodna z 802.3ad LACP |  |
| 18 | QoS: | prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ |  |
| 19 | Moniotorowanie: | RMON - 4 grupy: statistics, history, alarm, events, SFLOW, port mirroring |  |
| 20 | Pozostałe funkcje: | LLDP, dual flash images, obsługa ramek typu Jumbo |  |
| 21 | Zasilanie: | Wbudowany zasilacz. Możliwość instalacji dodatkowego zewnętrznego zasilacza dla zapewnienia redundancji. |  |
| 22 | Akcesoria: | Kabel CX4 dł. min. 0.5m (jeden kabel na 2 przełączniki) |  |
| 23 | Gwarancja producenta: | Gwarancja typu „lifetime” (bezterminowa gwarancja przez cały cykl eksploatacji produktu) realizowana przez serwis producenta. |  |
| 24 | Serwis producenta: | Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie |  |
| 25 | Inne: | Zamawiający wymaga dostarczenia, na etapie składania ofert, oświadczenia producenta w języku polskim, wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie. Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta, że oferowany sprzęt będzie pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie Polski. Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów. |  |
| PRZEŁĄCZNIK TYP 2 – 2 szt. Przełącznik HP E2510-48G Switch (J9280A) wyposażony w 4 moduły światłowodowe 1GbE HP X121 1G SFP LC LX Transceiver (J4859C) lub sprzęt równoważny. |
| 1 | Ilość portów: | min. 44 porty 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); RJ45; autosensing; Auto-MDIX; Full Duplex dla 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Half Duplex dla 10Base-T, 100Base-TX min. 4 porty podwójnej funkcjonalności (10/100/1000 RJ45 lub SFP) |  |
| 2 | Moduły światłowodowe 1G: | 1G SFP LC LX Transceiver – 4 szt. |  |
| 3 | Obudowa: | Rack 1U |  |
| 4 | Procesor i pamięć: | MIPS @ 264 MHz; rozmiar bufora pakietów min. 1,5MB |  |
| 5 | Zarządzanie: | Za pomocą oprogramowania HP ProCurve Manager Plus, CLI, WWW, pozapasmowe |  |
| 6 | Rozmiar tablicy adresów MAC: | min. 8 000 pozycji |  |
| 7 | Warstwa przełączania: | 2 |  |
| 8 | Przepustowość przełączania: | min. 96 Gbps |  |
| 9 | Przepustowość: | min. 71 mpps |  |
| 10 | Ilość obsługiwanych VLAN-ów: | min. 64 (802.1Q) |  |
| 11 | Funkcje wysokiej dostępności: | IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol |  |
| 12 | Bezpieczeństwo: | TACACS+, SSL, SSHv2, 802.1X, STP BPDU port Protection |  |
| 13 | Auto MDIX: | autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) |  |
| 14 | Agregacja portów: | zgodna z 802.3ad LACP |  |
| 15 | QoS: | prioryteryzacja zgodna z 802.1p |  |
| 16 | Moniotorowanie: | RMON - 4 grupy: statistics, history, alarm, events |  |
| 17 | Pozostałe funkcje: | LLDP, dual flash images, obsługa ramek typu Jumbo |  |
| 18 | Zasilanie: | Wbudowany zasilacz. |  |
| 19 | Gwarancja producenta: | Gwarancja typu „lifetime” (bezterminowa gwarancja przez cały cykl eksploatacji produktu) realizowana przez serwis producenta. |  |
| 20 | Serwis producenta: | Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie |  |
| 21 | Inne: | Zamawiający wymaga dostarczenia, na etapie składania ofert, oświadczenia producenta w języku polskim, wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie. Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta, że oferowany sprzęt będzie pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie Polski. Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośba o weryfikację numerów seryjnych w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów. |  |
| PRZEŁACZNIK TYP 3 – 1 szt. Przełącznik HP E2510-24G Switch (J9279A) lub sprzęt równoważny. |
| 1 | Ilość portów: | min. 20 portów 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); RJ45; autosensing; Auto-MDIX; Full Duplex dla 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Half Duplex dla 10Base-T, 100Base-TX min. 4 porty podwójnej funkcjonalności (10/100/1000 RJ45 lub SFP) |  |
| 2 | Obudowa: | Rack 1U |  |
| 3 | Procesor i pamięć: | MIPS @ 264 MHz; rozmiar bufora pakietów min. 0,75MB |  |
| 4 | Zarządzanie: | Za pomocą oprogramowania HP ProCurve Manager Plus, CLI, WWW, pozapasmowe |  |
| 5 | Rozmiar tablicy adresów MAC: | min. 8 000 pozycji |  |
| 6 | Warstwa przełączania: | 2 |  |
| 7 | Przepustowość przełączania: | min. 48 Gbps |  |
| 8 | Przepustowość: | min. 35 mpps |  |
| 9 | Ilość obsługiwanych VLAN-ów: | min. 64 (802.1Q) |  |
| 10 | Funkcje wysokiej dostępności: | IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol |  |
| 11 | Bezpieczeństwo: | TACACS+, SSL, SSHv2, 802.1X, STP BPDU port Protection |  |
| 12 | Auto MDIX: | autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) |  |
| 13 | Agregacja portów: | zgodna z 802.3ad LACP |  |
| 14 | QoS: | prioryteryzacja zgodna z 802.1p |  |
| 15 | Moniotorowanie: | RMON - 4 grupy: statistics, history, alarm, events |  |
| 16 | Pozostałe funkcje: | LLDP, dual flash images, obsługa ramek typu Jumbo |  |
| 17 | Zasilanie: | Wbudowany zasilacz. |  |
| 18 | Gwarancja producenta: | Gwarancja typu „lifetime” (bezterminowa gwarancja przez cały cykl eksploatacji produktu) realizowana przez serwis producenta. |  |
| 19 | Serwis producenta: | Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie |  |
| 20 | Inne: | Zamawiający wymaga dostarczenia, na etapie składania ofert, oświadczenia producenta w języku polskim, wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie. Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta, że oferowany sprzęt będzie pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie Polski. Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośba o weryfikację numerów seryjnych w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów. |  |

Prace instalacyjne i konfiguracyjne

Zamawiający wymaga instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu polegającej na:

- instalacji przełączników w sieci Zamawiającego (według wskazań Zamawiającego)

- podziału na VLAN’y (według wskazań Zamawiającego)

- implementacji protokołu MSTP oraz Link Aggregation

- podłączenie dostarczonych przełączników do systemu zarządzania HP ProCurve Manager Plus

Patchcord SM  duplex  2m   		- 16 szt.

Patchcord SM  duplex LC/LC  1m 	-   1 szt.

Oferowany przełącznik:

| Producent przełącznika: |  |
| --- | --- |
| Nazwa przełącznika: |  |

Podzespoły wchodzące w skład oferowanych przełączników:

| Nazwa podzespołu | Nr katalogowy | Ilość |
| --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................