| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PODAĆ/POTWIERDZIĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 |
|  | Prowadnik do dróg żółciowych |  | Ilość sztuk | 100 |
| 1 | nazwa | podać | – |  |
| 2 | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Prowadnik hydrofilny z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm zawierającą wolfram, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie. Dostępne średnice i długości: 0.025”, średnica końcówki .025"-.20" – sztywność standardowa, końcówka prosta, dł.450 cm, 0.035”, średnica końcówki .035-.027" – sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, dł. 450 cm, 0.035”, średnica końcówki .035-.027"– o zwiększonej sztywności, końcówka prosta i zagięta, dł.450 cm, | tak |  |  |
| 6 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |
|  | Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych |  | Ilość sztuk | 10 |
| 1 | nazwa | podać | – |  |
| 2 | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Trzykanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; średnica katateru 7 - 6 Fr; długość 200 cm; średnica balonu 9 -12 mm, 12-15mm, 15-18mm; ujście kontrastu powyżej balonu; zalecany prowadnik - .035" | tak | - |  |
| 6 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |
|  | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych |  | Ilość sztuk | 30 |
| 1 | nazwa | podać | – |  |
| 2 | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Samorozprężalny stent nitinolowy do dróg żółciowych(załadowany do zestawu), wykonany z drutu nitinolowego z platinolowym rdzeniem, z pętlą do repozycji, średnica stentu; 10mm- dł: 4,6,8 cm, średnica zestawu wprowadzającego 8,5 Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Prowadnik: średnica 0.035"; Możliwość usunięcia stentu do 12 miesięcy od implantacji. | tak |  |  |
| 6 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |
|  | Igła do skleroterapii |  | Ilość sztuk | 200 |
| 1 | Nazwa produktu | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 3 | Producent | podać | - |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać |  |  |
| 5 | Igła do skleroterapii z regulowaną długością ostrza; średnica osłonki 1.8 mm i 2.3 mm, średnica igły 23 i 25 gauge, długość kateteru 200cm i 240 cm, długość igły 4mm, fabrycznie zabezpieczone w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki, odporne na zagięcia i załamania. | tak | - |  |
| 6 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak | - |  |
| ZADANIE NR 2 |
|  | Litotryptor mechaniczny do dróg żółciowych |  | Ilość sztuk | 20 |
| 1 | Nazwa produktu | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 3 | Producent | podać | - |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | - |  |
| 5 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji. Wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna. Długość robocza 1950 mm, maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,65 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2 mm, średnica koszyka 30 mm, na końcówce dystalnej koszyka specjalne oczko, umożliwiające wprowadzenie koszyka po prowadnicy. Maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035” (0,89 mm). Litotryptor posiadający funkcję rotacji i port iniekcyjny. Dostarczany w sterylnym opakowaniu. | tak | - |  |
|  | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych |  | Ilość sztuk | 10 |
| 1 | Nazwa produktu | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 3 | Producent | podać | - |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | - |  |
| 5 | Koszyk standardowy (o wymiarach 22 x 40 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku), drut koszyka twardy, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | tak | - |  |
|  | Jednorazowy papilotom do brodawki Vatera |  | Ilość sztuk | 4 |
| 1 | Nazwa produktu | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 3 | Producent | tak | - |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | tak | - |  |
| 5 | Papillotom trójkanałowy o średnicy 4,5 Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035”, kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony (wielorazowego użytku) – cięciwa 30 mm, nosek 7 mm – zwężany, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | tak | - |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.