# Załącznik nr 1 do SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Stanowisko do pracy wspomaganej komputerowo rehabilitacji kończyny górnej – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2011r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw rękawic do aktywnej rehabilitacji ręki oprogramowaniem i funkcją biofeedbacku ( 4 pary o rozmiarach 2,3,4,5 + licencje + komputer typu „notebook”) | TAK |  |
|  | Urządzenie do ćwiczeń czynnych ręki, oparte o założenia programu aktywnej rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki ruchu. | TAK |  |
|  | Wygodna rękawica z wbudowanymi czujnikami położenia i prędkości. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wykorzystujące koncepcję Biofeedbacku. W języku polskim | TAK |  |
|  | Komputer typu „notebook” o następujących parametrach minimalnych: Matryca min. 15" minimalna rozdzielczość 1280 x 800 (matowa lub świecąca) Procesor/Technologia Celeron® M min (2.00 GHz) częstotliwość szyny FSB 533 MHz; pojemność pamięci podręcznej: min 1MB Pamięć RAM min 2 GB Dysk twardy HDD min. 160 GB SATA Karta graficzna zintegrowana Napęd optyczny wewnętrzny DVD-REC Sieć/Komunikacja- zintegrowana karta sieciowa Ethernet LAN 10/100 - bezprzewodowa karta sieciowa Wi-Fi (Wireless LAN 802.11b/g) Urządzenie wskazujące Touch Pad Audio: wbudowane głośniki stereofoniczne Akumulator Li-Ion Porty/gniazda - 3 x USB 2.0 System operacyjny/ oprogramowanie- Windows® XP Professional lub Windows 7 - dostarczany sprzęt powinien mieć zainstalowany system operacyjny Windows® XP Professional lub 7 oprogramowanie do zapisywania danych na krążkach CD/DVD, | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:     .............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Cykloergometr rehabilitacyjny sterowany komputerowo dla osób ze spastycznością – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rotor elektryczny do ćwiczeń biernych i czynnych kończyny dolnej i górnej – szt.1 | TAK |  |
|  | Możliwości terapii, funkcje treningu: - Pasywne poruszanie nóg lub rąk z pomocą silnika. - Trening wspomagany tzn. aktywny trening z pomocą silnika. - Trening aktywny z możliwością dokładnego ustawienia oporu. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie, elektronika: - Obsługa monitora urządzenia, za pomocą przycisków. - Równomierne pedałowanie spowodowane napędem rozluźniającym. - Program do rozluźniania spastyki, zgodny z terapeutyczną zasadą automatycznej zamiany kierunku pedałowania, niewymagający manualnego wyboru rodzaju występującej spastyki. - Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki. - Elektroniczny przycisk, uaktywniający funkcję pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu (zapinanie nóg), umożliwiający obracanie pedałów i ich zatrzymywanie w dowolnej pozycji na osi obrotu. - Przycisk z wyłącznikiem bezpieczeństwa. - Trening symetryczny kończyn dolnych lub górnych: jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku, oddzielnie lewej i prawej strony. - Pomiar początkowego, końcowego oraz średniego napięcia mięśniowego. - Analiza treningu: widoczne dane o treningu oraz uzyskany postęp, podczas treningu, ewentualnie po jego zakończeniu na monitorze pokazują się wymiennie następujące dane: TRENNIG PASYWNY: Prędkość (obroty na minutę). Czas treningu (min). Stopień trudności (napięcie mięśniowe) Przebyty odcinek (km). TRENNIG AKTYWNY: Wspomaganie pedałowania. Zużyta energia (Joule / kcal ) Osiągnięcia prawej i lewej strony ( symetria ). Opór hamulców ( bieg / stopień obciążenia). Dane o osiągnięciach (siła nacisku na pedały w Watt) Części treningu biernego i aktywnego pokazywane są osobno ( droga, czas). | TAK |  |
|  | Szczegóły techniczne, mechanika: - Wytrzymała i stabilna konstrukcja metalowa, rozciągana podstawa. - Metalowa obudowa silnika i wewnętrznych przewodów, doprowadzających napięcie 230V. - Możliwość ustawienia obrotów od 1 do 60 na minutę. - Duży ekran (85 mm x 115 mm). Dobra kontrastowość. - Stacjonarna jednostka obsługi z 8 dużymi, wyczuwalnymi przez dotyk przyciskami oraz automatyczna instrukcja obsługi - Menu urządzenia w języku polskim. - Specjalny przycisk „wspomaganie pedałowania” wyczuwalne i widoczne przejście z treningu biernego na pasywny. - Samodzielna aktywność pacjenta zostaje natychmiast rozpoznana, na ekranie pokazuje się symbol przedstawiający rower. Od momentu, w którym pacjent przestaje pedałować, prędkość zostaje automatycznie zredukowana. - Urządzenie łatwe w transporcie dzięki dwóm rolkom ułatwiającym przesuwanie - Wyściełane gąbką obejmy na stopy wraz z rzepami mocującymi. - Dwustopniowa zamiana wielkości zamachu pedałów (70 i 125mm). - Stały, osobny uchwyt dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas treningu nóg. Wysokość i odległość uchwytu można łatwo zmieniać bez konieczności użycia narzędzi. - Odstęp pomiędzy stopami 16 cm (wewnętrzna strona). - Usztywniające prowadnice do podudzi z płyną regulacją wysokości. - Elastyczne opaski na stawy rąk zapinane na rzepy. Łatwe i szybkie mocowanie dłoni do uchwytów treningowych, stosowane przy pacjentach z niedowładem lub osłabionymi siłami | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Urządzenie do nauki chodu z częściowym obciążeniem masy ciała – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System dynamicznego odciążenia –szt. 1 | TAK |  |
|  | Dynamiczne zawieszenie pozwala na pionowe przemieszczanie środka ciężkości | TAK |  |
|  | Jedno-punktowe zawieszenie pozwala na przemieszczanie miednicy | TAK |  |
|  | Możliwość 2-punktowej stabilizacji miednicy za pomocą specjalnych oczek w kamizelce | TAK |  |
|  | Do 67kg odciążenia – określone ilościowo na cyfrowym wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Łatwy w obsłudze system ręczny – bez zasilania, bez zbędnych obciążeń, bez sterowania pneumatycznego | TAK |  |
|  | Dające się regulować, ruchome poręcze | TAK |  |
|  | Uniwersalna kamizelka pasuje na różnych pacjentów | TAK |  |
|  | Może być montowany w zredukowanej wysokości dla pomieszczeń o wysokości do 2,4m | TAK |  |
|  | Siedzisko dla terapeuty umieszczone w dolnej części ramy poprawia ergonomię pracy terapeuty w trakcie terapii wymagającej manualnej korekcji ustawienia pacjenta | TAK |  |
|  | Doskonały dostęp i obserwacja ze wszystkich stron – i z boku, i z przodu, i z tyłu | TAK |  |
|  | Dane techniczne - Wymiary: wysokość: 241cm, szerokość: wewnątrz 91cm, na zewnątrz 113cm - Przemieszczenie pionowe: 152cm - Maksymalne obciążenie: 138kg | TAK |  |
|  | System Odciążeniowy w standardzie powinien zawierać: standardową kamizelkę oraz ruchome podłokietniki | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim