| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ |  | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PODAĆ/POTWIERDZIĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CustomPaki (CPK) |  | Ilość sztuk | 350 |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Skład: Prześcieradło na pacjenta 160x210 cm – 1 szt. Obłożenie okulistyczne pacjenta z wycięciem na oko, folia zabezpieczająca z workiem zbiorczym 100x120 cm – 1 szt. Obłożenie okulistyczne pacjenta z wycięciem na oko /bez folii, bez worka/ 80x80 cm – 1 szt. Obłożenie na stolik 140x140 – 1 szt. Fartuchy operacyjne – 2 szt. Nóż SLIT obustronnie ostrzony (Dual Bevel) 2 mm znacznikiem głębokości do otwarcia komory o kalibracji 2,75 mm – 1 szt. Nóż do paracentezy 1,2 mm – 1szt. Nóż do tunelu twardówkowego ostrzony od góry 2,3 mm – 1 szt. Micro Tip (Turbo Sonics 30 Round 0,9 mm – 1 szt. lub inny w zależności od rodzaju aparatu) Zestaw osłonki irygacyjne i komora testowa – 1 szt. (typ w zależności od rodzaju aparatu) Kaseta wraz z drenami do aparatu (typ w zależności od rodzaju aparatu) Podłokietniki – 2 szt. Kaniula do hydrodysekcji 27G, spłaszczona – 1 szt. Kaniula irygacyjna 25G – 1 szt. Cystotom 25G – 1 szt. Strzykawki dwuczęściowe 2 ml – 4 szt. /różne kolory tłoków/ Strzykawka trzyczęściowa 20 ml – 1 szt. Sączki – 3 szt. Mikrogąbki – 5 szt. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. Pojemnik na płyn – 1 szt. | tak |  |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.