# ZAŁACZNIK NR 2a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Analizator parametrów krytycznych – 1 szt. oraz odczynniki na 15750 oznaczeń

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2011 | TAK |  |
| 2 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, na, K, Cl, Ca, Hct, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb, SO2, glukoza, mleczany, bilirubina | TAK |  |
| 3 | Możliwość konfigurowania parametrów zgodnie z potrzebami | TAK |  |
| 4 | Zestawy odczynnikowe w postaci wymiennej kasety zawierającej odczynniki, elektrody, sensory, kalibratory, materiały kontrolne, pojemniki na ścieki | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonywania analiz w : surowicy, osoczu, krwi pełnej, płynach dializacyjnych | TAK |  |
| 6 | Podanie próbek do analizy bezpośrednio, bez konieczności stosowania adapterów | TAK |  |
| 7 | Objętość próbki: nie więcej niż 190 µl | TAK |  |
| 8 | Wykrywanie obecności skrzepu w próbce | TAK |  |
| 9 | Automatyczna kalibracja jedno lub dwupunktowa | TAK |  |
| 10 | Automatyczna kontrola jakości badań w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 11 | Monitorowanie poziomu odczynników oraz ilości możliwych do wykonania oznaczeń | TAK |  |
| 12 | Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 13 | Pomiar wszystkich paramentów mierzonych jednoczasowo | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru pomiaru poszczególnych parametrów w zależności od potrzeb | TAK |  |
| 15 | Baza danych umożliwiająca przechowywanie min. 20 000 wyników | TAK |  |
| 16 | Wykres trendów wyników pacjenta | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 18 | Drukarka wewnętrzna | TAK |  |
| 19 | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 20 | Czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 21 | Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem a komputerem zewnętrznym | TAK |  |
| 22 | UPS zewnętrzny umożliwiający min. 20 min. podtrzymania zasilania | TAK |  |
| 23 | Pakiet startowy odczynników - na 1000 oznaczeń | TAK |  |
| 24 | Komputer | TAK |  |
| 25 | Monitor LCD | TAK |  |
| 26 | Drukarka | TAK |  |
| 27 | Stolik do ustawienia analizatora | TAK |  |
| 28 | Instrukcja obsługi aparatu, gwarancja w języku polskim | TAK |  |
| 29 | Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany sprzęt – 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 30 | Dostawa, montaż analizatora, szkolenie personelu med. potwierdzone protokołem szkolenia | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................