# ZAŁACZNIK NR 2d do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Urządzenie do pomiaru rzutu minutowego serca wykorzystujące metodę analizy zmian ciśnienia krwi tętniczej – 1 szt. oraz

Zestawy do ciągłego pomiaru rzutu serca w ilości 300 szt. dostarczane wg. potrzeb Zamawiającego

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do pomiaru rzutu serca – 1 szt. |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2011 | TAK |  |
| 2 | Parametry monitorowane: - rzut serca (CO); - objętość wyrzutowa (SV); - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); - saturacja w żyle głównej (ScvO2); - saturacji mieszanej krwi żylnej (SvO2); | TAK |  |
| 3 | Możliwość podawania parametrów w postaci indeksowanej: - indeks sercowy (CI); - indeks objętości wyrzutowej (SVI); - indeks systemowego (obwodowego) oporu naczyniowego (SVRI) | TAK |  |
| 4 | Prezentacja danych w postaci: - trendów graficznych; - trendów tabelarycznych; - wartości cyfrowych | TAK |  |
| 5 | Możliwość kalkulacji dodatkowych parametrów: - tlen dostarczony (DO2); - indeks tlenu dostarczonego (DO2I) | TAK |  |
| 6 | Maksymalnie jeden dostęp naczyniowy niezbędny do uzyskania pomiarów hemodynamicznych pacjenta, takich jak np.: CCO, SV, SVV | TAK |  |
| 7 | Brak konieczności kalibracji systemu, przy pomiarach hemodynamicznych | TAK |  |
| 8 | Monitor wyposażony w złącze szeregowe RS232, umożliwiające przesyłanie danych pomiarowych do zewnętrznych monitorów funkcji życiowych różnych producentów (podać co najmniej 4 różnych producentów) | TAK |  |
| 9 | Monitor wyposażony w min. 1 złącze USB | TAK |  |
| 10 | Monitor wyposażony w 2 złącza wejścia i wyjścia sygnału analogowego | TAK |  |
| 11 | Płytka umożliwiająca umocowanie monitora do stojaka (kolumny) | TAK |  |
| 12 | Waga aparatu poniżej 5 kg | TAK |  |
| 13 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez pokrętło (nie dopuszcza się ekranu dotykowego) | TAK |  |
| 15 | Pamięć trendów min. 72 godz. | TAK |  |
| 16 | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz | TAK |  |
| 17 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca x min. 1 szt.: - Długość linii 152 cm - Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia - Połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe - Czujnik pozwala na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych | TAK |  |
| Zestaw do ciągłego pomiaru rzutu serca – 300 szt. |
| 1 | Zestaw jednorazowego użytku, jałowy | TAK |  |
| 2 | W skład zestawu wchodzą: Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, długość linii 152 cm z systemem płuczącym | TAK |  |
| 3 | Parametry monitorowane: - rzut serca - objętość wyrzutowa - systemowy opór naczyniowy | TAK |  |
| 4 | Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max. 1 dostęp tętniczy) | TAK |  |
| 5 | Brak konieczności kalibracji | TAK |  |
| 6 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................