| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ |  | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PODAĆ/POTWIERDZIĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do drenażu opłucnej |  | Ilość sztuk | 1800 |
| 1 | Nazwa produktu | Podać |  |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | Podać |  |  |
| 3 | Producent | Podać |  |  |
| 4 | Sterylny zestaw wielofunkcyjny do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego). W zestawie: - komora kolekcyjna o pojemności minimum 2200 ml, wyskalowana (do 500 ml co 5 ml, powyżej 500 ml co 10 ml), - komora zastawki wodnej barwiona na niebiesko, oraz wskaźniki umożliwiające ciągły pomiar ciśnienia śródopłucnowego, - komora zastawki wodnej wypełniana przez port z jednokierunkowym zaworem, - komora regulacji siły ssania, wyposażona w pokrętło z możliwością mechanicznego i automatycznego wyciszenia, - komora regulacji siły ssania umożliwiająca dodatkowo obserwację prawidłowego działania drenażu dzięki „bąbelkowaniu”, oraz posiadająca błękitny wskaźnik ułatwiający obserwację siły ssania, - port igłowy do korekty poziomu płynu ssania, - automatyczny zawór zabezpieczający przed dodatnim ciśnieniem, - regulacja poziomu ciśnień, - automatyczny zawór zabezpieczający przed wysokim podciśnieniem, - samouszczelniający port przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, - dren łączący, półprzeźroczysty, elastyczny, nielateksowy, zabezpieczony przed zagięciem, - zestaw stabilny – do postawienia na podłodze, posiadający uchwyt do powieszenie przy łóżku i przenoszenia w ręce, - pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze max 5 szt. | Tak |  |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.