| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zastawki aortalne i mitralne mechaniczne dwupłatkowe + przymiarki i trzymaki | Zadanie nr 1 | Ilość sztuk | 150 |
| 1 | Nazwa produktu (zastawka aortalna) | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy (zastawka aortalna) | podać | - |  |
| 3 | Nazwa produktu (zastawka mitralna) | podać | - |  |
| 4 | Numer katalogowy (zastawka mitralna) | podać | - |  |
| 5 | Producent | podać | - |  |
| 6 | Liczba wszczepień zastawek mechanicznych minimum 200 tyś. | podać | 1,5,10 |  |
| 7 | Zastawka aortalna w przedziale rozmiarów od 17 A do 31 A, | tak, wyszczególnić | - |  |
| 8 | Zastawka mitralna w przedziale rozmiarów od 19 M do 37 M, | tak, wyszczególnić | - |  |
| 9 | Zastawka dwupłatkowa, płatki wykonane lub pokryte materiałem biokompatybilnym i nietrombogennym | tak, opisać | 1,5,10 |  |
| 10 | Wewnętrzny pierścień wykonany lub pokryty materiałem biokompatybilnym i nietrombogennym | tak, opisać | 1,5,10 |  |
| 11 | Zewnętrzny kołnierz zastawki wykonany z poliestru ze znacznikami | tak, opisać | 1,5,10 |  |
| 12 | Minimum dostępne dwa rodzaje zewnętrznych kołnierzy | tak, opisać | - |  |
| 13 | Termin przydatności do użycia minimum 3 lata | podać | - |  |
| 14 | Kąt otwarcia płatków dla zastawki 19A, min. 750 – 850 | podać | 1,5,10 |  |
| 15 | Kąt otwarcia płatków dla zastawki 27M min. 750 – 850 | podać | 1,5,10 |  |
| 16 | Średnica wszczepu (pierścień) dla zastawki 19 A [mm] | Podać | 1,5,10 |  |
| 17 | Średnica wszczepu (pierścień) dla zastawki 27 M [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 18 | Średnica wewnętrzna dla zastawki 19 A [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 19 | Średnica wewnętrzna dla zastawki 27 M [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 20 | Geometryczna powierzchnia otwarcia dla zastawki 19A GOA [cm2] | Podać | 1,5,10 |  |
| 21 | Geometryczna powierzchnia otwarcia dla zastawki 27M GOA [cm2] | podać | 1,5,10 |  |
| 22 | Efektywna powierzchnia otwarcia dla zastawki 19A EGA [cm2] | podać | 1,5,10 |  |
| 23 | Efektywna powierzchnia otwarcia dla zastawki 27M EOA [cm2] | podać | 1,5,10 |  |
| 24 | Ekspozycja płatków otwartej zastawki 19A [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 25 | Ekspozycja płatków otwartej zastawki 27M [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 26 | Średni gradient ciśnienia dla zastawki 19A [mmHg] | podać | 1,5,10 |  |
| 27 | Średni gradient ciśnienia dla zastawki 27M [mmHg] | podać | 1,5,10 |  |
| 28 | Wysokość profilu zamkniętej zastawki 19A [mm] | Podać | 1,5,10 |  |
| 29 | Wysokość profilu zamkniętej zastawki 27M [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 30 | Trombogeniczność [%] | podać | 1,5,10 |  |
| 31 | Inne istotne informacje | opisać | 1-10 |  |
| 32 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zastawki biologiczne aortalne i mitralne serca + przymiarki i trzymaki | Zadanie nr 2 | Ilość sztuk | 20 |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa/numer katalogowy – zastawka biologiczna aortalna | podać | - |  |
| 3 | Nazwa/numer katalogowy – zastawka biologiczna mitralna | podać | - |  |
| 4 | Zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki cząstek przyciągających wapń: fosfolipidów | Tak | - |  |
| 5 | Konstrukcja holdera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji | tak | - |  |
| 6 | Udokumentowana wolność od eksplantacji zastawki aortalnej z powodu uszkodzeń strukturalnych, min. 20 lat. Rzeczywista wolność od eksplantacji po 20 latach z powodu uszkodzeń strukturalnych dla pacjentów w wieku ≥ 60 lat musi wynosić >90% | Dołączyć min. jedną publikację | - |  |
| 7 | Udokumentowana wolność od eksplantacji zastawki mitralnej z powodu uszkodzeń strukturalnych, min. 16 lat. Rzeczywista wolność od eksplantacji po 16 latach z powodu uszkodzeń strukturalnych dla pacjentów w wieku ≥ 60 lat musi wynosić >85% | Dołączyć min. jedną publikację | - |  |
| 8 | Udokumentowana liczba wszczepień na świecie minimum 300.000 | Tak |  |  |
| 9 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 19 min. 1,20 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 10 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21 min. 1,80 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 11 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23 min. 1,90 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 12 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 27 min. 2,30 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 13 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 29 min. 2,60 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 14 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 31 min. 2,60 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 15 | Wygodna technika implantacji | Opisać | 1,2,3 |  |
| 16 | Dodatkowe parametry jakościowe, techniczne lub kliniczne nie ujęte powyżej | opisać | 1,2,3 |  |
| 17 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroda nasierdziowa bipolarna | Zadanie nr 3 | Ilość sztuk | 600 |
| 1 | Nazwa wyrobu medycznego | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać | - |  |
| 3 | Producent | podać | - |  |
| 4 | Igła do mocowania w mięśniu sercowym 30-32 mm, 1/3 koła, okrągła, atraumatyczna; | tak, opisać | - |  |
| 5 | Igła do przekłucia mięśni międzyżebrowych do mocowania rozrusznika zewnętrznego, długości 8-9 cm, 1/5 koła; w 1/5 długości (bliżej elektrody) dzielona tak, aby ja łatwo złamać, odwrotnie tnąca; po odłamaniu winny pozostać 2 wtyki (+, -) do przyłączenia do rozrusznika zewnętrznego; | tak, opisać | - |  |
| 6 | System mocujący we wsierdziu – skrzydełka blokujące wypadanie | tak, opisać | - |  |
| 7 | Przewody elektrod bipolarnych współśrodkowe, odizolowane od siebie; całość w śliskiej silikonowej izolacji, grubości np.: 2/0, 3/0, długości całkowitej 50-60 cm | tak, opisać | - |  |
| 8 | Część stymulująca elektrody, połączona z przewodem w sposób traumatyczny | tak, opisać | - |  |
| 9 | Przewody podłączające do rozrusznika zewnętrznego długości 250 cm: przewód podwójny izolowany z końcówkami umożliwiającymi podłączenie w sposób traumatyczny | tak, opisać | - |  |
| 10 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz. U. 04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wycinaki aortalne | Zadanie nr 4 | Ilość sztuk | 150 |
| 1 | Wycinaki do aorty, dwie powierzchnie tnące, zwężony odcinek dystalny ostrza tnącego dla lepszej widoczności w okolicy zespolenia. | tak, opisać | - |  |
| 2 | W rozmiarach 2,8 mm; 3,6 mm; 4,0 mm. | tak, | - |  |

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szanty | Zadanie nr 5 | Ilość sztuk | 120 |
| 1 | Nazwa wyrobu medycznego | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu | podać | - |  |
| 3 | Producent | podać | - |  |
| 4 | Szanty wieńcowe zbudowane z przeźroczystego silikonu | tak, opisać | - |  |
| 5 | Ukośnie ścięte końcówki zapewniające atraumatyczną aplikację i usunięcie | tak, opisać | - |  |
| 6 | Asymetrycznie umieszczone nici zapewniające łatwe usuwanie | tak, opisać | - |  |
| 7 | Widoczne w promieniach RTG | tak, opisać | - |  |
| 8 | Długość szantu 14 mm | tak, opisać | - |  |
| 9 | Rozmiary od 1.0 do 3.0 mm, stopniowane co 0,25 mm | tak | - |  |
| 10 | Sterylne jednorazowego użytku | tak | - |  |
| 11 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | Podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopie dokumentu | - |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

WYKONAWCA

.........................................................