# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# System leczenia światłem –1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa terapeutyczna z systemem wymiennych filtrów | TAK |  |
|  | Emisja fal w zakresie 385-780nm | TAK |  |
|  | System optyczny ze specjalnie opatentowaną technologią źródła światła | TAK |  |
|  | Krótki czas zabiegów | TAK |  |
|  | Stopień polaryzacji 95% z polaryzatorem | TAK |  |
|  | Elektroniczny zegar pozwalający zastosować właściwy czas zabiegu | TAK |  |
|  | Maksymalna moc 60VA | TAK |  |
|  | Średnica światła 5-30cm | TAK |  |
|  | Gęstość mocy > 40mW/cm2: 2,4 J/cm2 (na 1 min.) | TAK |  |
|  | Statyw jezdny | TAK |  |
|  | System kolorowych filtrów wymiennych: pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, czerwony | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia 35 000lux | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Aparat do krioterapii ze zbiornikiem na ciekły azot 60l – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czynnik roboczy – ciekły azot (LN2) | TAK |  |
|  | Objętość zbiornika 60 litrów | TAK |  |
|  | Temperatura strumienia gazu – 1600 C przy wylocie dyszy | TAK |  |
|  | 4 stopnie regulacji intensywności nadmuchu | TAK |  |
|  | Zużycie ciekłego azotu od 3 do 10 kg/h (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu | TAK |  |
|  | Liczba zabiegów przy zużyciu jednego zbiornika ciekłego azotu ok 100- 120 (dla średniego zabiegu = 3 min. | TAK |  |
|  | Zasilanie 220 V | TAK |  |
|  | Częstotliwość 50 Hz | TAK |  |
|  | Klasa ochronności I | TAK |  |
|  | Poziom zakłóceń N | TAK |  |
|  | Typ ochrony B | TAK |  |
|  | Masa urządzenia do 80 kg | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 3

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Zestaw do ćwiczeń biernych kończyny dolnej – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do ćwiczeń biernych kończyny dolnej przeznaczony do rehabilitacji stawów biodrowego, kolanowego i skokowego. | TAK |  |
|  | Konstrukcja aparatu pozwala na prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach w pozycjach siedzącej lub leżącej | TAK |  |
|  | Zastosowany elektroniczny moduł sterujący pozwala na regulację wieloma parametrami w trakcie sesji rehabilitacyjnej | TAK |  |
|  | następujące ruchy w stawach kończyny dolnej: dla stawu biodrowego: zgięcie i wyprost (w pozycji siedząc i leżąc), dla stawu kolanowego: zgięcie i wyprost (w pozycji siedząc i leżąc), dla stawu skokowego: zgięcie podeszwowe i grzbietowe (w pozycji siedząc i leżąc). | TAK |  |
|  | Mobilizacja st. kolanowego i biodrowego | TAK |  |
|  | Mobilizacja st. skokowego | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z Kartą Pamięci | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu | TAK |  |
|  | Regulacja czasu trwania ćwiczeń | TAK |  |
|  | Automatyczne zwiększenie wyprostu | TAK |  |
|  | Automatyczne zwiększenie zgięcia | TAK |  |
|  | Przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu | TAK |  |
|  | Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia | TAK |  |
|  | Funkcja rozgrzewki „Warm up” | TAK |  |
|  | Zakres ruchu w st. Kolanowym 0( ( 110( | TAK |  |
|  | Zakres ruchu w st. Skokowym 20( ( - 40( | TAK |  |
|  | Zakres ruchu w st. biodrowym (w pozycji leżąc) 10( ( 70( | TAK |  |
|  | Prędkość ruchu 0.8(/sekundę ( 4.6(/sekundę | TAK |  |
|  | Siła 0-40kg | TAK |  |
|  | Przystawka zwiększająca kąt zgięcia do min. 135 st. | TAK |  |
|  | Wózek transportowy z półką | TAK |  |
|  | Zasilanie 220V/50Hz | TAK |  |
|  | Klasa 1B Standard EN60601-1 | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 4

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Laser ze skanerem z automatycznym pomiarem odległości i wielkości pola operacyjnego – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laser terapeutyczny emitujący promieniowanie o dł. 795nm, maksymalna moc 1000mW | TAK |  |
|  | Promieniowanie widzialne w zakresie 630-680nm o mocy mniejszej niż 5mW | TAK |  |
|  | Wielkość wiązki IR: 1cm2 w odległości 50cm od źródła | TAK |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Okulary przeciwlaserowe – 2 szt. | TAK |  |
|  | Dowolna regulacja ustawienia głowicy aparatu emitującej promieniowanie | TAK |  |
|  | Określenie obszaru skanowania i dokładne wyznaczanie granic tego pola | TAK |  |
|  | Automatyczne oznaczanie dawki promieniowania w zależności od wielkości pola oraz odległości powierzchni poddanej zabiegowi | TAK |  |
|  | Automatyczne odmierzanie odległości za pomocą wbudowanego dalmierza | TAK |  |
|  | Możliwość konwertowania parametrów na podstawie czasu trwania zabiegu lub wielkości promieniowania dostarczanego na ciało pacjenta | TAK |  |
|  | Aparat posiadający gotowe programy terapeutyczne dla najczęściej spotykanych patologii | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia przez terapeutę do pamięci urządzenia własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Możliwość programowania do 8 pól skanowania w jednej terapii | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 5

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Aparat do masażu – Aquavibron – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do masażu wykorzystujący jako źródło energii wodę wodociągową | TAK |  |
|  | Ilość wody zużywana w trakcie 5 min. Zabiegu ok 25 l. | TAK |  |
|  | sitko mogące służyć jako prysznic | TAK |  |
|  | 10 różnych membran: płaska z krążkiem, płaska z kolcami, jednokulkowa, w kształcie smoczka, grzebień dwurządowy, grzybek, z gąbką, grzebień trzyrzędowy, pięciokulkowa, stożkowa do akupresury. | TAK |  |
|  | 2 węże o długości 1,5m | TAK |  |
|  | membrany ze stałą liczbą drgań na minutę 7000 | TAK |  |
|  | amplitudy drgań regulowane intensywnością przepływu wody przez aplikator | TAK |  |
|  | membrany wykonane z gumy | TAK |  |
|  | wykonywanie masażu na sucho jak i w wodzie | TAK |  |
|  | głowica wibracyjna | TAK |  |
|  | tuleja z rozdzielaczem | TAK |  |
|  | uszczelniacze do zakładania na krany – 6 szt. – można zakładać na krany o różnych kształtach i wymiarach od 12 do 45 mm. | TAK |  |
|  | metalowy kruciec do podłączenia do kranu | TAK |  |
|  | gumowa rurka odprowadzającą wodę | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 6

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Obieg zamknięty do aquavibronu

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym, przeznaczone do współpracy z uniwersalnym aparatem do masażu Aquavibron | TAK |  |
|  | Ciśnienie wody w obiegu utrzymywane jest przez pompę, zasilaną z sieci 230 VAC/50 Hz, pracującą ze zbiornikiem wody destylowanej o pojemności 10 l | TAK |  |
|  | Przepływ powietrza przez komorę wymuszony wentylatorem, zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury wody w systemie cyrkulacji | TAK |  |
|  | Pojemność robocza zbiornika (min/max) [l] 7-10 | TAK |  |
|  | Wydajność pompy [l/min] max. 30 | TAK |  |
|  | Klasa ochronności i typ I/B | TAK |  |
|  | Pobór mocy (max) [W] max. 0,6 kW | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne 2x2A/250V | TAK |  |
|  | wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym w postaci wyłącznika różnicowo - prądowego | TAK |  |
|  | Regulator siły masażu umożliwiający terapeucie ustawianie mniejszej intensywności masowania w miejscach bardziej wrażliwych. | TAK |  |
|  | Dwie stopki + dwa kółka ( bez hamulca ), trzecie kółko wysuwane na czas transportu umożliwia dotarcie do osób leżących i niepełnosprawnych | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 7

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją, przeznaczony dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych (neuropsychologów i neurologopedów | TAK |  |
|  | System składający się z systemu zarządzającego (katalog pacjentów, przygotowanie zestawów ćwiczeń) oraz dwudziestu pięciu programów (modułów) terapeutycznych, które uporządkowano według kryterium funkcji językowej, na specyfice której opierają się zawarte w poszczególnych programach zadania: 1. Rozumienie komunikatów językowych – 3 programy: - Różnicowanie brzmienia słów (analiza słuchowa bodźców językowych) - Interpretacja znaczenia komunikatów (rozumienie treści językowych o różnym stopniu złożoności) - Czasowniki (rozumienie treści dźwiękowych związanych z czynnością) 2. Tworzenie wypowiedzi (ekspresja) – 4 programy: - Rzeczowniki - aktualizacja nazw (opracowywanie rzeczowników) - Przymiotniki - aktualizacja nazw (opracowywanie przymiotników) - Związki frazeologiczne (opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne) - Rzeczowniki - aktualizacja nazw w zdaniach - (opracowywanie rzeczowników w kontekście) 3. Czytanie – 10 programów: - Rzeczowniki - aktualizacja nazw (czytanie) - Czasowniki - aktualizacja nazw (czytanie) - Przymiotniki - aktualizacja nazw (czytanie) - Antonimy i synonimy (czytanie) - Rzeczowniki w zdaniach - opracowywanie rzeczowników w kontekście (czytanie zdań) - Układanie zdań - budowanie złożonych wypowiedzi - Analogie - opracowywanie porównań w kontekście (czytanie zdań) i poza kontekstem (dobór wyrazów do pary) - Myślenie abstrakcyjne (czytanie) - Kategorie (czytanie) - Związki frazeologiczne - opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne (czytanie) 4. Pisanie – 8 programów: - rzeczowniki – aktualizacja nazw (pisanie) - czasowniki - aktualizacja nazw (pisanie) - przymiotniki – aktualizacja nazw (pisanie) - antonimy (pisanie) - związki frazeologiczne - opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne (pisanie) - Rzeczowniki w zdaniach - opracowywanie rzeczowników w kontekście (pisanie) - Analogie - opracowywanie porównań w kontekście (pisanie w zdaniach) i poza kontekstem (pisanie wyrazów do pary) - Kategorie (pisanie) | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 8

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wykorzystywana zarówno do masażu wirowego kończyn dolnych (pacjent siedzi na wysokim krześle) jak i do masażu wirowego kończyn górnych (pacjent wkłada rękę do wanny siedząc na niskim krześle | TAK |  |
|  | Masaż odbywa się za pomocą systemu 4 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody na stałe umieszczonych na ścianie wanny | TAK |  |
|  | sterowanie elektroniczne | TAK |  |
|  | Pojemność użytkowa poziom 1: 120 l. , poziom 2: 235 l. | TAK |  |
|  | Wymiary: dł x szer x wys [mm] 1380x580x880 | TAK |  |
|  | Krzesło wysokie - 1szt | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim