EZ/ZP/36/2012

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 1 Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszącym, za pomocą 2 biowchłanialnych pinów o śr. 3,3mm wykonanych z PLA, zapewniający 3600 powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm, wchłanianie 2-4 lata, siła mocowania 600N |  |  |
| Mocowanie piszczelowe z ochroną przed przecięciem przeszczepu i zabezpieczeniem przed skręceniem | wchłanialna z komponentem kościotwórczym (PLA+TCP), 4 kanałowa, rozpierająca osłonka śruby interferencyjnej, średnica 9mm, długość 30mm |  |  |
|  | wchłanialna z komponentem kościotwórczym (PLA+TCP), stożkowa śruba interferencyjna w rozmiarach 6-8mm, 7-9mm, 8-10mm. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/36/2012

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 2 Sterylne zestawy do szycia łąkotek

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Cztery implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze „#0”. Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie trzech szwów bez wychodzenia ze stawu. |  |  |
| Sterylny zestaw do szycia łąkotki z siedmioma implantami. Siedem implantów wykonanych z PEEKu załadowanych na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączonych mocną nitką w rozmiarze „#0”. Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie sześciu szwów bez wychodzenia ze stawu. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/36/2012

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 3 Zestawy do szycia łąkotek techniką all inside

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do szycia łąkotek pozwalający na szycie techniką ALL INSIDE w dowolnej konfiguracji horyzontalnie, wertykalnie, skośnie. Implant składa się z dwóch tylnych zapadek wykonanych z PEEK, mniejsza dwukrotnie kaniulowana, większa trzykrotnie kaniulowana oraz częściowo biowchłanialnej (55% PDS, 45% High Molekular Weight PE) nici plecionej o rozmiarze #2/0. Implant osadzony na niskoprofilowej igle dostępnej w trzech wariantach 0st., 12st., 27st kąta zgięcia. Implant wprowadzany za pomocą pistoletu jednorazowego z dwoma spustami. Elastyczny system, umożliwiający niezakłóconą pracę łąkotki, niskoprofilowy – zminimalizowany wpływ na chrząstkę stawową. Nie wymaga mierzenia, pozwala na dotarcie do każdego miejsca łąkotki bez możliwości uszkodzenia naczyń, nerwów – głębokości 10, 13, 15, 20mm. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.