(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych: - Rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1.8F - Mikrocewniki o zmiennej miękkości - Z końcówką w kształcie oliwki, z platynowym markerem na końcu - Powlekane substancją hydrofilną |  |  |
| 2 | Cewniki Lasso: - Średnica cewnika 3F/ 2F - Średnica pętli max 8.0 mm - Powlekane substancją hydrofilną |  |  |
| 3 | Zestawy do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych ze spiralą platynową odczepianą mechanicznie: - System odczepiania sprężyny z oliwką - Średnica sprężyn minimum od 1.5 mm do 20 mm - Długość sprężyn minimum od 1.0 cm do 55 cm - Różne rodzaje grubości - Różnego rodzaju kształty: Helical, 3D - Różne rodzaje elastyczności: Soft, Standard |  |  |
| 4 | Mikrocewniki o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka: - Średnice: 1.9/2.4F i 2.1/2.8F - Długość 155 cm - Dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3 cm - Pokrycie hydrofilne |  |  |
| 5 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej: - Średnice części dystalnej: 0.007” i 0.008” - Część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 80 mm - Długość 210 cm |  |  |
| 6 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej: - Średnica 0.012” / 0.014” - Długość 200 cm |  |  |
| 7 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej: - Średnica 0.012” - Długość 300 cm |  |  |
| 8 | Stent samorozprężalny intrakranialny z zestawem wprowadzającym: - Pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60º - Średnica od 2.5 mm do 5.5 mm - Długość od 12 mm do 75 mm - Zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego, Y-connektora |  |  |
| 9 | Cewniki prowadzące: - 5F/100, o zmiennej elastyczności na dł. 8 cm - 6F/100, o zmiennej elastyczności na dł. 13 cm |  |  |
| 10 | Cewniki prowadzące progresywne: - Średnica 6F - Różne długości w zakresie od 105 cm do 135 cm - Część dystalna hydrofilna, o zwiększonej elastyczności, o średnicy 4.9F, dł. 8 cm |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Wykonawca

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocewnik do dostarczania spiral -.Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014”, oraz z cewnikiem prowadzącym 5F. - Maksymalne ciśnienie przepływu 250PSI, objętość zalegająca 0,34ml. - Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości - Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewnętrzna warstwa wykonana z PTFE - Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej - Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 450/2,5mm, 900/5mm - Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3cm od siebie - Pokrycie hydrofilne |  |  |
| 2 | Mikrocewnik do dostarczania spiral o dużym świetle wewnętrznym. - Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,016”. - Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,2F i świetle wewnętrznym 0,021/0,018” prox/dist. - Mikrocewnik o zmiennej charekterystyce sztywności od największej do najmniejszej - Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3cm od siebie - Pokrycie hydrofilne |  |  |
| 3 | Spirale embolizacyjne platynowe - Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny 92% - Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. - Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii - Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2-25mm długości 2-50cm, helikalne 1,5-20mm, długości 2-50cm - Spirale o zmiennej sztywności: od sztywych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmairy) i ultramiękkich (najmiejsze rozmiary) |  |  |
| 4 | Spirale embolizacyjne platynowe z włoskami PGLA/Nylonu . - Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny 92% - Spirale splecione z włoskami wykonanymi w technologi mikrofilament z materiału PGLA oraz Nylonu, prowokujące szybszą odpowiedź biologiczną organizmu – szybsze wgajanie i zamknięcie tętniaka - Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego ozmiaru spirali. - Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery - Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. - Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali - Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii - Trzy typy: PGLA 3D, PGLA helikalne oraz Nylon helikalne, rozmiary: PGLA 3D średnice 2-10mm długości 2-30cm, PGLA helikalne 2-10mm, długości 1-30cm, Nylon helikalne średnice: 2/3/4mm, długości 1-10cm - Spirale o zmiennej sztywności: od sztywych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmairy) i ultramiękkich (najmiejsze rozmiary) |  |  |
| 5 | Stent do remodelingu - Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel - Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej - Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. - Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (stent 4mm) lub 0,027” (stent 6mm) - Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna - Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu - Stent o rozmiarach 4mm i 6mm i długości części roboczej 15/20/30mm. Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule oraz poszerzania zwężeń miażdżycowych naczyń wewnątrzmózgowych. |  |  |
| 6 | System dostawczy do stentu Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Wykonawca

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 3

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirale embolizacyjne pokrywane, odczepiane elektromechanicznie - Spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości. -System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy - Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka - Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,014 ; 0,018 ‘’ - Spirale o różnych wymiarach średnic i długości |  |  |
| 2 | Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie - Spirale platynowe - System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy - Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka - Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,018 ‘’ - Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3 D , Helical , Helical SR , HyperSoft , Complex |  |  |
| 3 | System odczepiania elektromechaniczny gwarantujący wizualną – zielona / czerwona dioda sygnalizująca informację o odczepieniu spirali. Czas odczepienia spirali 3 sekundy. |  |  |
| 4 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - Prowadnik o budowie hybrydowej - Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej - Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu - Prowadnik o długości 200 cm , część nitynolowa o długości 60 cm , kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne na długości 40 cm |  |  |
| 5 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów Polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali Zewnętrzna średnica 2,4 F , średnica wewnętrzna 0,017’’ Długość cewnika 150 cm , pokrycie hydrofilne na długości 120 cm Dostępne 2 typy : regular , extra support |  |  |
| 6 | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy Stent pleciony wykonany z nitinolu Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021’’ Przeznaczony do rozmiarów naczyń : 1,9mm do 4,5mm |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

…………………………

Wykonawca