# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Stół operacyjny ortopedyczny - 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół operacyjny elektro-hydrauliczny – 5 sekcyjny | TAK |  |
|  | Elektro-hydrauliczna regulacja wysokości bez materacy: 710 do 1110 mm +/-50mm | TAK |  |
|  | Elektro-hydrauliczna regulacja oparcia pleców minimum: + 800 do - 350 | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka minimum: +500 do -900 | TAK |  |
|  | Elektro-hydrauliczna regulacja przechyłów bocznych minimum: 200 / 200 | TAK |  |
|  | Elektro-hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga minimum: 300 | TAK |  |
|  | Elektro-hydrauliczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga minimum: 300 | TAK |  |
|  | Regulacja podnóżków przy pomocy sprężyn gazowych minimum: góra +200 / dół -900 | TAK |  |
|  | Elektro-hydrauliczna regulacja pozycji flex / reflex | TAK |  |
|  | Regulacja pozycji flex za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Regulacja pozycji reflex za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu (sterowana z pilota przewodowego oraz dodatkowego panelu na kolumnie stołu) minimum 250mm | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego sterowania funkcjami stołu przy pomocy panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu od strony głowy pacjenta, co zapewnia dostęp do niego z obu stron stołu | TAK |  |
|  | Podstawa stołu z wbudowanym ekranem na którym wyświetlane są na bieżąco informacje o aktualnym stanie naładowania baterii jak również informacje o poprawnym funkcjonowaniu stołu | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w funkcję auto- poziomowania | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne wraz z ładowarką wbudowane w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w akumulatory umożliwiające sterowanie stołem w razie zaniku napięcia podstawowego | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V | TAK |  |
|  | Mobilna podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy minimum 125 mm | TAK |  |
|  | Mechaniczny system blokowania stołu, sterowany za pomocą dźwigni nożnej | TAK |  |
|  | Blat przenikalny dla promieni RTG na całej długości blatu (bez żadnych poprzeczek zakłócających obraz RTG) oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C | TAK |  |
|  | Blat stołu wyposażony w materace przeciwodleżynowe o grubości minimum 60 mm (dokument potwierdzający załączyć do oferty), zdejmowane, antystatyczne, odporne na środki dezynfekcyjne, bez rzepów | TAK |  |
|  | Wyposażenie: 1.Wieszak kroplówki 2.Ramka ekranu 3.Podpórka ręki 4.Komplet podpór do ułożenia bocznego | TAK |  |
|  | Przystawka ortopedyczna zawierająca co najmniej: Segment ortopedyczny – 1 szt. Aparat naciągowy – 2 szt. Uchwyt stopy – 2 szt. Podpórka teleskopowa ramion – 2 szt. Wałek oporowy – 1 szt. Uchwyt oparcia podudzia – 1 szt. Buty ortopedyczne – 2 szt. Wózek z przystawką ortopedyczną – 1 szt. Zaciski mocujące – 6 szt. | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Udźwig stołu minimum 250 KG | TAK |  |
|  | Świadectwa, certyfikat CE | TAK |  |
|  | Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące | TAK |  |
|  | Dostęp do części i osprzętu minimum 10 lat od zaprzestania produkcji tego modelu | TAK |  |
|  | W czasie gwarancji, gwarancją objęte całe zamówienie bez wyłączenia osprzętu | TAK |  |
|  | W trakcie gwarancji minimum 1 przegląd techniczny bez dodatkowych opłat | TAK |  |
|  | Gwarancja trwa od uruchomienia, przeszkolenia obsługi i odnotowania w protokole przekazania | TAK |  |
|  | Podać dostępność serwisu i najbliższy serwis regionalny | TAK |  |
|  | W przypadku awarii, usunięcie jej nie dłużej niż 96 godzin | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2012 – fabrycznie nowy | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Kardiomonitor - 2 sztuki

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” (obraz o rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli) do prezentacji minimum 6 krzywych jednocześnie, ekran wbudowany w monitor, uchwyt ułatwiający transport. | TAK |  |
|  | Niska waga monitora ułatwiająca transport do 6 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe na czas transportu chorego na min. 120 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
|  | Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych 3 lub 7 odprowadzeń. Jednoczesna prezentacja 7 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-280 ud/min. W komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. - 9,0 – (+) 9,0 mm | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-100 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie od 0-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. W komplecie kabel główny i standardowy czujnik na palec dla dorosłych do każdego monitora. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . W komplecie przewód interfejsowy i 3 standardowe mankiety dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Funkcja „stazy” | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. W komplecie dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny | TAK |  |
|  | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. | TAK |  |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów (min. 2 stopnie oprócz całkowitego wyłączenia) | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez przyciski szybkiego dostępu, pokrętło nawigacyjne oraz menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar FiCO2 i ETCO2 w strumieniu bocznym. – moduł pomiarowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w min. 2 kanałach. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 3

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ze statywem - 7 sztuk

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2012 rok | TAK, PODAĆ |  |
| 2 | Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzji | TAK |  |
| 5 | Urządzenie wyposażone w osobne: klawiatury, wyświetlacze, przyciski włączające / wyłączające poszczególne tory) | TAK |  |
| 6 | Klawiatura numeryczna, blokada klawiatury | TAK |  |
| 7 | Klasa ochronności I lub II – zgodnie z CE/MPG | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Stopień ochrony min BF | TAK, PODAĆ |  |
| 9 | Masa (z akumulatorem) max do 4,6 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 10 | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 11 | Zintegrowany uchwyt do mocowania pompy do rur pionowych | TAK |  |
| 12 | Czas przy zasilaniu akumulatorowym min 20 godz. przy przepływie 5 ml/h | TAK, PODAĆ |  |
| 13 | Zasilanie sieciowe 100-240 V; 50/60 Hz | TAK |  |
| 14 | Zasilacz sieciowy wbudowany w urządzenie | TAK |  |
| 15 | Czytelne wyświetlacze z tylnym podświetleniem | TAK |  |
| 16 | Zakres prędkości podaży : minimum 0,1-2000 ml/h, co 0,1 ml | TAK |  |
| 17 | Dokładność +/-2% | TAK |  |
| 18 | Współpraca ze strzykawkami w rozmiarach 10,20,30,50,60 ml | TAK, PODAĆ |  |
| 19 | Możliwość zmiany prędkości podaży bez konieczności zatrzymania pompy | TAK |  |
| 20 | Programowana objętość infuzji w zakresie 0,1 do 999 ml | TAK, PODAĆ |  |
| 21 | Programowanie: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu | TAK |  |
| 22 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji min 6 progów | TAK, PODAĆ |  |
| 23 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji min 6 progów | TAK |  |
| 24 | Wyświetlanie nazw min 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | TAK |  |
| 25 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (min 3 profile) | TAK |  |
| 26 | Możliwość programowania pompy w różnych jednostkach: objętości, masy oraz z uwzględnieniem masy ciała pacjenta | TAK |  |
| 27 | Alarmy: okluzji, brak przepływu, brak zasilania , rozładowania się baterii, bliskiego końca infuzji, źle zamocowanej strzykawki, KVO, błąd wewnętrzny | TAK |  |
| 28 | Regulacja głośności alarmu | TAK |  |
| 29 | Programowana funkcja KVO (utrzymanie drożności naczyń): 0,1-5,0 ml/h, co 0,1 ml | TAK |  |
| 30 | Port komunikacyjny RS-232 | TAK |  |
| 31 | Statyw- uchwyty podtrzymujące pompę pod kątem 900 | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 4

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Aparat EKG – 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SYSTEM |  |  |
|  | Zapis 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual, lub Arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | TAK |  |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | TAK |  |
|  | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych lub opcjonalnie sieci LAN | TAK |  |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | TAK |  |
|  | DRUKARKA |  |  |
|  | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | TAK |  |
|  | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | TAK |  |
|  | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku | TAK |  |
|  | EKRAN |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |
|  | Ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość ,minimum 800x480 | TAK |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | TAK |  |
|  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie | TAK |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | TAK |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | TAK |  |
|  | KLAWIATURA |  |  |
|  | Pełna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów z możliwością wpisywania wielkich liter, wyposażona w definiowalne klawisze funkcyjne do bezpośredniego dostępu do: zmiana trybu pracy systemu, zapis EKG, stop zapisu EKG, zmiana krzywych EKG na ekranie, manualne ustawienia zapisu EKG, etc | TAK |  |
|  | Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez konieczności użycia specjalnych przyrządów, podejmowania dodatkowych czynności (demontaż) | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE TECHNICZNE |  |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z dwóch części: multi-link i 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Możliwość ciągłego drukowania wyników przez minimum 2 godziny lub rejestracji minimum 50 zapisów EKG do całkowitego wyładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Łatwy dostęp do akumulatora. Wyjęcie lub wymiana akumulatora bez konieczności użycia jakichkolwiek dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie przez personel | TAK |  |
|  | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 6,0 kg | TAK |  |
|  | System operacyjny urządzenia oparty na Windows CE | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury, lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czytnik kart SD | TAK |  |
|  | Port VGA do podłączenia zewnętrznego monitora CRT | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: RS 232 i LAN | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim