Kielce, dnia 26.07.2012r.

EZ/ZP/64/2012

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego.

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 9 tygodni od daty podpisania umowy lub inny dłuższy termin zaproponowany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do 8 tygodnia od daty zawarcia umowy.

Pytanie 2

Dot. pakietu nr 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wykonaną w technologii HD-LED, w której źródłem oświetlenia są diody LED o natężeniu światła wynoszącej 50 000 Lux z odległości 0,5m?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 3

Dot. pakietu nr 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z pięciostopniową regulacją natężenia światła w zakresie od 10%-100%?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 4

Dot. pakietu nr 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, w której średnica pola roboczego wynosi 170mm?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 5

Dot. pakietu nr 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bez sterylnej nakładki na uchwyt pozycjonowania głowicy?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 6

Dot. pakietu nr 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z trójstopniową regulacją temperatury barwowej w zakresie 3500K do 4700K?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową statywową ledową o natężeniu 60 000lux i stałej średnicy pola roboczego równej 170mm?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę elektrodową wyposażoną w zasilanie akumulatorowe? Taki sposób zasilania zapewnia zupełną izolację galwaniczną od jednostki centralnej i zapobiega dostawaniu się zakłóceń do głowicy.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści lampę z maksymalnym natężeniem światła 60 000 lux.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego 150mm.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści lampę o konsumpcji energii elektrycznej wynoszącej 50 W.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 12

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykorzystujące do ogrzewania podczerwień?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 13

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ogrzewające z dokładnością do 1st. C, przy czym jest to temperatura na końcu linii czyli przy pacjencie z uwzględnieniem temperatury otoczenia co w efekcie daje największą dokładność ze wszystkich urządzeń dostępnych na rynku.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 14

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością regulacji temperatury ogrzewanego płynu w zakresie 30-39 st. C (bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych)?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 15

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zbiornika na wodę, który jest zbędny w przypadku aparatu wykorzystującego do ogrzewania podczerwień?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 16

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez alarmów złego zamocowania zestawu, nieprawidłowej pracy pompy i zbyt niskiego poziomu płynu roboczego? Urządzenie nie posiada pompy wody oraz zbiornika – ze względu na brak wody służącej do ogrzewania są one zbędne w przypadku aparatu wykorzystującego do ogrzewania podczerwień.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 17

Dot. Pakietu nr 10

1. Czy Zamawiający dopuści lampę o nowoczesnej  technologii LED, udostępnia plamę świetną która jest jasna i jednorodna?  Dzięki ograniczonemu promieniowaniu podczerwieni otrzymujemy chłodne światło, oferujące dobre warunki  oświetleniowe dla chirurga i wysuszające tkankę w minimalny sposób.

2. Czy Zamawiający dopuści lampę z natężeniem światła 55 000 lux ( w odległości 1m)?

3. Czy Zamawiający dopuści regulację 5cio stopniową natężenia lampy w zakresie 20%-100%?

4. Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego 160mm?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość przedłużenia terminu realizacji dostawy z 42 dni na 6 tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do 8 tygodnia od daty zawarcia umowy.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści nieznaczne wydłużenie terminu dostawy lampy do 8 tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do 8 tygodnia od daty zawarcia umowy.

Pytanie 20

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do przepływowego ogrzewania płynów infuzyjnych, którego zasada działania oparta jest na tzw. suchym ogrzewaniu, bez udziału medium ciekłego ?

Alternatywna od wyspecyfikowanej technologia ogrzewania sprawia, że oferowane urządzenie nie posiada zbiornika na wodę a tym samym alarmów wizualnych i dźwiękowych nieprawidłowej pracy pompy, zbyt niskiego poziomu płynu roboczego a także złego zamocowania zestawu do przetoczeń w urządzeniu.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 21

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści aparat do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych, który bezpiecznie ogrzewa krew i związki krwiozastępcze, zgodnie z normami międzynarodowymi:

EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995 – Elektryczne urządzenia medyczne,

Część 1 – Ogólne standardy bezpieczeństwa

EN 60601-1-2: 2001 – Elektryczne urządzenia medyczne, Część 1-2 – Kompatybilność elektromagnetyczna, wymogi i testy

ASTM F 2172-02 – Standardowa specyfikacja dla podgrzewaczy krwi i płynów infuzyjnych?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 22

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz do płynów, posiadający regulację temperatury skokowo: 39/41/43 ºC?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 23

Dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla łączącego sterownik z materacem o długości około 2,5 m oraz kabla przedłużającego, łączącego sterownik z kocem o długości około 4 m?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 24

Dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści system, którego max. zużycie prądu  wynosi 200 W?

Przekłada się to na większą wydajność systemu grzewczego jak również szybszą reakcję modułu kontrolnego na ewentualne zmiany temperatury?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 25

Dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści kontroler grzewczy z regulacją temperatury w zakresie od 32°C do 39°C, oraz skokiem regulacji temperatury 0,5 ºC?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 26

Dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści moduł kontrolny posiadający proste w obsłudze, intuicyjne menu bez komunikatów w języku polskim, w postaci piktogramów obrazkowo - literowych?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 27

Dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koca grzewczego o wymiarach i wadze  nieznacznie odbiegających od wymaganych, tj. wym. 1800 x 800 mm i waga 2,2 kg?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 28

Dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie giętkiego koca grzewczego z komfortowym poszyciem PES

z jednej strony powlekanego PU?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 29

Dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koca grzewczego z zewnętrznym zgrzewanym i zszywanym pokryciem bezlateksowym?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 30

Dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca grzewczego o długości nieznacznie odbiegającej

od wymaganej, tj. 135 cm, wyposażonego w pasy mocujące do stołu przy pomocy rzepów Velcro?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 31

Dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca grzewczego, wykonanego ze sprężystej pianki, zapobiegającej powstawaniu odleżyn otoczonej specjalnym materiałem, złożonym z micro-włókien, zapewniającym najlepsze parametry ocieplające, stałą sprężystość mimo nacisków w trakcie użytkowania oraz odporność na przepuszczanie płynów?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 32

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy podgrzewacz płynów infuzyjnych, który wykorzystuje suchą metodą grzania?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 33

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy podgrzewacz płynów infuzyjnych z zakresem temperatur 38°C - 43°C, z możliwością regulacji co 1°C? Takie rozwiązanie zapobiega przegrzaniu płynu oraz pozwala dobrać optymalną temperaturę zarówno dla płynu jaki i krwi.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 34

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy podgrzewacz płynów infuzyjnych nie posiadające zbiornika na wodę roboczą? Urządzenie pracuje na zasadzie suchego grzania, bez udziału wody czy jakichkolwiek innych płynów w związku z czym nie posiada żadnych zbiorników

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 35

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy podgrzewacz płynów infuzyjnych posiadający alarmy:

- zbyt niskiej temperatury płynu

- zbyt wysokiej temperatury płynu (dodatkowo urządzenie wyłacza grzałkę w momencie przekroczenia temperatury 45°C)

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 36

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy podgrzewacz płynów infuzyjnych z zakresem temperatur od 38°C do 43°C?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 37

Dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach wyszczególnionych w załączonej tabelce?

| Lp. | Opis parametru |
| --- | --- |
| 1 | System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej |
| 2 | System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderek grzewczych różnego typu dla pacjenta |
| 3 | Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych |
| 4 | Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek, łóżku pacjenta, lub wózku za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów |
| 5 | Wymiary urządzenia nie większe niż 42x28x27cm (Wys.xSzer.xGłęb.) |
| 6 | Masa urządzenia max. 6,8kg |
| 7 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz, 7A |
| 8 | Moc elementu grzejnego min. 1200W |
| 9 | Kołderki grzewcze dostępne w min. 6 rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych, kołderka na dolną część ciała u dorosłych, kołderka na górną część ciała dla dorosłych, kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna (jako kołderka lub materac grzewczy), kołderka noworodkowa/wcześniacza z kołnierzem grzewczym otaczającym pacjenta. |
| 10 | Kołderki grzewcze posiadające system fiksowania do przewodu powietrznego, łączącego w postaci zapięcia typu Velcro (“na rzep”) |
| 11 | Kołderki grzewcze wykonane z polimeru i materiału nietkanego spełniające normę niepalności NFPA 702, CPSC |
| 12 | Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką izolowany termicznie na całej długości za pomocą osobnej zewnętrznej powłoki izolacyjnej. |
| 13 | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr HEPA nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. |
| 15 | Min. 5 zakresów temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura obojętna), 32, 38, 43, 46OC. |
| 16 | Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego |
| 17 | Domyślna temperatura pracy po włączeniu urządzenia 32OC |
| 18 | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia |
| 19 | Wskaźnik zadziałania systemu zabezpieczajączego przed przegrzaniem |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć do oferty w wersji elektronicznej) |
| 21 | Wraz z dostawą urządzenia jednopacjentowe kołderki grzewcze na całe ciało pacjenta (229x102 cm) w ilości po 10 szt. na urządzenie |

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 38

Dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści stymulator nerwów obwodowych umożliwiający precyzyjną regulację natężenia prądu, o poniższych parametrach:

- dźwiękowa sygnalizacja progów prądu stymulującego – pozwala na regulację natężenia prądu w zakresie 0,05-5,0 mA bez konieczności spoglądania na wyświetlacz

- alarm otwarcia obwodu

- automatyczne wyłączanie po 20 min spoczynku

- dwie częstotliwości pracy 1Hz i 2Hz

- 5 poziomów wypełnienia impulsu: 0,05; 0,1; 0,3; 0,5 i  ,0msec

- pełna i szczegółowa informacja na wyświetlaczu

- wyświetlanie faktycznie podawanego prądu

- słupkowy wskaźnik stanu baterii

- funkcja pauzy?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 39

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści zapis: Bronchofiberoskop przenośny wyposażony we własne autonomiczne, bateryjne źródło światła z możliwością podłączenia do toru wizyjnego z kamerą cyfrową bezpośrednio bez dodatkowych adapterów?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 40

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bronchofiberoskopu o średnicy kanału instrumentalnego 2,2mm?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 41

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: wejście do kanału instrumentalnego typu Luer?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 42

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści przyłącze ssaka demontowalne w celu łatwego czyszczenia?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 43

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści tester szczelności jako wyposażenie aparatu tym samym posiadającym wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz CE?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 44

Dot. Pakietu nr 4

W  związku z wymogiem zaoferowania bronchofiberoskopu ze źródłem światła bateryjnym – czy Zamawiający dopuści zapis min. 2 baterie?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 45

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: dodatkowy światłowód umożliwiający podłączenie bronchoskopu do stacjonarnego źródła światła.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 46

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga możliwości regulacji temperatury? Takie rozwiązanie daje możliwość optymalnego doboru temperatury do rodzaju płynu.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 47

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga zastosowania w ogrzewaczu jednopacjentowych akcesoriów do ogrzewania, w tym wypadku kaset grzewczych w różnych konfiguracjach, m.in. przystosowanych do podgrzewania krwi, podawania płynów infuzyjnych, podgrzewania płynów do przepłukiwania?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 49

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Jednocześnie wnosimy o rezygnację z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy w okresie gwarancyjnym.

Odpowiedź

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„ W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu 48 godzin w dni robocze licząc od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy).”

Odpowiedź

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 51

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„ Okres niesprawności dostarczonego urządzenia w okresie gwarancji dłuższy niż 5 dni roboczych przedłuża okres gwarancji o ten okres”.

Odpowiedź

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 52

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„ Trzecia naprawa gwarancyjna tego samego istotnego elementu lub podzespołu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy”.

Odpowiedź

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 53

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„ Wykonawca zobowiązany jest udzielić 6 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie gwarancyjnym i 6 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie pogwarancyjnym”.

Odpowiedź

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 54

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność do części zamiennych dla przedmiotu zamówienia przez okres 8 lat?

Odpowiedź

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 55

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odpowiedź

Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego, nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański