EZ/ZP/69/2012			                  				Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do Umowy)

# Opis Przedmiotu Zamówienia

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Zestaw narzędzi do endoskopowej chirurgii nosa i zatok FESS – doposażenie do toru wizyjnego i nazofiberoskopu firmy STORZ

| L.p | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Ilość | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Optyki, płaszcze ssąco-płuczące |  |
| 1 | Optyka nosowa, wałeczkowy system optyczny, kąt patrzenia 0st., śr. 4mm, dł.18cm, autoklawowalna | 1 | TAK |  |
| 2 | Płaszcz płuczący do spłukiwania czoła optyki, owalny 4,8x6mm, do optyki 0st. i śr. 4mm, dł. rob. 14cm | 1 | TAK |  |
| 3 | Optyka nosowa, wałeczkowy system optyczny, kąt patrzenia 30st., śr. 4mm, dł. 18cm, autoklawowalna | 1 | TAK |  |
| 4 | Płaszcz płuczący do spłukiwania czoła optyki, owalny 4,8x6mm, do optyki 30st. i śr. 4mm, dł. rob. 14cm | 1 | TAK |  |
| 5 | Optyka nosowa, wałeczkowy system optyczny, kąt patrzenia 45st., śr. 4mm, dł.18cm, przyłącze światłowodu z lewej strony, autoklawowalna | 1 | TAK |  |
| 6 | Płaszcz płuczący do spłukiwania czoła optyki, owalny 4,8x6mm, do optyki 45st. i śr. 4mm, dł. rob. 14cm | 1 | TAK |  |
| 7 | Optyka nosowa, wałeczkowy system optyczny, kąt patrzenia 70st., śr. 4mm, dł. 18cm, autoklawowalna | 1 | TAK |  |
| 8 | Płaszcz płuczący do spłukiwania czoła optyki, owalny 4,8x6mm, do optyki 70st. i śr. 4 mm, dł. rob. 14cm | 1 | TAK |  |
| 9 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm | 1 | TAK |  |
| II. Pompa płucząca do optyk | 1 zestaw | TAK |  |
| 1 | Pompa rolkowa przeznaczona do przemywania obiektywu optyki podczas operacji endoskopowych zatok przynosowych | 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Funkcjonalność pompy umożliwiająca przemywanie obiektywu optyki bez potrzeby wyjmowania optyki z jamy nosowej | TAK |  |
| 3 | Automatyczne odsysanie płynu płuczącego z regulacją | TAK |  |
| 4 | Regulowany czas płukania i odsysania, min. 2 tryby pracy | TAK |  |
| 5 | Przepływ min. 40ml/min | TAK |  |
| 6 | Sterowanie trybami pracy pompy przy pomocy przełącznika nożnego dwustopniowego | TAK |  |
| 7 | Wielorazowy dren płuczący | 1 szt. | TAK |  |
| III. System wiertarki szybkoobrotowej do zabiegów endoskopowych | 1 zestaw | TAK |  |
| 1 | Wielofunkcyjna konsola do sterowania napędami otorinolaryngologicznymi, do podłączenia napędów takich jak: shaver do zatok przynosowych, wiertarka uszna, wiertarka wewnątrznosowa, mikropiła oscylacyjna, dermatom | 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Konsola wyposażona w wyjścia do jednoczesnego podłączenia min. dwóch napędów, automatyczna identyfikacja podłączonych urządzeń | TAK |  |
| 3 | Obsługa konsoli poprzez przyciski na przednim panelu konsoli | TAK |  |
| 4 | Konsola wyposażona w zintegrowaną perystaltyczną pompę płucząco-chłodzącą | TAK |  |
| 5 | Regulowana wartość przepływu pompy | TAK |  |
| 6 | Zestaw wielorazowych drenów silikonowych do pompy wraz z igłą do wkłucia | TAK |  |
| 7 | Podwójny przełącznik nożny z funkcją proporcjonalności z dodatkowym przyciskiem do zmiany kierunku obrotów | 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny prędkości obrotowej podłączonego napędu | TAK |  |
| 9 | Zapamiętywanie przez konsolę ostatnio używanych parametrów pracy | TAK |  |
| 10 | Programowanie maksymalnej prędkości obrotowej dla podłączonego napędu. | TAK |  |
| 11 | Kątnica, dł. min. 15 cm, przekładnia 1:1 lub 1:2 | 1szt. | TAK |  |
| 12 | Mikrosilnik do uchwytu i konsoli sterującej, min.0-40000 obr./min, autoklawowalny, odłączany kabel | 1szt. | TAK |  |
| 13 | Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne | 2szt. | TAK |  |
| 14 | Ostrze shavera 65st. przednie, jedna krawędź z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne | 2 szt. | TAK |  |
| 15 | Ostrze shavera 65st. tylne, jedna krawędź z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne | 2 szt. | TAK |  |
| 16 | Wiertło stalowe typu różyczka, dł. 9,5 cm, śr. 5 mm | 1 szt. | TAK |  |
| 17 | Wiertło diamentowe, dł. 9,5 cm, śr. 5 mm | 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Druciany kosz do przechowywania, mycia i sterylizacji wiertarki z akcesoriami, kosz wyposażony w mocowania zabezpieczające przed przemieszczaniem się wkładu podczas mycia, sterylizacji i transportu | 1 szt. | TAK |  |
| IV. Zestaw narzędzi do zabiegów FESS | 1 zestaw | TAK |  |
| 1 | Wziernik nosowy typu Hartmann, dla dorosłych, dł. 13 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Nóż sierpowaty, końcówka ostra, dł. 19 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Sonda typu Kuh, nr 6, do ujścia zatoki czołowej, dwustronna, obie strony zakrzywione 77st., dł. 22 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Sonda podwójna, do zatoki szczękowej, zakończona sferycznie, średnice 1.2mm i 2mm, długość 19cm | 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Kleszcze zatokowe typu Stammberger, tnące na okrągło, proste, śr. 3,5 mm, dł. 18 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Kleszcze zatokowe typu Stammberger, tnące na okrągło, proste, śr. 4,5 mm, dł. 18 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Kleszcze nosowe typu Blakesley-Wilde, bransze 45st. do góry, rozm. 2, dł. rob. 13 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Kleszcze nosowe typu Mackay-Grünwald, tnące, proste, 8x3 mm, rozm.1, dł. rob. 13 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 9 | Kleszcze nosowe typu Mackay-Grünwald, tnące, zakrzywione 45st., 8x3mm, rozm.1, dł. rob.13cm | 1 szt. | TAK |  |
| 10 | Kleszcze nosowe typu Grünwald -Henke, tnące, proste, rozm. 0, szer. 3 mm, dł. rob. 13 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 11 | Kleszcze nosowe typu Grünwald -Henke, tnące, 45st., rozm. 0, szer. 3 mm, dł. rob. 13 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 12 | Kleszcze zatokowe typu Stammberger, tnące do tyłu, obrotowe 360st., dł. rob. 10 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Adapter czyszczący, do kleszczy zatokowych, tnących, obrotowych | 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Kleszcze do zatoki typu Heuwieser, szczęki zagięte do dołu, szczeka nieruchoma pod kątem 90˚, otwarcie wsteczne do 120˚, długość robocza 10cm | 1 szt. | TAK |  |
| 15 | Kaniula zatokowa typu v.Eicken, giętka, podłączenie Luer, zagięta – długi łuk; śr. zew. 2,5 mm, dł. 12,5 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 16 | Kaniula zatokowa typu v.Eicken, giętka, podłączenie Luer, zagięta – długi łuk, śr. zew. 3 mm, dł. 12,5 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 17 | Kaniula zatokowa typu v.Eicken, podłączenie Luer, z otworem odcinającym, zagięta – krótki łuk, śr. zew. 3 mm, dł. 12,5 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Elewator dwustronny typu Freer; półostry / tępy; dł. 20 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 19 | Elewator dwustronny typu Cottle, z podziałką; półostry / tępy; dł. 20 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 20 | Łyżeczka zatokowa, prostokątna, mała, dł. 19 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 21 | Łyżeczka typu Kuhn-Bolger, do zatok czołowych, mała, zakrzywiona 55st., dł. 19 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 22 | Rurka ssąca, odkształcalna, podłączenie Luer, z uchwytem, śr. zew. 2,5 mm, dł. rob. 13 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 23 | Rurka ssąca typu Frazier, z mandrynem i otworem odcinającym, z podziałką, 9 Fr., dł. rob. 10 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 24 | Rurka ssąca typu Ferguson, z mandrynem i otworem odcinającym, podłączenie Luer, 9 Fr., dł. rob. 11 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 25 | Rurka ssąca typu Ferguson, z mandrynem i otworem odcinającym, podłączenie Luer, 12 Fr., dł. rob. 11 cm | 1 szt. | TAK |  |
| 26 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany, z matą silikonową, wym. zew. min. 510×230×60 mm | 1 szt. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

# Text boxes

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Numer katalogowy |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji |  |