EZ/ZP/71/2012                                                                              	    Załącznik nr 6 do SIWZ
									  (Załącznik nr 1 do Umowy)

# Opis Przedmiotu Zamówienia

# WYMAGANIA TECHNICZNE

ZADANIE NR 6:

Lampa bezcieniowa statywowa jednoogniskowa – 4 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Numer katalogowy |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji |  |

| L.p. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych | TAK |  |
| 2 | Lampa zabiegowa jezdna statywowa, możliwość blokady kół. | TAK |  |
| 3 | Natężenie maksymalne światła 45 000 lx +/- 5 000 lx (w odległości 1 m) | TAK |  |
| 4 | Regulacja natężenia 50%, 75%, 100% | TAK |  |
| 5 | Średnica pola roboczego 165-195 mm | TAK |  |
| 6 | Żywotność elementu świetlnego >= 20 000 h | TAK |  |
| 7 | Sterylna nakładka na uchwyt pozycjonowania głowicy | TAK/ 2 szt. |  |
| 8 | Zasilanie lampy 230V/50 Hz | TAK |  |
| 9 | Stała temperatura barwowa min. 4500 K | TAK |  |
| 10 | Konsumpcja energii elektrycznej całej lampy =< 35W | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy