EZ/ZP/97/2012

Materiały medyczne jednorazowego użytku

załącznik nr 3 siwz

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   Pakiet 1

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis- (parametry techniczne) oferowanego przedmiotu medycznego | Numer katalogowy | podać: : świadectwo rejestracji nr. ....... ważne do dnia......................... | podać: Nazwa producenta Kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z jednym przetwornikiem - Konfiguracja zestawu z pojedynczym przetwornikiem: linia pomiarowa o długości 145 do 160cm zawierająca dren ciśnieniowy o dł. 120 -125 cm, przetwornik, kranik trójdrożny oraz linię płuczącą o dł. drenu 145 – 160 cm -Płukanie układu poprzez pociągnięcie wielokierunkowego wypustka -Częstotliwość własna przetwornika powyżej 200Hz ( zgodnie z wymaganiami AAMI) -Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec zabezpieczający przed zapowietrzeniem -Wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla sygnałowego i przewodu elektrycznego przetwornika -Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor -Prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych Opakowanie folia / papier Wymagana próbka materiałowa |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z dwoma przetwornikami -konfiguracja zestawu z podwójnym przetwornikiem: Dwie linie pomiarowe: -jedna o dł. 175 – 185 cm zawierająca dren ciśnieniowy o długości 30 – 35 cm , dren ciśnieniowy o dł. 145 – 155 cm , przetwornik ciśnienia, dwa kraniki trójdrożne -druga o długości 205 -225 cm zawierająca: dren ciśnieniowy o długości 60-75cm, dren ciśnieniowy o długości 145 – 155 cm , przetwornik ciśnienia, dwa kraniki trójdrożne oraz wspólną linię płuczącą o długości drenu 150 cm -Płukanie układu poprzez pociągnięcie wielokierunkowego wypustka -Częstotliwość własna przetwornika powyżej 200Hz (zgodnie z wymaganiami AAMI) -Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec zabezpieczający przed zapowietrzeniem -Wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla sygnałowego i przewodu elektrycznego przetwornika -Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor -Prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych Opakowanie folia / papier Wymagana próbka materiałowa |  |  |  |  |
| 3. | Kabel połączeniowy –kompatybilny z przetwornikiem i monitorem: |  |  |  |  |
|  | 3a/ kabel łączący przetwornik z kardiomonitorem Datex-Ohmeda typ F-CMC1-04 i Datex-Ohmeda typ F-CMC1-05 |  |  |  |  |
|  | 3b/ kabel łączący przetwornik z kardiomonitorem Datex-Ohmeda typ F-CU8..07 |  |  |  |  |
| 4. | Płytka do mocowania przetwornika |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt do płytki do mocowania przetwornika |  |  |  |  |

EZ/ZP/97/2012

Materiały medyczne jednorazowego użytku

załącznik nr 3 siwz

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   Pakiet 2

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis- (parametry techniczne) oferowanego przedmiotu medycznego | Numer katalogowy | podać: : świadectwo rejestracji nr. ....... ważne do dnia.......................... | podać: Nazwa producenta Kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka do podawania schłodzonego iniektatu (do podawania bolusa) Pojemność 10ml, z podwójną osłoną hermetyczną zabezpieczającą przed wysunięciem się z tłoka, dwie pary bocznych uchwytów do precyzyjnego podawania iniektatu Wymagana próbka materiałowa |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik temperatury – czujnik jednorazowego użytku kompatybilny z systemem do podawania bolusa z cewnikiem do pomiaru rzutu serca oraz CV; PCVP oraz z systemem Datex Ohmeda Wymagana próbka materiałowa |  |  |  |  |

EZ/ZP/97/2012

Materiały medyczne jednorazowego użytku

załącznik nr 3 siwz

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   Pakiet 3

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis- (parametry techniczne) oferowanego przedmiotu medycznego | Numer katalogowy | podać: : świadectwo rejestracji nr. ....... ważne do dnia.......................... | podać: Nazwa producenta Kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do autotransfuzjii krwi pooperacyjnej w składzie: -2 dreny spiralne z trokarami CH16 -mieszek harmonijkowy 125 ml z ergonomicznym uchwytem na kciuk -worek na krew 700ml -worek na drenaż przedłużony 700 ml -aparat do przetoczeń z trójstopniowym filtrem 175/40/10 mikronów -końcówka do odsysania z filtrem - 2 opatrunki do mocowania drenów przezskórnych Wymagana próbka materiałowa |  |  |  |  |