EZ/ZP/84/2012  ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 1

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | VAT % | wartość netto | wartość podatku VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie przygięcia |
| a | Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie przygięcia, średnica 5-7F, liczba biegunów 10, tip 1 i 2 mm, 4 różne spacingi do wyboru zamawiającego w tym 2-5-2, minimum 5 krzywizn do wyboru zamawiającego, długość elektrody 110-115cm. Dostępna elektroda dwukierunkowa. Podać rodzaje krzywizn. |  | 110 |  |  |  |  |  |
| b | Kabel łączący elektrody do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie z systemem elektrofizjologicznym Kompatybilnośc z systemem elektrofizjologicznym EP Pruca CardioLab i EP tracer, Bard długość minimum 90cm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie |
| a | Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie Średnica 5-6 F do wyboru, liczba biegunów 10, minimum 3 różne odległości między biegunami do wyboru przez zamawiającego, 3 krzywizny do wybory przez zamawiającego, stymulacja z każdego z biegunów, długość elektrody 65-110cm. Zbrojony trzon elektrody. Zwężająca się końcówka ułatwiająca zakładania do zatoki wieńcowej. Podać rodzaje krzywizn oraz odstępy odległości między biegunami. Dobra widoczność w skopii rtg. |  | 200 |  |  |  |  |  |
| b | Kabel łączący elektrody do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie z systemem elektrofizjologicznym Kompatybilnośc z systemem elektrofizjologicznym EP Pruca CardioLab i EP tracer, Bard |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody diagnostyczne do prawej komory |
| a | Elektroda diagnostyczna o stałej krzywiźnie Średnica 4-6F, minimum 4 rodzaje spacingu do wyboru zamawiającego, 7 rodzajów krzywizn do wyboru zamawiającego, długość elektrody 120cm |  | 160 |  |  |  |  |  |
| b | Kebel łączący elektrody z systemem elektrofizjologicznym EP Pruca CardioLab |  | 5 |  |  |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/84/2012  ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 2

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | VAT % | wartość netto | wartość podatku VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do nakłucia transseptalnego W skład zestawu wchodzą: introducer z zastawką i portem bocznym, prowadnik, rozszerzacz. minimum 2 różne długości do wyboru od 63-81cm średnica 8-8,5F dostępne 4 różne krzywizny do prawego i lewego przedsionka |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterowalne koszulki transseptalne Średnica 8,5 F, 3 krzywizny do wyboru |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły wraz ze sztyletami do punkcji transseptalnej , typu BRK Dostępne minimum dwie różne długości- do wyboru. Dostępne minimum 3 różne krzywizny- do wyboru |  | 30 |  |  |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/84/2012  ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 3

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | VAT % | wartość netto | wartość podatku VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody odniesienia do systemu LocaLisa na skórę pacjenta |  | 300 |  |  |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/84/2012  ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 4

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | VAT % | wartość netto | wartość podatku VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metoda RF Jednokierunkowe, regulowane przygięcie końcówki, liczba biegunów – 4, średnica 7F, odległośc między biegunami 2-5-2mm, czujnik monitorowania temperatury, tip elektrody 4mm wykonany z materiału o przewodności cieplnej >3W/cm x Kelvin. Krzywizna do wyboru zamawiającego. |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący Kabel łączący elektrody ablacyjne o zwiększonej przewodności cieplnej z generatorem Stockert/Atakr |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF Jednokierunkowe, regulowane przygięcie końcówki, liczba biegunów 4, średnica 7F, odległość między biegunami 2-5-2mm, czujnik monitorowania temperatury, tip elektrody 8mm wykonany z materiału o przewodności cieplnej>3W/cm x Kelvin. Krzywizna do wyboru zamawiającego |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel łączący Kabel łączący elektrody o zwiększonej przewodności cieplnej z generatorem RF Stockert/Atakr |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektrody chłodzone do ablacji endokawitarnej metodą RF Średnica elektrody 7F, tip elektrody 3,5 wykonany z materiału o przewodności cieplnej >3W/cm x Kelvin , liczba biegunów 4, odległość między biegunami 2-5-2 , krzywizna do wyboru zamawiającego |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel łączący Kabel łączący elektrody o zwiększonej przewodności cieplnej z generatorem RF Stockert/Atakr |  | 2 |  |  |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/84/2012  ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 5

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | VAT % | wartość netto | wartość podatku VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF Dwupłaszczyznowe, o dwóch stopniach sztywności cewnika, minimum 5 krzywizn, tip elektrody 4 i 8mm, średnica elektrody 7F lub mniejsza do wyboru zamawiającego |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący elektrody z generatorem Atakr/ Stockert |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą klasyczną RF Jednopłaszczyznowe, z dwukierunkowych dogięciem końcówki dystalnej minimum 3 krzywizny, tip elektrody 4 i 8 mm, średnica elektrody 7F lub mniejsza do wyboru zamawiającego |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel łączący elektrody z generatorem Atakr/Stockert |  | 2 |  |  |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/84/2012  ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 6

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | VAT % | wartość netto | wartość podatku VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulki wprowadzające żylne z igłą do nakłucia Koszulki wprowadzające żylne z igłą do nakłucia : - krótkie o długości 12 +/- 1cm, 6-11F, z igłą do nakłucia - długie o długości 24 +/- 2cm, 6-11F z igłą do nakłucia - Koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45stopni w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. - Atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście między poszerzaczem a koszulką. Płynne przechodzenie elektrody przez zastawkę i światło koszulki. - Zastawka zapewniająca właściwą hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu elektrody. - Koszulka odporna na złamanie i zgięcia |  | 600 |  |  |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.