EZ/ZP/15/2019/EK

Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 1

Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem, dla dzieci i dorosłych

do podwieszenia na kolumnę

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2018 r.): ……………………………………………….

| L.p. | PARAMETR | Punktacja/ parametry wymagane | Oferowane parametry podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego do podwieszenia na kolumnę | TAK |  |
|  | Parametry ogólne: |  |  |
|  | masa aparatu do 95 kg | Tak, podać |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | Tak, podać |  |
|  | kółka serwisowe zintegrowane z aparatem umożliwiające transport | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | TAK |  |
|  | jedna szuflada zamykana na kluczyk | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | TAK |  |
|  | płynna regulacja natężenia światła | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie respiratora aparatu | TAK |  |
|  | zbiorczy mechaniczny przepływomierz świeżych gazów | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | TAK, opisać |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen | TAK, opisać |  |
|  | ujście gazów do podłączenia układów bezzastawkowych niezależne od układu okrężnego | TAK |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu | TAK |  |
|  | układ o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 l wraz z pojemnikiem absorbera C02 | TAK |  |
|  | możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowania dodatkowych elementów i stosowania narzędzi | TAK |  |
|  | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min. | TAK, podać |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,4 l. | TAK, podać |  |
|  | wielorazowe autoklawowalne czujniki przepływu | TAK |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny VC | TAK |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny PC | TAK |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 3 l/min – 10 l/min. | TAK, podać |  |
|  | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa) | TAK |  |
|  | zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zautomatyzowany wielostopniowy manewr automatycznej cyklicznej rekrutacji pęcherzyków płucnych – wentylacja mechaniczna | TAK |  |
|  | pauza przepływu gazów do 1 min. podczas wentylacji mechanicznej i ręcznej z możliwością natychmiastowego jej wyłączenia | TAK, opisać |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | TAK, podać |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK, podać |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1400 ml - wentylacja objętościowa lub ciśnieniowa | TAK, podać |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK, podać |  |
|  | regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK, podać |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | alarm niskiej pojemności minutowej MV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) | TAK |  |
|  | alarm niskiej objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV/MV i CO2 np. podczas indukcji znieczulenia – wentylacja ręczna, z automatyczną aktywacją alarmów po przełączeniu na wentylację mechaniczną | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | alarm Apnea | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
|  | pomiar częstości oddechowej f | TAK |  |
|  | ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | Manometr pomiaru cisnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie wentylatora | TAK |  |
|  | stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna (bez użycia zużywalnych czujników galwaniacznych) | TAK |  |
|  | pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | kompatybilność modułu gazowego pomiędzy aparatem i monitorem | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu lepszej wizualizacji (dotyczy ekranu głównego nie powielającego) | TAK, opisać |  |
|  | ekran respiratora umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia w poziomie i pod kątem | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy | TAK |  |
|  | możliwość indywidualnego konfigurowania minimum czterech stron ekranu respiratora | TAK |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  |
|  | obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | PAROWNIK |  |  |
|  | możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu. Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec lub Draeger | TAK |  |
|  | automatyczny test szczelności parowników z zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | wbudowany ssak injectorowy do podłączenia dwóch pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia |  |  |
|  | ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK, podać |  |
|  | przekątna ekranu min. 15" Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | TAK |  |
|  | do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa - krzywa pletyzmograficzna - krzywe ciśnienia tętniczego Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | TAK, opisać |  |
|  | zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut w warunkach standardowych | TAK |  |
|  | dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK, opisać |  |
|  | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | TAK |  |
|  | pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | TAK, podać |  |
|  | alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | TAK, opisać |  |
|  | alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
|  | pomiar EKG. | TAK |  |
|  | w zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych | TAK |  |
|  | ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | pomiar częstości serca minimalny zakres 30-250/min. | TAK |  |
|  | ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | TAK |  |
|  | podstawowa analiza arytmii pracy serca Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | TAK |  |
|  | detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
|  | respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | TAK, podać |  |
|  | pomiar saturacji i tętna |  |  |
|  | zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |
|  | czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych | TAK |  |
|  | pomiar temperatur |  |  |
|  | pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika | TAK |  |
|  | możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur, wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 | TAK |  |
|  | wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 równocześnie | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia |  |  |
|  | ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | TAK |  |
|  | pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. | TAK, podać |  |
|  | komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) | TAK, opisać |  |
|  | pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg | TAK, opisać |  |
|  | możliwość rozbudowy o pomiar głębokości znieczulenia metodą BiS lub Entropii z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych | TAK |  |
|  | inne |  |  |
|  | pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy czujnik dla dorosłych | TAK |  |
|  | wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | mechanosensor mechaniczny piezoelektryczny | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy czujnika saturacji | TAK-15 NIE-0 |  |
|  | możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali | TAK |  |
|  | aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS (produkcja bez użycia materiałów potencjalnie toksycznych) potwierdzenie certyfikatem | TAK |  |
|  | ze względów ekonomicznych, serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | TAK |  |
|  | polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca